## Slide 1: Универзитет у Крагујевцу Факултет медицинских наука Интегрисане академске студије медицине Физикална медицина и рехабилитација
Први модул
Треће предавање
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА -Једносмерне струје-

## Slide 2: Електротерапија
Област физикалне терапије која користи електричну енергију
електрохемијска драж
делује на
    нервне рецепторе и нерве
    ћелије и ткива кроз које пролази.

## Slide 3: Историјат електротерапије
rimski lekar Scribonius Largus,
  vrsta žaba (Pedanios dioscorides).
  dodir ribe Torpedo marmorata,

## Slide 4: Историјат електротерапије
Гилберт 1600. године открива електрицитет.
Галвани 1789. године открива једносмерну струју, константног тока својим чувеним експериментом (галванска струја).
Волта 1789 конструише први вештачки извор галванске струје.
Енглески физичар Фарадеј 1831. године проналази наизменичну струју ниске фреквенце (фарадизација)
Д'Арсонвал, француски биолог, 1892. године, уводи у терапију наизменичну струју високе фреквенције

## Slide 5: Подела електротерапије
Једносмерне струје
Једносмерне константне струје
Једносмерне импулсне струје
Наизменичне струје
Нискофреквентне
Средњефреквентне
Високофреквентне

## Slide 6: Једносмерне струје
Једносмерне струје (фреквенција 0)
1. Једносмерна галванска струја се користи као:
а) стабилна галванизација
2. Специјални облици примене галванске струје:
    а) негативна електролиза
    б) јонофорезе
    ц) хидрогалванске (хидроелектричне) купке
    д) електрофореза лекова
Једносмерне импулсне струје ( до 1000 Хз)
    а) Ледуk-ова струја
    б) Бернард-ове (ДДС) струје
    ц) експоненцијалне струје (Коваршчик)
    д) модулисане струје

## Slide 7: Наизменичне струје
III Статички електрицитет (франклинизација)
IV Наизменичне струје
1. Струје ниске фреквенције (фреквенција до 1000 Хз)
    а) фарадска струја
    б) транскутана електришна неурална стимулација (ТЕНС)
2. Струје средње фреквенције (фреквен преко 1000 Хз)
    а) струје средње фреквенције - интерферентне Немец струје
    б) Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)
3. Високофреквентне струје (преко 100.000 Хз)
    а) Д'Арсонвализација (фреквенција 100.000 Хз)
    б) Дуготаласна дијатермија (фреквенција 500.000- 1.000.000 Хз)
    ц) краткоталасна дијатермија (КТД) фреквенција 10-100 МХз
    д) ултракраткоталасна дијатермија (фреквенција 434,78 МХз)
    е) микроталасна дијатермија (фреквенција 2.450 МХз)

## Slide 8: Галванска струја
    не мења свој ток.
    не мења ни интензитет ни напон,
заснива се на особини поларитета

## Slide 9: ПРИМАРНО (ФИЗИЧКО) ДЕЛОВАЊЕ
Хемијске промене (јонско деловање)
Електрокинетичке промене (везане за електроосмозу и дифузију
      Анафореза и
      Катафореза

## Slide 10: Хемијске промене (јонско деловање) на електродама
+
NaOH
NaOH
HCL
HCL
+
+
+
+
+
+
Cl
H
OH
Na
+
H
Na
+
OH
NaCl
H2O
H2O
ANODA
KATODA
kolikvacione nekroze
koagulaciona nekroza
2Na + 2HOH = 2NaOH + H2
      4Cl + 2HOH = 4HCl + 02

## Slide 11: Примарно деловање полова
Анода
кисела средина
аналгезија
антиедематозно деловање
умирујуће делов.
Катода
базна средина
повећање осетљивости на бол
накупљање воде
надражајно деловање

## Slide 12: СЕКУНДАРНО (ФИЗИОЛОШКО) ДЕЛОВАЊЕ
Условљено деловањем на:
нервне завршетке и рецепторе
    вазомотори – вазодилатација (у кожи и мишићима)
    моторни нерви – тонус мишића (анелектротонус и кателектротонус
    сензитивни нерви – побољшава аферентацију екстеро и проприцепт. сензибилитета
    рецептори за бол – модулација бола (аналгезија испод аноде).
на ћелије и ткива
    повећава пропустљивост ћел.мембрана
    активност ћел.ензима
    метаболизам
    позитивно ТРОФИЧКО деловање
    делује на ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦИЈЕ

## Slide 13: ТЕРАПИЈСКА ПРИМЕНА
  Повећање артеријске и венске циркулације са побољшањем прокрвљености коже, мишића и других ткива кроз које протиче гс,
  Ресорпција екстравазата и елиминацицја метаболита,
  Смањенеј бола и смањење надражљивости сензитивних нерава,
  Повећање надражљивости моторних нерава,
  Појачање биолошке активности ћелија,
  Побољшање трофике ткива,
  Побољшање процеса репарације и регенерације

## Slide 14: Примена галванске струје
лонгитудинална галванизација, када су електроде постављене на крајевима третираног дела, односно дуж екстремитета;

## Slide 15: Апликација галванске струје
трансверзална галванизација, када се третирани део налази између електрода.

## Slide 16: Дозирање галванске струје
  Јачина струје (мА),
  Површина електрода (цм2)
  Густина струје (мА/цм2)
  Трајање процедуре (10 до 20 мин)
  Број процедура у једној серији
  Серија = 10 процедура

## Slide 17: Индикације за примену СГ
    У неурологији:
    -обољења и повреде периферних нерава,неуралгије,неуропатије, радикулопатије
    -мијалгије, атрофије и парализе мишића
    У ортопедији:
    -посттрауматска стања где је кожа интактна
    Реуматска обољења у хроничној фази
    Васкуларна обољења у фазама I-II по Фонтенеу (Ендартетитис облитеранс, атеросклероза, дијабетичне васкулопатије, Рејнове болести)
    Промрзлине
    код трофичких промена и едема
    у електродијагностици

## Slide 18: Контраиндикације за примену СГ
    крварења и склоност ка крварењу
    фебрилна стања и инфективна обоњења
    кахексије;
    у подручју локалне акутне упале (зглобова, плућа и др.);
    декомпазације срца и виталних органа;
    ТБЦ
    малигних тумора
    тромбофлебитис
    присусутва метала на месту апликације
    оштећења коже на месту где треба да се апликују електроде

## Slide 19: Специјални облици примене
    Негативна електролиза (дерматологија)
    Јонофореза(стоматологија)
    Хидрогалванске купке
    Електрофореза лекова

## Slide 20: Хидрогалванске (хидроелектрине) купке
Галванизација ткива се изводи у посебним кадама од пластичне масе испуњеним водом на чијим зидовима су уграђене графитне електроде.
Каде су намењене за локалну и општу хидроелектричну купку.

## Slide 21: Локална хидроелектрична купка
примењује се у једној или више када (ћелија), у које се урања део екстремитета, најчешће шака или стопало.Постоје једноћелијске, двоћелијске и четвороћелијске купке (за сва четири екстремитета).
У кадице се улије обична вода, Т=36-37ºЦ, у које болесник стави руке, савијене у лактовима, до доње трећине надлактице, и ноге, до средине потколенице, затим се укључи струја и бира поларитет електрода

## Slide 22: Општа хидроелектрична купка (хидрогаванска када)
се изводи у великој кади (галванска када), на чијим је зидовима причвршћено неколико великих електрода и служи за галванизацију целог тела, сем главе.
У кади болесник заузима полуседећи положај.
У односу на поларитет електрода постоји могућност бројних комбинација.
Јачина струје износи 300 до 500 мА а трајање процедуре 15 до 20 мин.
Уколико постоје дефекти на кожи, они треба да се намажу вазелином.

## Slide 23: 4. Електрофореза лекова
Транскутано уношење лекова преко интактне коже, у организам помоћу галванске струје.
      ако је растворљив у води и
      ако се лек у воденом раствору налази дисоциран.

## Slide 24: Најчешће коришћени лекови електрофорезом
Са аноде се уносе:
  Новокаин
  Хистамин,
  Редергин,
  Кортикостероиди,

## Slide 25: Најчешће коришћени лекови електрофорезом
Са катоде:
  КЈ (калијум јодид
  Кристални пеницилин,
  Тиомуказа.

## Slide 26: Предности уношења лекова електрофорезом су:
протраховано дејство лека-депо
локално деловање код површног патолошког процеса,
избегавање гастричне интолеранције и заобилажење крвотока јетре,
безболна процедура

## Slide 27: Недостаци електрофорезе:
тешкоће у дозирању
процедура траје релативно дуго(10 до 30 мин),
потребна је апаратура за апликацију галванске струје,
лек се може уносити само преко интактне коже.

## Slide 28: Једносмерне импулсне струје
ИМПУЛС - једнократно, временски одређено, краткотрајно протицање ел. струје одређеног интензитета, са одређеном паузом.

## Slide 29: Једносмерне импулсне струје (феквенција до 1000 Хз)
а) Ледук-ова струја
б) Бернард-ове (ДДС) струје
ц) експоненцијалне струје (Коваршчик)
д) модулисане струје

## Slide 30: LEDUC-OVA STRUJA ("Ultrareiz" ili ultranadražajne struje)
Карактеристика импулса
Правоугли импулс
Импулс 2мс,
Пауза 5мс,
фреквенција =140 Хз.

## Slide 31: ЛЕДУК-ОВА СТРУЈА
Физиолошко деловање. Ове струје делују локално вазодилататорно, спазмолитички (смањује тонус спастичних и ригидних мишића), као и аналгетски, при чему је смањење бола веће испод катоде за разлику од галванске струје где је аналгетски ефекат већи испод аноде.
Индикације су: сва болна стања локомоторног апарата, спазам мишића, периферна оштећења крвотока.

## Slide 32: БЕРНАРД-ОВЕ (ДДС) СТРУЈЕ
Импулси полусинусоидног облика,
Модулације:МФ,ДФ,ЦП,ЛП,РС
База и доза
трајања 10 мс, са паузом од 10мс или без паузе, фреквенције 50Хз или 100Хз.
Импулси релативно мале амплитуде, испод прага побуђивања моторичких неурона.

## Slide 33: Индикације за примену ДДС:
код акутних и хроничних болних синдрома,
код повреда меких ткива,
реуматских обољења
компресивних радикулопатија
у почетним стадијумима периферних артеријских обољења и сл.

## Slide 34: ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ СТРУЈЕ (Коваршчик)
Карактеристика импулса
Троугласти импулси или у облику експоненцијалне криве
ЕС карактеришу благи пораст и пад интензитета.
Импулс траје од 125мс до 2000мс,
Пауза дупло дужа,

## Slide 35: Параметри експоненцијалних струја у зависности од степена лезије периферног нерва, односно тежине парализе мишића.
Težina paralize | EKSPONENCIJALNA STRUJA |  |  | 
 | Oblik | Trajanje impulsa u milisec. | Trajanje pauze u milisec. | Vreme odmora između serija u minutima
Najteži stepen paralize (ocena "0", "1" po MMT) | E 2 | 500 – 1000 | 2000 | 2 - 2,5
Srednji stepen paralize (ocena "2", "3" po MMT) i sve paralize mimične muskulature | E 1 | 250 | 500 | 1,5
Laka oštećenja (ocena "3+", "4-" po MMT) |  | 50 – 125 | 250 - 500 | 1

## Slide 36: Е2 облик експоненцијалних струја(примењује за изазивање мишићних контракција код периферних парализа тежег степена) Е1 облик експоненцијалних струја(примењује за изазивање мишићних контракција код периферних парализа средњег степена).

## Slide 37: Индикације за електростимулацију :
ППМ:периферне одузетости и централне одузетости мишића,инактивитетна атрофија
ГМ: бешике и дебелог црева, инконтиненција,ноћно мокрење
Превенција тромбофлебита код лежећих болесника
Стимулација остеогенезе

## Slide 38: Техника електростимулације
Биполарна техника
Монополарна техника
Број контракција: 5-10x10
Дужина терапије: оцена 3 по ММТ
Број дана: неограничен

## Slide 39: МОДУЛИСАНЕ СТРУЈЕ (Швелстром)
Експоненцијални импулси, трајања 10мс са паузом од 20 мс, чија је фреквенција 33Хз -основна фреквенција, и који доводе до тетаничке контракције мишића (мишић је у грчу), модулишу се по интензитету тако да се добијају серије постепено растућих импулса(пакети) са паузом између.
доводе до мишићне контракције која је слична контракцији здравог мишића, и чешће се користе код лезија ЦМН
Фреквенција модулисаних струја одређује се у односу на један минут(а не у односу на секунд као што је случај код импулсних појединачних струја), и она износи обично 10-15-20 контракција у минуту - фреквенција или ритам модулације.

## Slide 40: Електростимулација м.делтоидеуса и екстензора шаке и прстију

## Slide 41: Индикације за модулисане струје
Терапијски ефекат
Мишићне контракције тетанизирајућег карактера
Индикације
Постинактивитетна и постимобилизациона хипотрофија мускулатуре са смањењем мишићне снаге.
Паралитична мускулатура после лезије ЦНН
Превенција тромбофлебита код лежећих болесника
Стимулација хипопластичне параветртебралне мускулатуре код сколиозе кичме.
Стимулација остеогенезе

## Slide 42: Електродијагностика
Класична електродијагностика
  Неофарадском и
  импулсном галванском струјом
Хронаксиметрија
Електромиографија
  Детекциона електромиографија
  Стимулациона електромиографија