## Slide 1: Универзитет у Крагујевцу Факултет медицинских наука Интегрисане академске студије медицине Физикална медицина и рехабилитација
Први модул
Четврто предавање
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА -Наизменичне струје-
Доцент др Весна Грбовић

## Slide 2: НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
Наизменичне струје карактеришу се променом правца и интензитета
Јони и друге наелектрисане честице у организму, када се нађу у колу наизменичне струје, неизменично мењају правац кретања од једне ка другој електроди, тако да им је амплитуда кретања врло кратка, а код струје са високом фреквенцијом они практично осцилују у месту.

## Slide 3: Наизменичне струје
Струје ниске фреквенције (фреквенција до 1000 Hz)
    а) фарадска струја
    б) транскутана електришна неурална стимулација (ТЕНС)
2. Струје средње фреквенције ( преко 1000 Hz)
    а) струје средње фреквенције - интерферентне Немец струје
    б) Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)
3. Високофреквентне струје (преко 100.000 Hz)
    а) Д'Арсонвализација (фреквенција 100.000 Hz)
    б) Дуготаласна дијатермија (фреквенција 500.000- 1.000.000 Hz)
    ц) Краткоталасна дијатермија (КТД) фреквенција 10-100 MHz
    д) Ултракраткоталасна дијатермија (фреквенција 434,78 MHz)
    е) Микроталасна дијатермија (фреквенција 2.450 MHz)

## Slide 4: Наизменичне струје ниске фреквенције (1-1000Hz)
ФАРАДСКА СТРУЈА
НЕОФАРАДСКА СТРУЈА
ТРАНСКУТАНА ЕЛЕКТРИЧНА НЕРВНА СТИМУЛАЦИЈА (ТЕНС)

## Slide 5: Фарадска струја
Фарадеј 1831. године
  асиметрија,
  ирегуларност циклуса
  Имају само историјски значај

## Slide 6: Техника примене
Стабилна метода
Биполарна техника са плочастим металним електродама
Лабилна метода
Монополарна техника.
Активна електрода је у облику ваљка или у облику мање или веће четке.
Интензитет се одређује индивидуално према субјективном осећају пацијента а време апликације је око 5 минута.
Индикације: нема регуларности, па се користи као ларвирана сугестивна терапија код психијатријских поремећаја, али на нивоу неуротских поремећаја.

## Slide 7: Неофарадска струја
  импулс 1 мс,
  паузу 20 мс и
користи се у дијагностичке сврхе

## Slide 8: Неофарадска струја
Делује надражајно на сензитивне и моторне нерве (тетаничка контракција).
Примењује се
класичној електродијагностици
као лабилна фарадизација код психогених поремећаја (хистерије и енурезе)

## Slide 9: Транскутана електрична нервна стимулација (ТЕНС)
Импулси
обично у пакетима од 7 или више веома кратких импулса.
Импулс траје 0,05 до 0,4 мс а фреквенција је од 75 до 125 Хз.
Импулси су троугли или правоугли, бифазни или монофазни

## Slide 10: Транскутана електрична стимулација (ТЕНС)
Делује изразито аналгетски
ЕС у терапији бола:
“gate control" теорија
постојајне ендогеног опијатног и неопијатног система у постизању аналгетског ефекта:ендорфини и енкефалини

## Slide 11: Наизменичне струје средње фреквенције (преко 1000 Hz)
Интерферентне (Немец) струје
Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)

## Slide 12: Интерферентне струје (ИФС)
ИФС су нискофреквентне наизменичне струје синусоидног облика које настају ендогено у ткивима, интерференцијом (суперпозицијом) средњефреквентних струја из два самостална струјна кола, чија разлика у фреквенцији износи од 0-100 Хз.
ИФС се добијају укрштањем струјних линија два средњефреквентна кола која имају различиту фреквенцију, а исту јачину.
Посредством феномена интерференције, на месту укрштања настаје биоструја, чија фреквенција одговара разлици у фреквенцији компонентних струја, зато се зову и “укрштене струје”.

## Slide 13: Интерферентне струје (И Ф С)
Фреквенција у једном струјном колу (А) је увек константа и износи 4000Хз.
У другом струјном колу фреквенција је варијабилна и износи 3900 до 4000Хз или 4000 до 4100Хз (Б).
Добијена струја- ИФС (Ц) може бити константна или се ритмички мењати у распону од 0 до 100 Хз.
Осим фреквенце, струја мења интензитет интерференције од максималне интерференције (100%) до 0 и обрнуто.

## Slide 14: Физиолошки ефекат ИФС
од 1 до 10 Хз надражајно на неуромишићни систем изазивајући мишићне контракције.
од 1 до 50 Хз делује стимулативно
од 1 до 100 Хз изразито трофичко дејство, антиедематозно, аналгетским ефектом
Од 60 до 100 Хз стимулишу коштано зарастање
Струја ритмичке фреквенције од 90 до 100 Хз симпатиколитичко и аналгетичко дејство.

## Slide 15: Сумирани биолошки eфекти ИФС
стимулативно на крвоток, изазивајући вазодилатацију, што води бољој прокрвљености и окигенацији ткива, бржем одстрањивању токсина и медијатора бола.
аналгетски, због боље циркулације и оксигенације ткива и дејства на нервне завршетке
повећавају надражљивост и спроводљивост периферних нерава, што делује стимулативно на оштећене нерве.
инхибиторно на симпатикус, а стимулишу парасимпатикус
убрзавају лимфоток и ресорпцију едема.
побољшавају трофику, и стимулишу зарастање рана.
стимулишу стварање калуса код фрактура
мењају ПХ вредност ка алкалности
антиинфламаторно, убрзавајући циркулацију, метаболизам и ресорпцију.
стимулативно на попречно-пругаста и глатка мишићна влакна

## Slide 16: Дозирање ИФС
јачина струје (мА) - субјективно
фреквенција (Хз) - према дијагнози
Дужина трајања апликације: 10 до 30 минута.
Број третмана: није ограничен

## Slide 17: Индикације за ИФС
посттрауматска стања (контузије, дисторзије, луксације...)
коштани преломи и њихове компликације (псеудоартрозе, Мб Судек...)
цервикални и лумбални сy, неуралгије, неуритиси..
стања посла повреде живаца
артритиси, артрозе, Мб Бехтерев, ПАХС, РА,ванзлобни реуматизми
Мб Биргер, Мб Рејно...

## Slide 18: Високофреквентна струја
Представља наизменичну струју са фреквенцијом преко 300 кХз.
ВФС представља специфични облик термотерапије, у оквиру кога се користи топлота, која настаје претварањем конверзијом електричне енергије, коју су ткива апсорбовала.
Топлота створена у организму на овај начин назива се ендогеном топлотом, зато што настаје у самим ткивима за разлику од егзогене топлоте, којом се делује споља на кожу.

## Slide 19: ВФС-ДИЈАТЕРМИЈА
ДИЈАТЕРМИЈА је међународно усвојен термина за медицинску примену ВФ струје.
Подразумева ТОПЛОТУ, која је створена претварањем високофр. енергије у ткивима кроз која пролази, а која се користи у терапијске сврхе.

## Slide 20: ВФС Краткоталасна дијатермија
Представља најчешће коришћен облик ВФС.
таласне дужине 22,12 m/ 11,06 m;
фреквенција 13,56 MHz /27,12 MHz
Када високофреквентна струја, одн.електромагнетне осцилације делују на ткива организма, због изузетно кратког трајања сваке осцилације, изостаје кретање јона и поларизовано наелектрисаних дипол молекула, јер су приморани да 27 милиона пута у секунди промене смер свог кретања тако да само осцилују у месту, сударају се међусобно и узрокују настанак топлоте.
То је ендогена топлота која настаје услед међусобног трења између јона и дипол молекула.

## Slide 21: Дејства ВФС
Примарно дејство - термичко
Секундарна дејства
на циркулацију
на нервни систем
на мишиће
на везиво
на метаболизам и ензимску активност
бактериостатички и бактерицидно дејство

## Slide 22: Физиолошко – биолошко дејство
1. Деловање на циркулацију: условљено је рефлексно, а изражава се вазодилатацијом, типа реактивне хиперемије. Услед вазодилатације долази до артеријске, венске и лимфне циркулације. Настаје већи прилив артеријске крви, брже отицање венске крви и лимфе, што омогућава ресопцију екстравазата и елиминацију метаболита.
2. Деловање на нервни систем: изражава се аналгетичким и седативним деловањем, као и повећањем брзине проводљивости периферних нерава.
3. Деловање на мишиће: изражава се одсуством надражаја мишића и постизањем релаксације.

## Slide 23: Физиолошко – биолошко дејство
4. Деловање на везивно ткиво: изражава се повећањем истегљивости колагена у везивном ткиву, као и у ожиљном везивном ткиву.
5. Деловање на метаболизам и ензимску активност: изражено је у знатној мери у смислу његовог повећања.
Пораст температуре праћен је убрзањем хемијских реакција, а тиме и повећањем метаболизма.
Повећање метаболизма захтева већи прилив кисеоника и хранљивих материја, што доводи и до повећаног стварања метаболита.
Ензимска активност је повећана, посебно у синовијалним ћелијама и фибробластима.

## Slide 24: Електрода за КТД и методе примене
  КТД се примењује помоћу:
  А) електрода за кондензационо поље, као биполарна техника:
  Кондензаторно поље се ствара између 2 кондензатора. Кондензатори су сачињени од металних плоча које су обложене неким изолатором (стакло, гума)
  Стаклене електроде по Шлифаке-у (електрично)
  Плочасте, гумене - Раббове електроде (магнетно поље)
Notes: <number>

## Slide 25
Б) Електроде за електромагнетно поље, као монополарна техника
Боље се загревају мишићи, док загревање органа у дубини изостаје.
а) Калем електроде стављају на 1 до 5 цм од тела
  Калем електроде: монода и минода
Користе се за локална деловања на ограниченој површини и дубини (до 4цм) посебно је подесна за загревање мускулатуре, третирање приступачних површно положених зглобова, периартикуларних структура, бурзи и и других површина, загревање параназалних шупљина, малих површина на глави и врату.

## Slide 26
  б) Индукциони кабл или вод користи се за обмотавање ектремитета или за апликацију у облику пљоснатог калема у специјалној филцаној навлаци.
  Обратити пажњу да је вод слободан при укључивању јер може доћи до високофреквентног кратког споја.
  Изазива хиперемију.

## Slide 27: Дозирање
Дозирање интензитета се врши у ватима и маxимална доза износи до 100W.
Доза се углавном одређује према субјективном осећању болесника, при чему он треба да осећа пријатну и благу топлоту.
У зависности од интензитета зрачења могу се примењивати следеће дозе:
    Атермичка, када се не осећа топлота
    Олиготермичка, када се осећа блага топлота
    Термичка, када се осећа пријатна топлота и
    Хипертермичка, када се осећа јака топлота.
Време трајање апликације износи од 15 до 20 минута.

## Slide 28: КТД-ДОЗИРАЊЕ
ПРАВИЛО је да се код акутних стадијума процеса примењује слабије загревање, краћег трајања, на други или трећи дан
Код хроничних стања је загревање јаче, дужег трајања, сваки дан, бр. сеанси већи
ПРЕПОРУКА: пацијента пре сваке сеансе питати о субјективним тегобама везаним за претходну сеансу и на основу тога одредити нову дозу.

## Slide 29: Индикације за КТД
Реуматска обољења у хроничном стадијуму.
Стања после повреде локомоторног апарата (изузев акутних)
Обољења нерава (неуралгије и неуритиси)
Хронична обољења ува, носа и грла (синуситис, отитис),
Гинеколошка хронична неспецифична запаљењска обољења (аднексити, параметрити, салпингити, адхезије после гинеколошких операција, примарни и секундарни стерилитет
Хронична неспецифична плућна обољења (хронични бронхитис, после пнеумоније и ексудативног плеуритиса, плућни абсцес)
Обољења коже:фурункулоза, карбункул, хидроаденитис
Обољења нерава (неуралгије, неуритис).

## Slide 30: Контраиндикације за КТД
Акутна запаљења,
Фебрилна стања,
Малигни тумори,
Туберкулоза,
Склоност ка крварењу
Менструација
Метални предмети на месту примене,
Трудноћа (цаве абортус),
Облитерирајући ендартеритис,
Поремећај сензибилитета на термичке дражи

## Slide 31: Мере предострожности !!!
1. Забрањен улаз особама са ПАЦЕМАКЕР
2. Пацијент не мора да скида одећу, осим уколико има синтетичку (зној се у пољу ВФ струје значајно загрева, опасност од опекотина)
3. Уклонити металне предмете из подручја деловања КТД
4. Кревет и столица који се користе при примени КТД не смеју бити од метала
5. Пацијенту објаснити да треба да осећа благу топлоту при апликацији КТД
6. Пацијенту објаснити да се не помера у току сеансе
7. Каблови електрода се не смеју укрштати и додиривати (кратак спој)
8. Пацијента снабдети гајтаном којим се искључује терапијско-пацијентово коло
9. Здравствени радник у току сеансе не сме напустити просторију са пацијентом