## Slide 1: МИКРОТОМИ, МИКРОТОМСКИ НОЖЕВИ И СЕЧЕЊЕ ПАРАФИНСКИХ БЛОКОВА

## Slide 2: МИКРОТОМИ, МИКРОТОМСКИ НОЖЕВИ И СЕЧЕЊЕ ПАРАФИНСКИХ БЛОКОВА
Укалупљено ткиво сече се на танке резове (најчешће од 5-10 mm) на микротомима. То су апарати који имају тешка метална постоља која не дозвољавају њихову вибрацију у току сечења калупа.

## Slide 3: МИКРОТОМИ
Делови микротома су:
држач ткива,
држач ножа,
механизам који покреће било нож који клизи преко ткива или ткиво које клизи
преко ножа,
механизам који примиче ткиво ка ножу за неколико микрометара (омогућава резање ткива у танке једнако дебеле резове).

## Slide 4: ВРСТЕ МИКРОТОМА
1. „Rocker“ микротом
2. Клизећи микротоми
3. Ротациони микротом
4. Микротом за смрзнуте резове
5. Ручни микротом

## Slide 5: 1. „Rocker“ микротом
“Rocker“ микротом
Микротом који се помера лево-десно, „њише”.
парафински калуп се покреће преко ножа у линији лука, после сваког замаха ткиво се аутоматски покрене за одређен број микрометара (кoји су задати).
Погодан је за серијске резове и за тврда ткива.

## Slide 6: 2. Клизећи микротоми
a. Калуп са ткивом клизи преко ножа који је фиксиран, најчешћи тип микротома, служи за сечење свих врста и величине ткива
б. Калуп са ткивом је непомичан, а нож се креће; користи се за сечење свих врста ткива; посебно је погодан за сечење смрзнутих ткива или оних укалупљених у целоидин.
Клизећи микротом

## Slide 7: 3. Ротациони микротом
Калуп је причвршћен на носач који је покретан (креће се према фиксираном ножу за тачни број микрометара),
погодан је за серијске парафинске резове
бољи је за мекана ткива него за тврда
Ротациони микротом

## Slide 8: 4. Микротом за смрзнуте резове
- блок ткива је смрзнут (нпр. у течном CО2) и фиксиран
- у носач ткива уграђен је механизам за хлађење
Микротом за смрзнуте резове
(криостат)

## Slide 9: 5. Ручни микротом
користи се за сечење ботаничког материјала
Ручни микротом

## Slide 10: Обратити пажњу:
Микротом мора да се очисти после употребе (четкицом),
Парафин прилепљен за микротом чисти се крпицом која је натопљена
ксилолом (код старијих модела, нови су осетљиви и могу да се оштете),
После сечења смрзнутих калупа обавезно одстранити воду са микротома,
Микротом треба да буде покривен и заштићен од прашине,
Сви механизми у микротому који се покрећу треба да се редовно подмазују и одржавају.

## Slide 11: МИКРОТОМСКИ НОЖЕВИ
За добро сечење укалупљеног ткива најважније је имати добар нож.
Величина ножа - варира зависно од типа микротома који се користи, данас се користе и ножеви у виду жилета (за ротациони микротом).
Што се тиче облика, нож може бити раван или удубљен, тако да постоје: биплани ножеви (равне обе површине), двострано удубљени ножеви – биконкавни и једнострано удубљени ножеви (једна равна, друга удубљена страна) – плано- конкавни
Зависно од ткива које се сече, може се одабрати (користити) мање или више конкаван нож.

## Slide 12
Биконкавни ножеви - ретко се употребљавају, углавном за парафинске калупе; погодни су за тврда ткива и морају се често брусити.

## Slide 13
Биконкавни ножеви - ретко се употребљавају, углавном за парафинске калупе; погодни су за тврда ткива и морају се често брусити.

## Slide 14
Биплани ножеви - најчешће се употребљавају за смрзнуте и парафинске резове, добри су за тврда ткива и не вибрирају.

## Slide 15
Плано-конкавни ножеви - са јаким удубљењем користе се за целоидинске калупе, а са блажим удубљењем за целоидинске калупе и парафинске калупе са меканим ткивима.

## Slide 16
Оштрица ножа је брушена ивица ножа, површина која сече ткиво; угао брушене ивице у односу на површину калупа треба да износи 3-5 степени, како би се избегао контакт између наличја ножа и површинe калупа, нож се поставља паралелно у односу на ткиво, а његов нагиб зависи од тврдоће ткива. Ако је угао мали, добијају се неједнаки резови или наизменично танки и дебели, а ако је превелики, резови пуцају или су оштећени.

## Slide 17
Материјал за израду ножева је високо квалитетан челик са посебном трдоћом само на ивици ножа. Сталним брушењем оштрица ножа се помера ка његовој унутрашњости и наилази на мекани део ножа који није за употребу. После рада ножеви увек морају да се очисте - млазом вруће воде (код клизних микротома) или крпом натопљеном ксилолом.
Контрола оштрице ножа се врши под микроскопом.
Поступак - на сточић микроскопа се стави мека крпа или савијени комад филтер папира; положи се чист нож тако да врх ножа (оштрица којом се сече) буде у видном пољу; микроскоп се фокусира, а нож полагано помера са једног на други крај - ивица ножа мора изгледати као оштра линија.
1. каду за воду са термостатом,
2. топлу плочу или рерну за сушење пресека,
3. акварел четкице,
4. скалпел,
5. чист бели папир на који се полаже исечена парафинска трака са ткивом,
6. предметне плочице,
7. држач за плочице,
8. адхезив за лепљење ткива (за неке процедуре),
9. лед по потреби.

## Slide 18
Монтирање ножа и калупа на микротом - за добро сечење, калуп са ткивом треба да има облик трапеза (није обавезно), нож и калуп са ткивом морају бити добро учвршћени, а нагиб ножа подешен. После тога се приступа сечењу калупа на танке пресеке.
Употреба одговарајућег ножа - ако је нож претанак, а ткиво тврдо добијају се резови различите дебљине; код резања предебелих пресека нож вибрира, па су пресеци такође различите дебљине.
Почетно резање - нож приближити калупу и пажљиво исећи вишак парафина изнад ткива; не смеју се правити предебели пресеци, јер се ткиво може оштетити или цео парафински блок преломити.
Сечење парафинских калупа - успех при сечењу зависи од већег броја фактора: квалитета калупа, нивоа влаге у просторији у којој се сече, температуре просторије (не ваља сећи у топлој просторији), природе и величине ткива, угла и оштрине ножа и дебљине пресека. Калупе са ткивом пре сечења држати у фрижидеру. Током сечења пожељно је правити дугачке траке парафина са ткивом (неколико cm) и акварел четкицама узети почетни и задњи крај траке, а затим стављати на бели чистпапир или одмах на топлу воду. Оптималну брзину сечења треба пронаћи емпиријски
(искуствено).

## Slide 19
Вода у воденом купатилу треба да је загрејана 5-10 степени ниже од тачке топљења парафина (45 °C за парафин тачке топљења око 56 °C). Исечене траке парафина са ткивом треба положити сјајном страном на воду.
Трака са ткивом мора бити потпуно развучена (неједнако развучена трака може настати због различитог састава унутар ткива – нпр. хрскавица се теже развлачи).
Након наношења пресека на предметно стакло филтер папиром пажљиво се извлачи вишак воде са плочице и узорка.
Плочице са ткивом треба прислонити усправно на држач плочица и оставити да се пресеци суше (или их ставити на загрејану плочу или у рерну, на 54 °C у току 2 h).

## Slide 20: Сечење меких ткива Мека ткива као што су мозак, кичмена мождина и велики лимфни чворови се по правилу тешко секу. Полагано сечење помаже у редуковању компресије и тенденције формирања стресне линије паралелне ивици ножа. Сечење тврдих ткива Тврда ткива као што су утерус, цервикс, тетива, кожа са длаком (нарочито животињска), нокти, хрскавица и неки тумори, могу изазвати тешкоће у току сечења. Проблеми који се могу јавити су: велика компресија исечака, неједнако сечење парафинског блока, наизменични танки и дебели резови, спадање калупа са носача и други. Калупе треба сећи клизећим микротомом и расхлађене.

## Slide 21
ПРОБЛЕМИ У РАДУ СА МИКРОТОМОМ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
I. Трака и сукцесивни пресеци су искривљени, уврнути
1. Калуп није паралелан са ножем (истримовати оштрим скалпелом док не постане паралелан)
2. Туп нож на једном крају(померити или наоштрити нож)
3. Вишак парафина на једном крају (истримовати вишак парафина) 4. Ткиво различите конзистенције (реоријентисати ткиво окретањем за 90°, охладити блок ледом, монтирати на стакло појединачне пресеке)
II. Наизменично танки и дебели резови
1. Парафин исувише мекан за ткиво или услове сечења(охладити калуп ледом или прекалупити у парафин са вишом тачком топљења)
2. Лабаво причвршћен калуп или нож (причврстити добро и калуп и нож)
3. Недовољан нагиб ножа (лагано повећати угао)
4. Неисправан механизам (проверити све неисправности микротома)

## Slide 22
ПРОБЛЕМИ У РАДУ СА МИКРОТОМ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
III. Дебеле и танке зоне паралелне са врхом ножа
Нож или калуп лабави у држачу(притегнути)
Исувише стрм угао ножа (смањити угао на минимум, али оставити мали нагиб
Ткиво или парафин исувише тврди за сечење (користити оштар тежак нож, редуковати косину угла ножа)
4. Калцификације у ткиву (рехидратисати и декалцификовати)
IV. Пресеци не формирају траку
1. Исувише тврд парафин (дунути на калуп да се загреје или прекалупити у парафин са нижом тачком топљења)
2. Прљавштина на врху ножа (очистити ксилолом нож)
3. Сувише стрм или туп угао ножа (подесити на прави угао)

## Slide 23
ПРОБЛЕМИ У РАДУ СА МИКРОТОМ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
V. Пресеци се лепе за калуп при враћању окрета ручице
1. Недовољан угао ножа (повећати угао ножа)
2. Прљавштина од парафина на ножу (очистити ксилолом нож)
3. Прљавштина на врху калупа (истримовати калуп)
4. Статички електрични набој на траци (сместити микротом близу славине са водом; повећати влажност ваздуха стављањем кадице са водом близу ножа; приближити Бунсенов пламеник ножу да се јонизује ваздух)
VI. Превелика компресија пресека
1. Туп нож (наоштрити или померити нож)
2. Косина ножа превелика (поново наоштрити нож да се добију секундарне узане косине, брусити или померити нож)
3. Парафин сувише мек за ткиво или услове сечења (охладити калуп ледом или узети парафин више тачке топљења)

## Slide 24
ПРОБЛЕМИ У РАДУ СА МИКРОТОМ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
VII. Ткиво није присутно на пресецима
1. Непотпуна импрегнација ткива (прекалупити ткиво)
VIII. Пресеци ткива се шире и распадају на води
1. Лоша импрегнација ткива (прекалупити ткиво)
2.Температура воде висока (охладити)
IX. Пресеци се уврћу уместо да остају равни на ножу
1. Туп нож (наоштрити или померити нож)
2. Исувише мали нагиб ножа(подесити нагиб или наоштрити нож да се редукује нагиб оштрице)
3. Дебљина пресека исувише велика за употребљени парафин (смањити дебљину пресека, употребити парафин нешто више тачке топљења