## Slide 1: ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ
УВОД У ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
- А06
Предавање 5: Раствори.

## Slide 2: РАСТВОРИ
Течни бистри лековити препарати намењени за спољашњу или унутрашњу употребу.
Израђују се растварањем једне или више супстанци у растварачу.
Супстанце се саме растварају у растварачу или се додају друге супстанце које убрзавају или потпомажу растварање главно делујуће компоненте.

## Slide 3
SOLVENS - растварач
SOLVENDUM – супстанца која се раствара
SOLUTIO – раствор
Растварачи су НАЈЧЕШЋЕ
ВОДА и ЕТАНОЛ,
(могу и глицерол, пропиленгликол, биљна уља, течни парафин итд.)

## Slide 4
Предности раствора
Брза апсорпција лековите супстанце
Корекција мириса и укуса
Недостаци
Физичка, хемијска и микробиолишка нестабилност
Утврдити растворљивост солвендума у солвенсу тј. растварачу
Подаци о растворљивости супстанце се налазе у монографијама
Дефиниција степена растворљивости – I волумен IV фармакопеје одељак (3 - 010).

## Slide 5
Израда раствора
Изабрати одговарајућу бочицу према количини препарата који се прави (бочица стаклена или пластична а запушач плутани или пластични)
Добро растворне супстанце се растварају директно у бочицу
Када се раствара више супстанци или је потребан посебан поступак раствори се израђују у хемијској чаши.
Раствори се издају у одговарајућим бочицама
Исте тежине алкохола, воде, сирупа или глицерола није могуће спаковати у бочице исте запремине, јер свака од ових течности има различиту густину.
Када је могуће израђују се на хладно а могу се и загревати ако то захтевају физичко – хемијске особине супстанци.
Ако се раствара неколико супстанци под различитим условима , онда се свака супстанца засебно раствара па се раствори помешају
Сигнатура – бела или црвена

## Slide 6
Вода као растварач
Лако се добија
Организам је добро подноси
Нестабилна је
Ph. Jug. IV прописује 2 врсте воде за прављење раствора:
aqua purificata - пречишћена вода - aqua destilata, aqua demineralisata –
дестилацијом или деминерализацијом питке воде - рок трајања 10 дана.
aqua pro injectione - дестилацијом свеже пречишћене воде, а затим стерилизацијом

## Slide 7
Етанол у фармацији :
Концентровани етанол – Aethanolum concentratum - 96% (волуменски проценти)
(синоними и скраћенице Aeth. Conc. или Spiritus conc.) – официнални по Ph. Jug. IV и Ph. Jug. II
Разблажени етанол – Aethanolum dilutum – 70% (волуменски проценти)
(синоними и скраћенице Aeth. dil или Spiritus vini dil.) – официнални по Ph. Jug. IV и Ph. Jug. II
Spiritus или Aethanolum – 90% (волуменски проценти). Официналан само по Ph. Jug. II

## Slide 8
Подела раствора:
према врсти растврача деле се на водене, алкохолне, глицеролне и уљане растворе: Solutiones aquoase, Solutiones aethanolicae, Solutiones glycerolatae и Solutiones oleosae,
према начину примене на растворе за унутрашњу, спољашњу или парентералну примену:

## Slide 9
Solutiones ophtalmicae, Collyria ili Oculoguttae – раствори за очи
Guttae – раствори за пероралну примену
Rhinoguttae или Naristillae - капи за нос
Оttoguttae или Auristillae - капи за уво
Injectiones, Injectabilia – раствори за ињекције
Inhalationes – раствори за инхалације
Infundibilia - раствори за инфузије
Enemata – раствори за клистирање
Gargarismata – раствори за гргљање
Irrigationes – раствори за испирање

## Slide 10
Разблаживање раствора
Постоји више начина изражвања процентне концентрације:
Тежински проценти – број грама супстанце у 100гр раствора
Волуменски проценти – број милилитара супстанце у 100 ml раствора
Теж./вол. проценти - број грама супстанце у 100 ml раствора
Вол./теж. Проценти – број милилитара супстанце у 100 грама раствора.

## Slide 11
Разређивање познатог тежинског процента (а) на жељени тежински проценат (ц) - метода израчунавања ”преко крста“:
Ако се разблаживање врши додавањем чистог растварача тј. разређивача који не садржи друге компоненте, концентрација б=0% :
а А= (ц-б)
ц
б Б = а - ц
__________
Ц = а – б

## Slide 12
Пример: припрема раствора водоник пероксида -
Solutio Hidrogenii peroxidi
Ph. Jug. IV прописује хидроген пероксид у два облика:
концентровани 30% (Solutio Hidrogenii peroxidi concentrata) и
разблажени 3% (Solutio Hidrogenii peroxidi diluta).

## Slide 13
Фармакопеја прописује да се ни једaн од водоник пероксида не сме применити у другој концентрацији већ само у концентрацији 0,3%.
Тај податак је у фармакопеји наведен за сваки од њих у виду средње концентрације:
1% за концентровани водник пероксид (1% од 30% је 0,3%)
10% за разблажени водник пероксид (10% од 3% је 0,3%)

## Slide 14
Концентровани раствор водоник пероксида (30%)
НИКАД СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ПАЦИЈЕНТУ –
НИ У ЈЕДНОМ СЛУЧАЈУ!

## Slide 15
Пацијенту се може издати само раствор припремељен на један од два могућа приступа:
издаје се 3% раствор хидроген пероксида (Solutio Hidrogeni peroxidi diluta) који пацијент мора пре употребе додатно да разблажи што се наглашава у сигнатури (испуњен фармакопејски захтев да се сме апликовати само 0,3 % ).
издаје се 0,3% раствор који пацијент не мора додатно да разблажи.

## Slide 16
ПРИМЕР:
Rp/ Hidrogeni peroxidi sol. dil 50,0
D.S. споља

## Slide 17
30 %H2O2 3 грама концентрованог 30% (3-0)
3%
0 % 27 грама (30 – 3) воде
30 грама раствора 3 % H2O2
30 гр. 3% H2O2 : 3 гр. 30% H2O2 = 50 гр. 3% H2O2 : X гр.30% H2O2
X = 5 грама 30 % H2O2
То значи да се одмерава 5 грама 30% H2O2 и додаје 45 грама воде да би се добило 50 грама 3% раствора H2O2.
Издавање и сигнатура: у бочици од 50 грама са црвеном сигнатуром на којој ОБАВЕЗНО ПИШЕ РАЗБЛАЖИТИ ЈЕДНУ КАШИКУ СА ПОЛА ЧАШЕ ВОДЕ.

## Slide 18
30 %H2O2 0,3 грама концентрованог 30% (0,3-0)
0,3%
0 % 29,7 грама (30 – 0,3) воде
30 грама раствора 0,3 % H2O2
30 гр. 0,3% H2O2 : 0,3 гр. 30% H2O2 = 50 гр. 0,3% H2O2 : X гр.30% H2O2
X = 0,5 грама 30 % H2O2
Одмерава се 0,5 грама 30% H2O2 и додаје 49,5 грама воде да би се добило 50 грама 0,3% раствора H2O2.
Издавање и сигнатура: у бочици од 50 грама са црвеном сигнатуром на којој ПИШЕ “СПОЉА НЕРАЗБЛАЖЕНО”.

## Slide 19
30 %H2O2 8 грама концентрованог 30% (8-0)
8%
0 % 22 грама (30 – 8) воде
30 грама раствора 8 % H2O2
30 гр. 8% H2O2 : 8 гр. 30% H2O2 = 50 гр. 8% H2O2 : X гр.30% H2O2
X = 13,3 грама 30 % H2O2
Одмерава се 13,3 грама 30% H2O2 и додаје 36,7 грама воде да би се добило 50 грама 8% раствора H2O2.
Издавање и сигнатура: у бочици од 50 грама са црвеном сигнатуром на којој ПИШЕ “водоник пероксид 8 % ”.

## Slide 20
Rp/ Aethanoli diluti 25,00
D. S. Споља
Због контракције волумена до којег долази када се помешају запремине воде и алкохола за разблаживање се користе искључиво тежински проценти.
Проценти наведени у прописима рецепата за припрему алкохола су волуменски.
96% волуменских (подаци из таблица Ph. Jug. IV )
96,03 вол % : 93,87 теж % = 96 вол % : x теж %
x = 93,84 % тежинских
70 % волуменских
70,03 вол % : 62,43 теж % = 70 вол % : x теж %
x = 62,4 % тежинских

## Slide 21
Rp/ Aethanoli diluti 25,00
D. S. Споља
93,84 % тежинских 62,4 грама 96% етанола (62,4 - 0)
62,4 % тежинских
0 %
вода 31,44 грама воде (93,84 – 62,4)
_____________________________
93,84 грама етанола 62,4 % тежинских (тј. 70% вол)
За наведених 25 грама препрата из рецепта важи следећа пропорција:
62,4 грама 96 % : 93,84 грама 70% вол = x грама 96 % : 25 грама 70 %
x = 16,62 грама 96% етанола
25 грама препарата - 16,62 грама 96% етанола = 8,3 грама воде

## Slide 22
Пропис начина израде разблаженог алкохола је официналан и по Ph. Jug. IV који се може користити:
Aethanolum concentratum 67
Aqua purificata 33

## Slide 23: Rp/ Iodi solutionis aquosaе 10,00 S. Споља Ph. Jug IV даје пропис за водени раствор јода чији је синоним Луголов раствор (Solutio Lugoli). Пошто је пропис дат за препарат од 100 грама ми ћемо све поделити са 10, јер правимо 10 пута мању количину и добити вредности: Iodum 5,00 0,50 Кalium iodatum 10,00 1,00 Aq. purificata 85,00 8,50 100 грама 10 грама

## Slide 24
Израда:
јод се у води готово не раствара, па се прво прави засићени раствор калијум јодида у који се додаје јод.
Јод се у раствору калијум јодида добро раствара
калијум јодид овде посредник за растварање.
Обојени раствори се увек филтрирају.
Издавање и сигнатура: у тамној бочици, чува се заштићен од светлости, сигнатура црвена на којој пише „Споља“. У доњем левом углу сигнатуре пише се датум, а у доњем десном потпис.
Употреба: антисептик, користи се неразређено за мазање.

## Slide 25
Rp/ Iodi solutionis aethanolicae 10,0
S. Мазати споља разблажено
Ph. Jug IV - Spiritus iodi ili Tinctura iodi
Iodum 5,00 0,50
Кalium iodatum 4,00 0,40
Aq. purificata 10,00 1,00
Аethanolum concetr. 81,00 8,10
100,00 10,00
Пошто се прави десет пута мања количину све састојке делити са 10.

## Slide 26
Провера концентрације и дозирања целог препарата Iodi Sol. aethanolicae:
Препарат је официналан у средњој концентрацији 0,3 % тј. 0,3 грама овог раствора треба да буде у 100 грама раствора. На сигнатури пише споља разблажено.
Поставља се питање како пацијенту издати препарат и дати право упутство за коришћење?

## Slide 27
МФ 2008
1грам Iodi solutio aethanolica има 54 капи
1 грам : 54 капи = 0,3 грама : X капи
X = 16,2 тј. 16 капи је количина
коју пацијент треба да разблажи у 100 грама воде, што је приближно пола чаше

## Slide 28
Израда:
калијум јодид растварамо у истој количини воде, па пошто имамо 0,4 грама калијум јодида, то нам је потребно и 0,4 грама воде
одмеравамо на капи знајући да је 1грам воде тежак 20 капи.
0,4 грама воде бити 8 капи воде.
Јод се мери пластичним или рожнатим прибором, јер је корозиван.
У тарирану чашу одмеравамо 0,4 грама калијум јодида и 8 капи воде,
кад се то раствори додајемо одмерених 0,5 грама јода,
затим додајемо преосталих 0,6 грама воде, све то тарирамо и на крају додајемо концентровани алкохол.
Промешамо, филтрирамо и сипамо преко левка у тамну бочицу.

## Slide 29
Присуство калијум јодида овде није неопходно ради растварања јода, јер би се јод могао растворити у алкохолу у којем се добро раствара,
његова улога - да спречи реакцију између јода и воде која би у присуству етанола могла да оксидује етанол у сирћетну киселину - настаје оксидационо средство (хипојодатна киселина).
Издавање и сигнатура: у тамној бочици, сигнатура црвена на којој пише „Узети 16 капи на ½ чаше воде и мазати споља“. У доњем левом углу сигнатуре пише се датум, а у доњем десном потпис.
Деловање: неразређен само за мазање коже, а разблажен као антисептик за испирање уста.

## Slide 30
Rp/ Acidi borici 1.50
Spiriti dil. 50.00
M.f. sol.
S. споља по потреби
Провера концентрације
51,5г преп. : 1,5 г борне киселине = 100 : X
X = 2,91 % мање од 3 % средња конц. Није прекорачена
Разблажени алкохол 70 %
Пропис начина израде разблаженог алкохола је официналан и по Ph. Jug. IV који се може користити:
Aethanolum concentratum 67
Aqua purificata 33

## Slide 31
100 грама 70 % алкохола : 33 грама воде = 50 грама :X
X = 16,5 грама воде
100 грама 70 % алкохола : 67 грама 96 % алкохола = 50 грама :X
X = 33,5 грама 96 % алкохола
Израда:
Одмеримо 16,5 грама воде и загрејемо до кључања
Растворимо 1,5 грама борне киселине
Када се раствор охлади пренесемо у тарирану бочицу и додамо 33,5 грама концентрованог алкохола
Допунимо водом до прописане тежине ако је потребно