## Slide 1: ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ
УВОД У ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ- А06
Предавање 13: Kремови.

## Slide 2
Кремови су получврсте конзистенције и данас се највише користе за примену топичких лековитих суспстанци.
Предности
имају лепши изглед од подлога типа масти
кожа их добро подноси и добро отпуштају лековиту спстанцу.
Недостаци
као емулзије осетљиве су на варијације у температури током чувања у складиштима и транспорту
Морају им се додавати конзерванси због великог садржаја воде.
КРЕМОВИ

## Slide 3
Кремови су фармацеутски препарати по типу технолошке припреме су емулзије.
Могу бити подлога тј. носач (вехикулум) за лековиту супстанцу коју је потребно топички применити.
У зависности како су водена и масна фаза распоређене кремови подлоге су подељени на:
1. емулзионе подлоге типа В/У
2. емулзионе подлоге типа У/В
3. амбифилне емулзионе подлоге

## Slide 4
Стеарински кремови су посебна група кремова следећег састава:
15 % - 30 % масна фаза (чине је стеаринска киселина, али и др. масне компоненте. Улога стеаринске киселине је не само да једним делом буде слободна, већ да се други део сапонификује да би настали сапун служио као емулгатор који диктира настајање емулзије типа У/В.
водена фаза – вода или смеша воде и хумектанса (глицерол, сорбитол или пропиленгликол који не дозвољавају да се крем осуши)
- базна компонента која служи да се награди емулгатор тј. сапун.

## Slide 5
Израда кремова може бити на три начина:
I - уљану фазу додајемо емулгатору, а затим постепено воду
II – емулгатор се помеша са воденом фазом па се постепено додаје уљана фаза
III –најчешће:
Посебно се загревају водена и масна фаза до 70° С (само код стеаринских кремова до 80-85° С)
Емулгатор у зависности да ли је липофилни или хидрофилни се помеша са уљем или водом.
Увек се додаје ВОДЕНА У МАСНУ ФАЗУ, сем код стеаринског крема код кога је обрнуто због боље сапонификације (СТЕАРИНСКИ КРЕМ – МАСНУ У ВОДЕНУ ФАЗУ).
Кремови се морају мешати све док се не охладе потпуно.

## Slide 6
Rp/ Аcidi stearici 24,00
Propilenglycoli 13,50
Triethanolamini 1,20
Methyli parahydroxi benzoati 0,20
Propyli parahydroxi benzoati 0,10
Aquae purificatae ad 100,00
M. fiat unguentum
S. Споља
Ово је магистрална подлога типа емулзије тј. стеаринског крема.
Стеаринска кисeлина је једним делом слободна и представља масну фазу, а другим делом служи за сапонификацију са триетаноламином, при чему се гради сапун емулгатор триетаноламинстеарат, који диктира настајање У/В емулзије.

## Slide 7
Израда: водена и масна фаза се свака посебно загреју на 80-85° C. Водену фазу чине: вода, пропиленгликол и триетанол амин. Конзарванси метил и пропил хидроксибензоати су официнални по Ph.Jug. IV и нису растворни у води већ у пропиленгликолу.
Када су фазе постигле темепратуру додаје се масна у водену фазу. Меша се у патени ручно, снажно да би се постигла хомогеност без уклопљеног ваздуха. Након иницијалног емулговања дода се пропиленгликол са конзервансима. Крем се мора мешати све док се не охлади потпуно.
Издавање и сигнатура: у медицинској пластичној кутији. Црвена сигнатура, на којој пише „Споља“, датум и потпис.
Употреба: подлога за хидрофилне лековите супстанце које нису инкопатибилне са алкалијама или се користи као дневни крем за негу коже.

## Slide 8
ТЕЧНИ ПАРАФИН
ЧВРСТИ ПАРАФИН
ВАЗЕЛИН

## Slide 9
Ланолин

## Slide 10
ЖУТИ ПЧЕЛИЊИ ВОСАК СТЕАРИНСКА КИСЕЛИНА
БЕЛИ ПЧЕЛИЊИ ВОСАК
ТРИЕТАНОЛ АМИН