## Slide 1: ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ
УВОД У ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ- А06
Предавање 12: Teчне лековите емулзије за спољашњу и унутрашњу употребу.

## Slide 2: ЕМУЛЗИЈЕ
дисперзни системи
Састоје се од две течности које се не могу растворити једна у другој јер се не мешају
у смеши се налазе тако што је једна течност диспергована у другоj у виду ситних капи.
Лековита супстанца је растворена у једној од фаза.
Емулзије се могу користити и за спољашњу и за унутрашњу употребу.
Једна фаза је увек хидрофилна тј. састоји се од воде и водених раствора који се са водом мешају
друга фаза је липофилна тј. састоји се од уља, масти, воскова или уљаних раствора.

## Slide 3
Емулзије могу бити типа уље у води (У/В)
вода у уљу (В/У)
мешовитог типа вода/уље/вода (В/У/В)
уље/вода/уље(У/В/У)
у зависности од тога која је фаза диспергована у којој и да ли је реч о двофазним или трофазним емулзијама.

## Slide 4
Најчешће се магистрално припремају двофазне емулзије уље у води и вода у уљу
Диспергована фаза још назива и унутрашња или дисконтинуирана, а дисперзионо средство спољашња или континуирана фаза.
Уколико је емулзија типа уље у води, уље је унутрашња фаза диспергована у води која је спољашња фаза и обрнуто.
ЕМУЛЗИЈЕ

## Slide 5
Млечно беле боје – течности из којих се састоје имају различит индекс преламања светлости.
Величина 0,1-100 микрометара.
Масна фаза је до 60%.
Макроемулзије – дисперговане капи имају 1-20 микрометара.
Дисперговане капљице 0,1-0,5 микрометара
Транспаренте или бистре.

## Slide 6
Термодинамички нестабилни системи.
Додају им се емулгатори као средства за стабилизацију.
Смањују површински напон на додирној површини између две течне фазе.
Пожељно је да се налази у што мањој концентрацији.
Емулгатор гради филм око дисперговане капи и на тај начин ствара баријеру за спајање диспергованих капи.
Тај филм може бити моно или мулти молекуларни.
Могу бити природни или синтетски.
Неки се примењују само за спољашњу употребу јер имају укус и нису индиферентни.

## Slide 7
Израда емулзија
Метода суспендовања – континетнална метода – магистрална израда.
Метода растварања – енглеска метода – у индустрији.
Емулзиона метода.

## Slide 8
Израда медицинских емулзија је континенталном методом ( Ph.Jug IV):
у тарионику пистилом
1 део емулгатора брзо и кратко помеша са 2 дела уља,
затим се дода 1,5 део воде и
меша док се не створи примарна емулзија, чије је настајање везано за појаву карактеристичног пуцкетања.
Постепено се додаје преостала количина воде и хомогенизује.

## Slide 9
Неопходно је:
да тарионик буде сув и храпавих зидова
да прва количина воде која се додаје да буде ½ количине уљане фазе и емулгатора,
да додавање компоненти буде брзо и
да мешање буде енергично и брзо да би настала примарна емулзија (у случају да је потребно додавање наквашеног емулгатора, дуго мешање може да доведе до растварања и неће обавити функцију емулгатора)
остатак воде се додаје у порцијама којом се само разблажује примарна емулзија.

## Slide 10
Континентална метода
Мешање емулгатора и фазе у којој је не растворан.
Он се суспендује у унутрашњој фази.
Арапска гума, трагаканта.
Настју емулзије типа У/В након настајања примарне емулзије и постепеног додавања спољашње фазе.
Енглеска метода
Емулгатор се раствори у спољашњој фази
У танком млазу се додаје унутрашња фаза
Емулзиона метода
Формира се језгро емулзије тако што се наизменично додају унутрашња и спољашња фаза

## Slide 11
Апарати за припрему емулзија
Ручно мешање у апотеци
У индустрији – механичке мешалице – пропелерске, турбинске, планетарне.
Хомогенизатори – великом снагом мешају течности
Ако су цилиндричног облика онда увлаче смешу у цилиндар који има ситне отворе и кроз које смеша излази.
мешање ултразвуком
колоидни млинови.

## Slide 12
Rp/ Emulsionis oleosae 100,00
Овај препарат је официналан по Ph.Jug II, а пропис такође наводе и Магистралне формуле 2008 (пропис за препарат суспензије у чији састав улази уљана емулзија):
Оleum 10,00
Gummi arabicum (I) 5,00
Aqua purificata ad 100,00
Уљана емулзија се свежа припрема у апотеци, пошто улази у састав других рецепата.

## Slide 13
Израда:
10 грама уља се у сувом порцеланском тарионику помеша са прахом арапске гуме.
Затим се брзо измеша са 7,5 грама воде (половина од укупног збира емулгатора и уља)
док се не чује пуцкетање и добије хомогена глатка млечно бела примарна емулзија
у коју додајемо преосталу количину воде.
Уколико је потребно у тако припремљену емулзију додаје се лековита супстанца
и сипа у медицинску боцу.

## Slide 14
Издавање и сигнатура:
издаје се у бочици са белом сигнатуром и обавезном напоменом „Пре употребе промућкати“.
Употреба:
вехикулум за лековите сусптанце тј. саставни део других препарата.

## Slide 15
Получврсти препарати за примену на кожу спадају у препарате за спољашњу употребу.
Ph Jug. V - намењени за апликацију на кожу или одређену слузокожу у циљу остваривања локалног деловања или перкутане пенетрације лековите супстанце или ради емолијентног и заштитног деловања.
Састоје се из једноставних или сложених подлога у којима је једна или више супстанци растворена или суспендована.
Подлоге од природних или синтетских супстанци, једнофазни или вишефазни системи.

## Slide 16
Природа подлоге:
хидрофилна или липофилна,
помоћне материје: емулгатори, конзерванси, антиоксиданси, материје за подешавање вискозитета и др.
У зависности од врсте подлоге разликују се:
- кремови
- масти
- гелови и
- пасте

## Slide 17
Подлога за кремове је вишефазна тј. састоји се од водене и уљане фазе и обавезно је присуство емулгатора који омогућава да ове две фазе буду дисперговане (распршене) једна у другој.
Емулгатор у највећој мери омогућава стабилност кремова током чувања, транспорта и употребе препарата.

## Slide 18
Подлога за масти је једнофазна тј. састоји се од уљане фазе у којој су честице лековите супстанце суспендоване, растворене или емулговане.
Масти обично не садрже емулгаторе и сматрају се једнофазним системима, али постоје супстанце које чине масну фазу, а у себи садрже састојак који може да емулгује воду (на пр. ланолин садржи холестерол).

## Slide 19
Гелови су обично једнофазни системи, јер су по свом саставу течности гелиране одговарајућом супстанцом која се назива гелирајуће средство.
Лековита супстанца у гелу може бити растворена, ређе диспергована.
Пасте су концентроване суспензије код којих је садржај чврстих прашкастих материја висок (30-70%). Прашкасте супстанце су фино уситњене, просејане и суспендоване у липофилној подлози која не садржи воду, најчешће мешавине вазелина, ланолина и уља. Могу бити тврде и меке. Тврде пасте имају већи удео чврсте прашкасте материје, користе се код масне коже и делују исушујуће. Меке пасте имају мањи удео чврсте прашкасте материје и користе се код суве коже и благо је замашћују.

## Slide 20
Емулзије - две фазе које се не мешају једна у другој - водене и уљане фазе и емулгатора.
Емулгатори омогућавају да водена и уљана фаза буду дисперговане једна у другој и стабилизују емулзије.
По хемијском саставу су разнородна једињења. У фармацеутским и козметичким емулзијама у употреби су површински активне материје, полимери, хидрофилни колоиди или комбинације ових супстанци (као емулгатори могу да служе и друге супстанце чије главно својство није површинска активност, већ то могу бити и полимери и фино уситњене честице које добро стабилишу емулзије захваљујући способости да се добро распореде око капи унутрашње фазе).
Посебна карактеристика емулгатора је ХЛБ вредност (Hydrophile-Lipophile balance) и позната је за површински активне материје. Она говори о растворљивости сурфактанта и колики је удео у његовом молекулу хидрофилних, а колики липофилних делова.
ХЛБ вредност је дата на скали од 0-20 и сурфактанти који се растварају у уљаној фази имају ХЛБ до 10, док они који се растварају или диспергују у води имају ХЛБ од 10 до 20.

## Slide 21
Сурфактанти могу показивати и друга својства осим емулговања, а у зависности од хемијске структуре могу бити:
анјонски
катјонски
амфотерни
нејонски сурфактанти
Анјонски сурфактанти дисосују у воденим растворима, па емулгујуће дејство остварује анјон. Најпознатији су:
- алкални натријумови, калијумови, амонијумови сапуни (пр. натријум-стеарат, натријум олеат)
- метални сапуни – соли вишевалентних метала и масних киселина (калцијум палмитат, алуминијум стеарат)
- естри масних алкохола и сумпорне киселине (натријум лаурилсулфат, натријум цетилсулфат, натријум стеарил сулфат)
- карбомер (синтетски карбокси винил анјонски полимер)
- арапска гума (смеша калцијумових, магнезијумових и калијумових соли полиарабинске киселине)

## Slide 22
Катјонски сурфактанти се користе више као дезинфекциона средства и конзерванси (пр. бензалконијум хлорид, цетримид, цетилпиримидијум хлорид).
Амфотерни емулгатори се у киселим растворима понашају као катјонски, а у базним као анјонски емулгатори. По структури су протеини и лецитин. Од протеина се користе у фармацији желатин, казеин, обрано млеко у праху. Лецитин је најчешће пореклом из соје.

## Slide 23
Нејонски емулгатори не дисосују на јоне и реагују неутрално у воденој средини.
Најстарији је у употреби жути пчелињи восак, а од синтетских то су:
- масни алкохоли (цетил алкохол, стеарил алкохол),
- стероли (холестерол)
- парцијални естри масних киселина и полихидроксилних алкохола (глицерилмоностеарат, глицерилмоноолеат)
- парцијални естри масних киселина и сорбитана познати под комерцијални именом Span® (сорбитан монолаурат, сорбитан моностеарат)
- парцијални естри масних киселина и полиоксиетилованог сорбитана познатих под комерцијалним називом Tween® (полисорбати)
- полиоксиетиловани естри масних киселина (макроголи естри)
полиоксиетиловани етри масних алкохола (полиоксил етри или макроголни етри) који се добијају из етиленоксида и виших масних алкохола
естри сахарозе и масних киселина тзв. шећерни “естри” (сахароза дистеарат, сахароза монолаурат)