## Slide 1: Индустријска фармација са козметологијом Предавање 3 Фармацеутско технолошке операције у фармацеутској индустрији (уситњавање и просејавање)
проф.др.Марина Томовић

## Slide 2
Уситњавање (cominutio)
Процес смањења величине честица применом механичке силе
Синоними су: млевење, дезинтеграција, пулверизирање и др.
Уситњавање је процес који се примењује код већине супстанци и увек је на почетку производње пре мешања компонената
Уситњавањем се повећава укупна слободна површина лека (утиче на брзину растварања и биолошку расположивост) – значајно за тешко растворне лекове
На овај начин се повећава број честица лека по јединици масе, па се повећава и тачност дозирања
При истој маси ако су честице веће биће заступљене у мањем броју па је већа шанса да у једној таблети или капсули буде премало или превише честица

## Slide 3
Веома фино уситњавање је потребно за лекове врло јаког деловања и мале појединачне дозе
Уситњавањем се утиче на бољу проточност игличастих материја или материја неправилног облика
Средтва за клизање и лубриканти морају бити веома добро уситњени да би показали оптимално деловање
Уситњавање скраћује време потрбно за екстракцију из биљних и животињских дрога због повећања контактне површине између растварача и материје која се екстрахује
Скраћује се време потребно за растварање чврстих лековитих супстанци

## Slide 4
Уситњавање може имати и нежељене последице:
У процесу млевења честица долази до развоја топлоте услед чега је могућа деградација лека. Деградацију олакшава и увећана слободна површина
Смањењем величине честица могу се јавити проблеми статичког наелектрисања што доводи до агломерације честица
Хигроскопне супстанце уситњавањем повећавају своју укупну површину и на тај начин убрзавају процес апсорпције воде и повећавају њен обим. Као последица тога долази до убрзане деградације супстанце

## Slide 5
При процесу уситњавања могућа је измена полиморфног облика при чему настали облик може бити терапијски неактиван, хемијски нестабилан или имати смањену брзину растварања
Код хидрофобних супстанци уситњавањем долази до адсорпције ваздуха на површини честица
Карактеристике материјала и уситњавање
Процес уситњавања започиње када се отворе већ постојеће мале напрслине на честици. На крупнијим честицама овакве напрслине постоје па је њихово уситавање лакше и захтева мање енергије него уситњавање мањих честица

## Slide 6
Уситњавање честица: 1. зарези на неуситњеној честици
2. Стварање пукотина. 3. честица уситњена на мање комадиће
4. Мање честице добијене трењем неуситњене честице

## Slide 7
Ако је сила која се примењује у овом процесу (удар, трење, сечење или притисак) мања од границе еластичности материјала доћи ће до његовог реверзибилног деформисања.
Након престанка деловања силе честица се враћа у своје првобитно стање а употребљена енергија се ослобађа као топлота
Сила која је јача од еластичности материјала ломи га. Кристалне супстанце се ломе дуж равни кристала а аморфне на бази случајности
На процес мелвења и избор млина утичу отпорност материјала који се уситњава и жељене особине крајњег производа
Отпорност коју тело пружа деловању спољних сила је тврдоћа

## Slide 8
Фармацеутске сировине се означавају као тврде умерено тврде и меке
Нпр. тврде материје попут јода су и абразивне па утичу на хабање млина
Чврстоћа материје се може описати њеним местом на Mohs – овој скали. Mohs – ова скала је табела материјала на чијем врху је дијамант са чврстоћом већом од 7 и чија је површина толико чврста да може пресећи све материјале. На дну табеле је талк са чврстоћом испод 3 и он се може пресећи било којим материјалом који се налази изнад њега на скали
Чвршћи материјали су обично тежи за уситњавање и могу да доведу до хабања млина

## Slide 9
Материјали који у себи имају велики удео еластичних компоненти (гума) су мекани али су тешки за уситњавање
Гуме и воскови (стеаринска киселина) апсорбују велику количину енергије кроз еластичне и пластичне деформације без појаве пукотина.
Овакве полимерне материјале је лакше уситњавати на нижим температурама а не на собној или повишеној
Уређаји за млевење прашкова се састоје из дела којим се врши пуњење (хранилица), млевење (комора са ротором) и дела за хватање уситњеног материјала (пријемник)
Савремене машине садрже и класификаторе честица

## Slide 11
Уређаји за уситњавање који раде на принципу сечења
Млин за сечење је састављен из низа ножева који су постављени на ротору
Ротор се окреће у смеру који је супротан од смера кретања ножева смештених на унутршњем, стационарном делу млина
Током млевења уситњавање настаје ломљењем честица између два сета ножева који имају размак од неколико милиметара
На доњој страни млина
налази се сито чија је улога
да задржава материјал у
млину док се не постигне
довољан степен уситњености

## Slide 12
Овакви млинови се најчешће користе за грубо уситњавање материјала као што су суви гранулати пре таблетирања и биљне дроге (кора и корење) пре екстракције
Уређаји за уситњавање на принципу компресије
Уситњавање компресијом када су у питању мале количине се може извести уз помоћ пистила и тарионика
Млинови са чеоним и ивичним обртањем су у ствари механизоване форме тарионика и пистила
Код ових млинова тарионик ротира у једном смеру а пистил који је оптерећен тегом креће се насупрот материјалу у тарионику
Уситњавање настаје под утицајем силе компресије и силе трења

## Slide 13
Друга врста компресионих млинова користи два ваљка који ротирају око уздужне осе. Овде се један ваљак директно покреће, док се други ротира услед трења које се јавља док материјал пролази кроз зазор између њих.

## Slide 14
Уређаји за уситњавање на принципу удара
Млин чекићар
Уситњавање се врши ударом
Састоји се из ротора на коме су
Постављене челичне плочице – чекићи
Ротор се окреће великом брзином у
затвореном систему (80 обртаја/s)
услед чега већина честица подлегне
ломљењу
Материјал се уноси на врху млина
где се под ударима чекића ломи на ситније делове
Трошан материјал се уситњава ударима чекића грубих ивица
Фиброзан материјал ударима чекића оштрих ивица
На доњем делу је смештено сито које служи као класификатор. Чврст материјал који се уситњава пада на сито где се додатно уситњава ударима чекића све док се честице не смање да могу да прођу кроз отвор сита

## Slide 15
Сито је интегрални део млина и може се мењати у складу са величином честица које треба добити
Сита могу имати кружне отворе, коцкасте, правоугаоне или отворе у облику рибље кости
Сита са кружним отворима се користе за млевење влакнастих материјала
Сита са отворима у облику рибље кости се користе за уситњавање кристалних материјала али не и влакнастих која могу кроз ове отворе да прођу без адекватног уситњавања
Млинови са чекићима дају честице уске расподеле величине (уједначена величина)
Величина честица зависи од: радне брзине млина, величине отвора и дебљине сита

## Slide 16
За дато сито при већој брзини рада млина добијају се мање честице
За дату брзину ротора и отвор сита, тање сито даје веће честице
Карактеристике млина чекићара су: може да меље најразличитије материјале, могу се добити честице широког опсега величина, може се користити за влажну гранулацију, асептично уситњавање, једноставно одржавање.

## Slide 17
Дезинтегратор – млин са палицама
Спада у уређаје који раде на принципу удара и трења
Уређај се састоји од два челична диска на којима се налазе ударни елементи (палице), постављени у концентричним круговима
Палице једног диска пролазе између палица другог диска
Један од дискова се креће великом брзином (ротор) а други је статор
Материјал се убацује у средину млина кроз левак и упада у обртни систем
Уситњавање честица наступа услед удара са палицама и трења између њих
Настали производ се карактерише веома ситним честицама

## Slide 18
Уситњени материјал се одстрањује из уређаја кроз левкасти отвор на доњој страни уређаја
Уситњени материјал на излазу из млина има велику брзину па због прашења цео систем мора да буде затворен

## Slide 19
Куглични млин
У кугличном млину прашак се уситњава под утицајем удара и силе трења великог броја куглица у бубњу који ротира
1. Комора кугличног
млина за уситњавање
2. Зона удара
3. Материјл који се уситњава
4. Кугле за уситњавање

## Slide 20
Куглични млин се састоји од хоризонтално постављеног шупљег цилиндра
У цилиндру се налазе куглице чија је укупна запремина 30-50% у односу на запремину добоша
Куглице су у ствари лоптице од порцелана, метала или пластике
Поред лоптастог облика могу бити коцкастог или цилиндричног у зависности од природе материјала који се уситњава
Величина куглица зависи од врсте материјала и величине млина
Млинови често садрже куглице различитог пречника што побољшава квалитет производа

## Slide 21
Куглице већег пречника ломе грубљи материјал, док мањег пречника омогућавају формирање финог производа
Што је тежина куглица већа то је и уситњеност прашка већа
Ефикасност млина је већа што је количина материјала који се меље већа
Најважнији фактор у току целе операције уситњавања кугличним млиновима је брзина ротације
Применом кугличног млина настају фине честице али млевење траје доста дуго, троши се велика количина енергије и чишћење уређаја није једноставно

## Slide 22
Овакав млин је погодан за уситњавање јако тврдог, абразивног материјала
Новији модел је вибрациони куглични млин где се време уситњавања значајно смањује
Вибрациони млинови су до 80% запремине попуњени са порцеланским или челичним куглицама
Током млевења цео млин вибрира а не ротира тако да уситњавање честица настаје услед поновљених удара
Овако се добијају фино уситњани прашкови од неколико микрометара
Уситњене честице падају на сито на дну млина

## Slide 23
Уређаји за уситњавање који користе енергију флуида
Микронизер (млазни млин)
Користи енергију флуида за уситњавање и нема покретних делова (ротора)
Материјал који се уситњава подвргава се деловању флуида (компримовани ваздух, инертан гас) који се креће великом брзином
Струја флуида даје велико убрзање честицама прашка услед чега оне ударају о зидове млина и једна о другу услед чега долази до њиховог ломљења

## Slide 24
Просејавање – cribratio
Представља одвајање прашкова према различитом опсегу величине честице
Ефикасност одвајања зависи од карактеристика самих честица и флуида (ваздух), као и од методе сепарације која се употребљава
Индустријски процес сепарације честица увек доводи до некомплетног одвајања по величини тако да на крају честице мање димензије се задржавају у смеши честица веће димензије и обрнуто
Сепарација честица просејавањем кроз сита
Ова метода се некада доста користила а данас се избегава зато што је спора и ствара се велика прашина

## Slide 25
Развојем уређаја за уситњавање постигло се да једна машина има способност и уситњавања и одвајања честица по величини уз помоћ интегрисаних класификатора (сита), тако да накнадно просејавање обично није потребно
Предности интегрисаних сита су:
Сировина се не уситњава превише јер се честице одређене величине брзо уклањају
Уклањање ситних честца повећава ефикасност уситњавања крупнијих
Смањује се утрошена енергија и економичнији је процес

## Slide 26
У фармацеутске сврхе најчешће се користе сита од испреплетане жице (нерђајући челик, месинг, бакар, бронза) и од различитих врста тканине (платно, свила)
Сита се израђују и од вештачких материјала (тефлон, најлон, перлон) због постојаности на хабање
Сејање по правилу не даје јасно дефинисане фракције. Знатна количина ситнијих честица од отворa сита не успева да прође јер долази до њихове агломерације или лепљења за отворе сита
Док честице издуженог облика иначе дуже од отвора сита успевају да прођу

## Slide 27
За сејање се обично користи добро уситњени материјал чија влажност не прелази 5% (уколико се не ради о специјалном влажном сејању)
Код сувог просејавања кроз ситане површине најфинија фракција има величину 50 микрометара
Финоћа спрашених супстанци најлакше се изражава означавањем сита кроз које су честице прошле (Ph. Jug V)
Степен уситњености прописан у фармакопеји означава се бројем сита који представља дужину отвора промера странице сита изражену у μm.
Ph. Jug V прописује 18 врста сита која су означена арапским бројевима.

## Slide 28
Наша фармакопеја даје описне термине финоће (уситњености) прашка
Груби прашак – најмање 95% масе пролази кроз сито 1400 а највише 40% кроз сито бр. 355
Умерено ситан прашак - најмање 95% масе пролази кроз сито 355 а највише 40% кроз сито бр. 180
Ситан прашак - најмање 95% масе пролази кроз сито 180 а највише 40% кроз сито бр. 125
Веома ситан прашак - најмање 95% масе пролази кроз сито125 а највише 40% кроз сито бр.90
Ако се користи само једна ознака за сито, најмање 97% прашка мора да пролази кроз сито тог броја

## Slide 29
На процес просејавања утиче:
Облик отвора сита и облик честица (најбоље се просејавају округле честице кроз кружне отворе)
Брзина просејавања смањује се са смањењем отвора сита и са смањењем величине честица
Што је слој материјала који се просејава тањи, просејавање је боље (већа је могућност честица да дођу у контакт са отвором сита)
Са порастом влажности материјала просејавање је теже

## Slide 30
Код сувог просејавања сепарација честица се постиже помоћу осцилација (индукованих електричним путем) или вибрација (индукованих механичким путем) мрежице сита.
Просејавање се постиже и кружењем сита услед чега ће честице да се окрећу и непрекидно мењају орјентацију, услед чега се повећава вероватноћа њиховог проласка кроз сито
Принос при кружном просејавању је обично већи од приноса код осцилаторних и вибрационих метода
Осцилациона сита – су равна сита која осцилирају у хоризонталној или косој равни
Вибрациона сита – су равна сита са радном плочом и ситима која вибрирају уз помоћ електромагнета

## Slide 31
Циклонске сепарационе методе
Најчешће коришћени тип циклона који се користи у раздвајању честица из струје флуида је циклон са реверзним протоком
Код овог система честице суспентоване у ваздуху усмеравају се ка спиралном вртлогу тако што на највеће честице највише утиче центрифугална сила и зато се оне налазе уз ивицу цилиндричне посуде за сепарацију, док се ситне честице задржавају у средини уређаја
Грубље честице се издвјају из струје флуида и испадају из циклона кроз отвор за прах, док финије честице остају у струји флуида и напуштају циклон кроз испуст за вртлог

## Slide 33
Просејавање влажног материјала
Осцилаторни гранулатор се користи за смањење величине честица влажног гранулата до жељене величине
Уређај се састоји од једног осцилаторног елемента који је у контакту са ситом од испреплетане жице
Кроз левак се пуни влажна смеша коју осцилирајући елемент приморава да пролази кроз сито
Ефекат протеривања кроз сито постиже се силама смицања и у мањој мери трењем
Скупљање влажног гранулата врши се директно на тацне које се стављају у сушионик
Брзина осцилатора је константна а сита се мењају у зависности од величине зрна

## Slide 34
Као резултат добија се једнолики влажни гранулат
Недостаци уређаја су мала брзина проласка кроз уређај, хабање сита и могућност контаминације гранулата металним честицама са сита