## Slide 1: Фармацеутско технолошке операције у фармацеутској индустрији (топлотне операције)
проф. др. Марина Томовић

## Slide 2
Топлотне операције
Многе фармацеутске операције се одвијају уз загревање које обухвата пренос топлоте
Топлотне операције обухватају загревање и хлађење, испаравање односно упаравање, дестилацију, кондензазију, укувавање, производњу паре, термичку стерилизацију
Водена пара је најважнији медијум за преношење топлоте
Принципи загревања у фармацеутској индустији се могу представити на примеру воденог купатила. Количина топлоте која доводи воду до тачке кључања је осетна топлота

## Slide 3
Када се достигне тачка кључања, тада даље довођење топлоте доводи до испаравања при чему се пари не повећава температура.
Топлота која се доводи да би се вода претварала у пару при константној температури назива се латентна топлота испаравања
Топлотна енергија која се доводи током испаравања троши се на сам процес испаравања, односно откидање молекула парне фазе воде са течне површине
Кључала вода којој се доводи топлота не мења своју температуру

## Slide 4
Пара као грејни медијум
Загревање, односно довођење топлоте неком систему врши се у циљу одређених промена
Топлота се може доводити директно преко топлотног извора или се до места употребе преноси помоћу носиоца топлоте
Преносилац топлоте треба да буде: јефтин, да има велики топлоти капацитет, да има што већи коефицијент прелаза топлоте
Водена пара је одличан носилац топлоте
При већим температурама водене паре повећава се притисак тако да температура водене паре од 175°С одговара притиску од 9 атмосфера, што је горња граница могућности примене. Методе преношења топлоте су кондукција, конвекција и радијација

## Slide 5
Размењивачи топлоте
Размењивачи (измењивачи) су уређаји који служе за загревање или хлађење гасова или течности у одређеним температурним границама
У фармацеутској индустрији се размена топлоте врши кроз грејну површину, где један флуид, водена пара, хладећи се, одаје своју топлоту другом медијуму који се загрева. Ова топлотна размена се врши кроз површине израђене од метала, угљеника (графита)
Зависно од површине за размену топлоте користе се цевни, спирални, плочасти измењивачи
Цевни измењивач се састоји од система цеви које се налазе у оклопу облика хоризонталног цилиндра. На оклопу се налазе 4 отвора, по један улазни и излазни за оба флуида између којих се врши размена топлоте.

## Slide 6
Принцип рада уређаја је да један флуид протиче кроз унутрашњост цеви, са једног краја измењивача на други, док други протиче синусоидалном путањом изван цеви, кроз унутрашњост коморе. Овим путем долази до размене топлоте. Постоје две могућности, да топлота пролази кроз зидове цеви према флуиду који протиче око цеви и обрунуто

## Slide 7
Спирални измењивач се састоји из два централна дела на којима се налазе уређаји за довод флуида и који су повезани са више паралелних цеви које улазе једна у другу са међупростором између сваке цеви, па изгледају у попречном пресеку као спирала. На делу оклопа који садржи спирално постављене цеви, налазе се још два отвора за довод и одвод другог флуида. Када се цео систем склопи, један флуид пролази кроз улазни уређај, пролази кроз цеви и затим излази кроз излазни систем. Други флуид протиче супротним смером кроз просторе између цеви. Овакав начин протока омогућава турбуленцију и велику брзину преноса топлоте између два флуида

## Slide 8
Плочасти измењивачи (са плочама и рамовима) се састоје од рама који држи више плоча за пренос топлоте. Плоче од набораног метала кад се склопе формирају отворе за пролаз флуида, монтирају се у рам и затежу посебним завртњима. Флуиди између којих се врши размена топлоте протичу супротним правцем, и то један флуид кроз непарне канале, а други кроз парне

## Slide 9
Код размењивача топлоте долази до врло компликованог преноса топлоте кроз грејну површину. Прво се топлота преноси са грејног флуида на грејну површину а потом са ње на флуид који се загрева
Основна једначина за размењивач топлоте се може приказати као
Где је Q топлота која се преноси с једног флуида на други
U-коефицијент преноса топлоте са једног флуида на други који зависи од међусобног утицаја два гранична слоја и зида који развдаја два флуида
ΔT-ефективна разлика температуре између два флуида
A је укупна површина која је расположива за пренос топлоте

## Slide 10
Испаравање (упаравање)
Размена топлоте при којој долази до промене агрегатног стања флуида који се загрева обухвата упаравање, укувавање и кондензацију
Циљеви упаравања у фармацеутској индустији:
Да се добије већа концентрација неиспарљиве компоненте испаравањем испарљиве компоненте при чему се раствори концентришу или припремају за кристализацију
Да се испаравањем одвоје испарљиве компоненте од неиспарљивих као код дестилације воде
Да се у потпуности отклони испарљива компонента, а неиспарљива припреми за сушење, као код добијања сувих екстраката

## Slide 11
Брзина испаравања зависи од неколико фактора:
Од површине расположиве за отклањање настале парне фазе (што је већа површина, већа је могућност да се молекули са већом кинетичком енегријом нађу у површинском слоју па су из тог разлога посуде за упаравање плитке и широке)
Од количине доведене топлоте као и латентне топлоте
Апсолутног притиска (што је нижи притисак брзина је већа)
Апаратура за операцију упаравања се састоји од: посуде за течност која се укувава, простора за грејну пару (дупликатор или сисрем цеви), одвода паре настале при укувавању раствора, одвода кондензата који настаје од грејног флуида, уређаја за довод раствора који се упарава, као и за одвод концентрисане (укуване течности), инструмената за контролу и регулацију просеса

## Slide 12
Уређаји за упаравање у фармацеутској индустирији представљају потпуно затворене системе
Користе се када се ради о већим количинама скупих или токсичних материја, чије паре се регенеришу кондензацијом или не смеју да доспеју у радни простор
Користе се за концентрисање раствора и припрему за кристализацију
Време упаравања се смањује применом филм упаривача код којих је површина расположива за упаравање повећана, а слој материјала који се упарава истањен

## Slide 13
Филм упаривач са узлазним протоком
Састоји се из релативно малог броја дугачких цеви постављених вертикално са дупликатором око њих.
Цеви се загревају воденом паром која се уводи у дупликатор. Због додира са врелим зидовима цеви, течност у њима се загрева и почиње да кључа при чему се стварају мехурићи гаса који потискају течну фазу навише.
Течност која се креће навише добија све већу брзину, јер се истовремено развије све већа количина паре и све више мехурића - каландија ефекат.
Сврха стварања мехурића је да се смањи дебљина течног граничног слоја изложена деловању високе температуре, што повећава коефицијент преноса топлоте са зидова цеви на течност која треба да се упари

## Slide 14
Концентрована течност излази заједно са паром испареног растварача на горњем крају великом брзином, где се пара од течности одваја циклоном.
Одвојена пара излази на горњем крају уређаја док се концентрат скупља на доњем крају где по потреби може још једном да прође цео процес
Цео циклус траје 60 до 90 секунди што је веома повољно за термолабилне материје нпр раствори витамина који треба да се концентрују.
Ови уређаји захтевају специјалне просторе због своје висине и нису погодни за вискозне течности као ни за течности које кристалишу при загревању

## Slide 16
Упаривачи са силазним филмом користе други принцип истањивања површине течности која се упарава. У овом случају се дебљина слоја смањује размазивањем танког слоја течности по грејној површини уз помоћ специјалне мешалице са лопатицама
Грејну површину чини унутрашња површина вертикалног цилиндра, око кога се налази дупликатор загреван паром под притиском. Дужином целог укувача пролази вратило за које су причвршћене лопатице. Вратило ротира захваљујући електромотору
Течност се уводи одозго, сливајући наниже бива захваћена лопатицама размазана по грејној површини у облику танког филма. Концентрисана течност истиче кроз сабирник паре настале при испаравању, одакле се пара изводи из уређаја.
Погодан је за вискозне течности

## Slide 18
Уређаји за вишеступно упаравање
Пара испареног растварача се користи даље за загревање у процесу, што представља начин за искоришћење енергије
Упаривачи као уређаји за добијање пречишћене воде а код којих се пара настала у процесу такође користи за даље загревање
Пара која настаје од растварача у процесу упаравања је гас нешто ниже температуре него што је водена пара која се користи за загревање уређаја. Пара која настаје има велику количину неискоришћене енергије као латентну топлоту испаравања, па се може користити за загревање другог упаривача. Искоришћење паре је за сваки следећи упаривач све мање па се зато овај принцип у пракси примењује за највише три узастопна упаривача

## Slide 20
Вишеступни троструки упаривачи
Пара настала испаравањем растварача у првом упаривачу се употребљава као грејни флуид за загревање другог упаривача а из другог за трећи
Притисак је највећи у првом упаривачу, у другом мањи, у трећем још мањи.
Смањење притиска је неопходно јер је температура паре која се ослобађа из воденог раствора у првом упаривачу врло блиска температури кључања течности која се упарава. Снижењем притиска се постиже снижење тачке кључања

## Slide 21
Дестилација воде на принципу термокомпресије
За пречишћавање велике количине воде упаравањем, уз малу потрошњу енергије и воде, у коме се користи пара настала у процесу за загревање
Процес почиње тако што се вода у упаривачу загрева до кључања. У упаривачу постоји вакум а вода кључа на температури око 95°С. Настала пара одлази до компресора где се компримује, чиме јој се повећава температура на 105°С. На овај начин се ствара температурна разлика чиме се омогућава компримованој пари да преда своју латентну топлоту упаривачу при чему се она истовремено кондензује. Настали кондензат је у ствари дестилована вода која се скупља у пријемнику. Дестилована вода може да пролази и кроз измењивач топлоте где своју резидуалну топлоту предаје струји доводне воде која треба да се дестилише

## Slide 22
Управање у вакуму има предности у односу на класично упаравање:
Раствор кључа на нижој температури, температурна разлика при загревању је већа, што значи да је боље распростирање топлоте, па се могу конструисати јефтинији апарати са мањом грејном површином
Захваљујући сниженој температури кључања у оваквим апаратурама се могу упаравати и термолабилне супстанце, на пример Ph. Yug IV је прописивала да се за упаравање екстракта врши под сниженим притиском при чему температура не сме прелазити 50°С
У процесу су мањи губици енергије, јер постоји мања температурна разлика између зидова апаратуре и околне средине
Вакум упаравање је у тесној вези са вакум сушењем

## Slide 23
Хлађење и кондензација
Хлађењем се назива операција којом се без промене агрегатног стања смањује осетна топлота неког материјала, што се манифестује смањењем температуре
Кондензација је операција хлађења при којој се нека пара преводи у течно агрегатно стање. При томе се пари одузима латентна топлота. За време кондензације, кондензат не мења температуру која је иста као температура саме паре. Апарати у којима се одвија процес кондензације се називају кондензатори

## Slide 24
Термичке методе стерилизације
Стерилизација је процес којим се уништавају или одстрањују микроорганизми уз помоћ физичких или хемијских метода или пак одстрањивањем филтрацијом кроз бактериолошке филтре
Топлота при термичкој стерилизацији уништава све врсте микроорганизама укључујући и споре. Сматра се да топлота делује на систем ензима миркоорганизама док сува топлота још изазива и оксидативне процесе а влажна коагулацију протеина, мењајући физичку природу бактерија, што доводи до њиховог уништења

## Slide 25
За стерилизацију фармацеутских препарата се користи индиректно загревање а грејни медији који се том приликом употребљавају су топао ваздух или пара зависно од употребљене апаратуре и материјала који се стерилише
Стерилизација топлотом се изводи применом суве и влажне топлоте
Време термалне смрти јесте време које је неопходно да се на датој температури уништи нека врста микроокранизма

## Slide 26
Стерилизација сувом топлотом
Стерилизација стакленог посуђа, опрема од порцелана, метала и хирушких инструмената, за супстанце којима смета присуство влаге која се јавља у аутоклаву (прашкови, уља, масти, воскови)
Сува топлота уништава микроорганизме загревањем и на високој температури
Метода није погодна за стерилизацију гуме и синтетичких пластичних маса
Одвија се првенствено оксидативном разградњом њихове протоплазме што се постиже дужим загревањем
Изводи се у уређајима за суву стерилизацију, сличним сушионоцама. У њима се постиже брзо жељена температура која се без великог варирања даље одржава. Загрева се струјом, гасом или инфрацрвеним зрацима. Имају термометар за контролу температуре
Зегревање материјала се изводи провођењем топлоте, конвекцијом (преношење топлоте помоћу ваздуха) и зрачењем

## Slide 27
Материјал у стерилизатору се поставља тако да не омета кретање ваздуха, да не затвара све отворе у перфорираним улошцима на које се поставља, да не дотиче зидове и да се не препуни
У фармацеутској индустрији се користи суви стерилизатор са дисконтиуираним радом (шаржни) са форсираном конвекцијом или уређаји са континуираним радом у којима се материјал суши, стерилише и/или деприогенизује (тунелски стерилизатори са сувим врућим ваздухом)
Југословенска фармакопеја 2000 наводи да је услов за примену стерилизације сувим ваздухом да се загревање врши на 160°С, најмање 2 сата, док се за стерилизацију и депирогенизацију стакла наводи тепература од 220°С
Поступак и примењене мере морају да буду такве да дају SAL (степен сигурности процеса стерилизације) од 10-6 или боље

## Slide 28
Стерилизација влажном топлотом
Влажна топлота убија микроорганизме коагулацијом њихове протоплазме
Температура коагулације зависи од количине присутне влаге и што је нижи садржај влаге у микроорганизму протребна је виша температура да се униште, овим се објашњава резистентност спора
Брзина уништавања микроорганизма зависи од pH средине, броја почетно присутних микроорганизама и од присутних материја које могу потенцирати или инхибирати процес стерилизације
У фармацеутској индустији за ефикасну и сигурну стерилизацију се користи влажна топлота у форми паре под притиском која брзо уништава микроорганизме уз минимум штетног деловања на материјал који се стерилише. Пара под притиском се користи у подручју температура од 110-138°С али се најчешће изводи на температури од 120°С

## Slide 29
Ефикасност паре као стерилишућег агенса везана је за четири својства суво засићене паре:
Висока температура
Богатство латентне топлоте која се ослобаћа при кондензацији
Редукација волумена при кондензацији
Способност влажења
Наглашена 4 својства паре могу се користити само када се пара налази у равнотежи са течном водом.
То је сува засићена пара којој је температура једнака температури кључања воде. Суво засићена пара је безбојна и прозирна, док је влажна пара беле боје. Суво засићена пара зависи само од притиска и по томе треба да се разликује од гасова
Добра страна паре као стерилишућег агенса је у томе што је јефтина, чиста, лако се дистрибуира, лако контролише њено стање и температура, лако продире као гас

## Slide 30
За извођење стерилизације пара треба да буде суво засићена тј њена температура мора бити управо изнад оне која одговара граници фаза пара-течност.
Под овим условима мали пад температуре при контакту са хладнијим предметима доводи до тренутне кондензације паре у воду.
Пара створена на граници фаза има исту температуру као и кључала вода али садржи 7 пута више топлоте од кључале воде (латентна топлота) која се при кондензацији ослобађа и користи као принципијелни механизам стерилизавије у аутоклаву и загревања уопште

## Slide 31
Пара у аутоклаву може деловати на предмете на два начина: код течности које се стерилишу у боцама она служи као преносилац топлоте, а код предмета где се стерилише површина (хирушки прибор, празне посуде, завојни материјал), делује грејуће и директно стерилишуће. И овде долази до преношења топлоте али створени кондезат исте температуре врши још квашње и служи као преносилац топлоте
Кондензација паре помаже пенетрацију и она се дешава све док је површина предмета хладнија од паре. Индиректан контакт се постиже када се на пример затопљене ампуле у којима се налази водени раствор лека налазе у пари која предаје своју топлоту ампулама а раствор у унутрашњости ампула почиње да кључа и у њему се такође ствара пара.
Овиме је јасно због чега се индиректном методом не могу стерилисати затворене празне ампуле или бочице, нити раствор чији је главни састојак уље

## Slide 32
Данас се у индустрији при изради стерилних фармацеутских препарата користе две врсте процеса стерилизације влажном топлотом:
1. Стерилизација засићеном паром под притиском
2. Стерилизација са компензацијом притиска и то методом распршивања загрејане воде или методом распршивања паре у смеши са ваздухом
Стерилизација засићеном паром под притиском се примењује не само за стерилизацију фарм. препарата него и у болницама, лабораторијама, за стерилизацију медицинских средстава
Медијум је суво засићена пара, што значи да је пара у термодинамичкој равнотежи са њеном течном формом при датој температури

## Slide 33
Када се у аутоклав ставе бочице које не могу да се деформишу у њиховој унутрашњости се јавља надпритисак који може достићи и више вредности од притиска у комори
Апарати за стерилизацију паром под притиском називају се аутоклави, направљени од нерђајућег челика. Имају комору за стерилизацију правоугаоног облика и опремљени су омотачем тј дуплим зидом. Сврха омотача у који се уводи пара је: да на почетку загреје аутоклав и одржава топлоту, да загреје материјал који се стерилише за време почетне фазе уклањања ваздуха, да допринесе сушењу материјала који се стерилише у завршној фази, да смањи капљице кондензата у пари у комори аутоклава

## Slide 34
Пара се доводи у комору с омотачем на два начина:
Одједном, тако што пара улази у омотач, циркулише унутар њега и улази у комору за стерилизацију
Одвојено довођење паре са двојном контролом. Омотач може да се пуни обичном паром а одвојено се пуни комора за стерилизацију ултра чистом паром
Модеран аутоклав је обично опремљен воденом пумпом која може да створи вакум који уклања око 93% присутног ваздуха. Остатак који се не уклони, уклања се пулсирајућим или динамичким вакумом. За време стерилизације ствара се прилична количина кондензата који се уклања помоћу сабирника на дну коморе или уз помоћ вакум пумпе

## Slide 35
Након стерилизације примењују се методе сушења и хлађења:
1. Уз помоћ вакума тако што се укључи вакум пумпа и притисак подеси на претходно одређену погодну вредност. Овај начин се користи за сушење и хлађење порозних и непорозних материјала
2. хлађење циркулацијом хладне воде кроз омотач (када су контејнери делимично напуњени раствором и нису херметички затворени)
3. хлађење директним распршивањем хладне воде на стерилисани материјал (за хлађење напуњених и затопљених ампула које се налазе поређане на перфорираним тацнама)
4. хлађење распршивањем хладне воде на материјал уз помоћ ваздуха

## Slide 36
Контрола процеса
Контрола претходно валидираног процеса се данас базира на логички контролосаним програмима, на персоналним рачунарима, електронским решењима и комбинацијама.
За рутинско праћење процеса стерилизације користе се физичке, хемијске и биолошке методе
Физичке обухватају мерење дистрибуције топлоте термоелементима, и мерење притиска уз помоћ маноментра или модерних трансдусера повезаних са електронским писачима

## Slide 37
Хемијска контрола обухвата примену хемијских индикатора који потврђују да је постигнута температура стерилизације нпр. бензоева киселина у затопљеној цевчици која се топи на 121°С. Други подаци дају информацију о времену трајања стерилизације односно једињења која на оређеној теператури у одређеном временском интервалу мењају боју
Биолошки индикатори се састоје из дефинисаног броја микроорганизама познате осетљивости на стерилизацију, обично су то споре, инокулисане у носач и упаковане тако да се онемогућава контаминација и оштећење а дозвољава пролаз стерилишућег агенса

## Slide 38
Двојно контролисани аутоклави
У којима се може контролисати притисак медијума независно од његове температуре
Користе се за завршну стерилизацију раствора
Раде на принципу: распршивања прегрејане воде или смешом ваздух-пара
За конвенционално аутоклавирање нису погодни: инфудибилије у великим стакленим боцама, у пластичним контејнерима, претходно напуњени стаклени или пластични шприцеви, посуде са завртњем или које се отварају на притисак, блистери који садрже различита једнодозна паковања нпр контактна сочива

## Slide 39
Аутоклави са распршивањем прегрејане воде
На почетку процеса, пошто се у комору ставе производи које треба стерилисати, доњи део коморе се напуни водом одговарајућег квалитета.
Ваздух коморе се не отклања. Вода са дна коморе се уз помоћ пумпе тера да циркулише кроз цеви до плочастог измењивача топлоте који се индиректно загрева паром доведеном споља.
Загрејана вода се затим распршује кроз млазнице лоциране у горњем делу коморе на материјал који се стерилише
Загревање воде и садржаја у бочицама које се стерилишу је постепено али доста брзо

## Slide 40
По завршеној стерилизацији, хлађење се одвија континуирано тако што уместо паре кроз измењивач топлоте циркулише хладна вода
Производ који се стерилише не трпи термичке шокове при притиску јер се разлика притисака у комори и у бочици може свести на нулу
Ови аутоклави често имају систем за аутоматско пуњење и пражњење боца са растворима које се стерилишу

## Slide 41
Аутоклави са ротацијом материјала који се стерилише
Циљеви ротационе стерилизације су:
Да се одржи стабилност емулзија или суспензија које би тежиле да се ˮсломеˮ због температуре стерилизације и које баш из тих разлога раније није било могуће стерилисати у аутоклаву, чак и када су компоненте биле термостабилне
Да се омогући стерилизација термолабилних компоненти са високим температурама а за кратко време. Да би се постигао циљ, брзина загревања производа при стерилизацији, као и брзина хлађења морају бити веома високе. Како се при ротацији материјал у контејнеру меша, стварно се олакшава пенетрација или отклањање топлоте из производа

## Slide 42
Континуирана стерилизација у аутоклавима
За изузетно велике количине, понекада се користе аутоклави са континуираним радом чији је капацитет знатно већи
Апарати се састоје из серије колона или путева кроз који се транспортном траком крећу предмети који се стерилишу
Типичан апарат има 7 колона, од којих прва служи за претходно загревање, следеће три за стерилизацију паром а следеће три за хлађење
Током стерилизације се аутоматски прати притисак и температура а могуће је више комбинација притиска и температуре