## Slide 1: Индустријска фармација са козметологијом Фармацеутско технолошке операције у фармацеутској индустрији (сушење)
проф . Др Марина Томовић

## Slide 2
Сушење
У фармацеутској индустрији се примењује за отклањање влаге из сировина, у изради гранулата за таблете, при изради екстраката, у процесима капсулирања и при синтези дражеја
Користи се за смањење масе и величине а самим тим и трошкова чувања и транспорта
Смањењем влажности материјала повећава се стабилност у односу на хемијске деградације
Сушење је технолошка операција при којој се влага преноси из влажног материјала у незасићену гасну фазу.

## Slide 3
Влага из материјала може да се отклони механичким путем (центрифугирање) или променом агрегатног стања влаге када се влага одстрањује у облику паре, за то је потребно довођење топлоте (топлотно сушење)
Топлотно сушење се дефинише као отклањање све или већине течности помоћу топлоте која узрокује термичко испаравање

## Slide 4
Довођење топлоте при топлотном сушењу може да се врши на више начина:
Загрејаним ваздухом (конвективно сушење) где се материјал загрева у контакту са топлим ваздухом, а насталу пару одводи ваздушна струја
Додиром материјала који се суши са за загрејаном површином (кондуктивно сушење)
Зрачењем са загрејаних површина (терморадијационо сушење)

## Slide 5
Сушење влажних чврстих материјала
У хемијским индустријским процесима сушење се изводи при синтези у циљу уклањања растварача и добијања чистих производа, док се у фармацеутским операцијама сушење односи на сушење гранулата
Сушење гранулата се састоји од отклањања воде до жељеног степена. Циљ сушења гранулата је припрема за компресију а да при томе заостали садржај влаге буде оптималан
Садржај влаге у чврстом материјалу се одређује мерењем пробе при загревању док се не постигне константна маса. Почетни садржај влаге се тада израчунава на основу губитка масе и изражава процентуално

## Slide 6
Гранулат не остаје потпуно сув, односно на крају сушења ће имати равнотежни садржај влаге (у функцији релативне влаге ваздуха који је у контакту са чврстом материјом)
Уређај за мерење брзине сушења ради по принципу ваге која у времену мери губитак масе влажног узорка који је изложен струји топлог и сувог ваздуха

## Slide 7
Садржај влаге
Садржај влаге код влажних чврстих материјала се изражава као килограм влаге која је везана у једном килограму безводног чврстог материјала
Садржај влаге од 0,4 значи да се после сушења у материјалу налази 0,4 килограма воде рачунато на суву супстанцу
Биолошки материјали обично имају већи проценат влаге, мењају се при сушењу па је уклањање влаге доста тешко
Када је реч о супстанцама које се распадају на повишеној температури, уколико се сушење може одвијати на температури која је испод критичне за стабилност супстанце, метода је још увек применљива

## Slide 8
Равнотежни садржај влаге
Материјал који у себи садржи извесну количину влаге у контакту је са ваздухом који такође има известан садржај влаге. При томе се могу одиграти два процеса:
Влага из материјала прелази у ваздух при чему се материјал суши (парцијални притисак паре на површини материјала већи од парцијалног притиска паре у ваздуху)
Влага из ваздуха прелази у материјал и он се влажи (тада пацијални притисак паре у ваздуху већи од парцијалног притиска паре на површини чврстог материјала)

## Slide 9
Када се изједначе парцијални притисци паре у ваздуху и на површини материјала успоставља се динамичка равнотежа. Равнотежна влажност материјала је влажност коју материјал има када се успостави динамичка равнотежа
Део влаге, присутане у сировим дрогама може бити садржана у ћелијама или адсорбована на површини што отежава њено испаравање. Таква влага се описује као везана и теже су уклања него невезана вода
Код супстанци кристалног типа вода је невезана, лако излази на површину, одстрањује се уз врло мало отпора услед утицаја гравитационе и капиларне силе
Равнотежни садржај влаге за кристалне супстанце може бити једнак нули
Код супстанци са влакнастом, аморфном или гелатинозном структуром влага је везана, чини интегрални део структуре, утиснута је у фине капиларе и мале унутрашње поре. Овакве материје се теже сушe и сушење мора да се подстиче вакуумом, а равнотежни садржај влаге је висок

## Slide 10
Релативна влажност ваздуха (РВВ)
На датој температури ваздух је способан да прими водену пару све док се у потпуности не засити (100%РВВ). Уколико је температура повишена тада ће ваздух бити у стању да прими више влаге и РВВ опада
Код конвективног сушења где се ваздух пропушта преко површине влажног чврстог материјала РВВ расте из два разлога:
Хлађење вадзуха док се доводи топлота до влажног чврстог материјала
Примање водене паре са влажног чврстог материјала
Уколико је хлађење прекомерно температура ваздуха може пасти до вредности познате као тачка росе када се појављују капљице воде

## Slide 11
Проценат релативне влаге представља количник количине водене паре по једном килограму сувог ваздуха и количине водене паре по једном килограму засићеног ваздуха на истој температури и под истим притиском
Однос између равнотежног садржаја влаге и релативне влажности
Равнотежни садржај влаге код чврстог материјала изложеног влажном ваздуху варира са релативном влажношћу
Супстанце изложене атмосферском утицају, (каолин 1% влаге), док биљне дроге могу имати 30% и више
Материјали изложени условима повећане влажности ће поново апсорбовати влагу тако да нема разлога да се суше до садржаја влаге мањим од онога који ће материјал имати у условима његовог коришћења

## Slide 12
Конвективно сушење статичког материјала
Сушница са тацнама има одређен правац струјања ваздуха који протиче преко сваке полице у циклусу. Влажни материјал се може раширити директно на полице или на тацне које се налазе на полицама. Ваздух се периодично греје а хлади се тако што прелази преко влажних материјала на једној полици
Конвективно сушење (сушење струјањем) је споро и траје неколико дана
У почетку сушења на површини нпр. прашка има довољно влаге да засити топао ваздух који се налази непосредно изнад прашка

## Slide 13
Тако да на брзину сушења утиче брзина којом се влага може транспортовати кроз гранични слој молекуларном дифузијом у струју ваздуха изнад прашка који се суши
Брзина зависи од температуре ваздуха, његове брзине кретања изнад слоја прашка и његове влажности

## Slide 14
Брзина сушења у статичким слојевима
Брзина којом се дешава сушење може се приказати у фазама код којих су заступљене промене садржаја влаге у односу на време
Од тачке А до тачке Б губитак влаге је линеаран и то је период прилагођавања. Од тачке Б до тачке Ц долази до значајног губитка влаге - период константне брзине сушења. Од тачке Ц до тачке Д губитак влаге опада и то се назива период опадајуће брзине сушења. Крај периода константног односа Ц, се односи на критични садржај влаге

## Slide 15
Песак је типичан пример где период опадања има две фазе: први период опадајуће брзине сушења има линеаран однос, једнако смањивање током периода, и други период где долази до сталног опадања док се не достигне равнотежни садржај влаге

## Slide 16
Период константне брзине сушења
Када се чврст материјал суши у почетку апсорбује топлоту и повећава му се температура. У исто време почиње влага да испарва и долази до хлађења материјала који се суши. После периода прилагођавања изједначавају се загревање и хлађење материјала што значи да врло брзо почиње период константне брзине сушења
Период првог опадања брзине сушења
У овом периоду је влага отклоњена са површине при чему је обим испаравања недовољан да засити ваздух који је у додиру са површином материјала.
Пошто се влага не замењује довољно брзо да би се одржао континуирани филм влаге на површини, почињу да се формирају суви простори и смањује се брзина сушења

## Slide 17
Период другог опадања
Преостала влага на крају првог периода опадања нема могућност кретања тако да се сушење не може догодити на површини. Зато се раван испаравања са површине повлачи у дубину чврстог материјала и брзина сушења зависи од кретања паре кроз поре према површини, молекуларном дифузијом. Топлотна проводљивост чврстог материјала опада како се он суши. Уколико је материјал термолабилан загревање се мора смањити

## Slide 18
Врсте сушница
Подела сушница на основу начина руковања чврстим супстанцама:
Сушнице са статичним слојем који се суши
Сушнице са покретним слојем који се суши
Флуидизирајући систем
Пнеуматске сушнице

## Slide 19
Сушнице са статичним слојем који се суши
Код ових сушница само је један део материјала који се суши изложен директно топлотном извору
Убрзавање сушења може да се постогне или струјањем ваздуха изнад материјала или смањивањем дебљине слоја који се суши
Стационарно сушење се обавља тако што се материјал ставља на полице тј. тацне и остаје непокретан током сушења при чему се доводи топлота
У ову групу спадају лабораторијске сушнице, сушнице са тацнама које се налазе на вагонетама, сушнице које пролазе кроз тунеле (тунелске), сушнице које уместо вагонета имају преносну траку која пролази кроз тунел (преносне, континуиране)

## Slide 20
Сушнице са покретним слојем који се суши
Честице суве материје које се суше крећу се под утицајем гравитационе силе или механичког покретања, једна поред друге и стално формирају нову површину која омогућава брже сушење материјала него сушница са статичним системом. У ову групу спадају обртне сушнице
Флуидизирајући систем
Чврсте честице се такође покрећу али се омогућава боље сушење него код претходне врсте. Честице које се суше делимично су суспендоване у гасу који се креће на горе. Честице се пењу а затим падају и стално се мешају са топлим гасом за сушење.

## Slide 21
При флуидизацији сушење се обавња струјом топлог ваздуха која пролази кроз материјал а у сушницама са тацнама оно се обавља струјањем топлог ваздуха преко целог слоја материјала.
Код флуидизације дифузија влаге из материјала је бржа јер је пут пролаза молекула воде кроз материјал краћи. У сушнице овог типа се убрајају фуидизатори који раде под атмосферским притиском или у вакууму, дисконтинуирано или континуирано са истовременом гранулацијом и сушењем
Пнеуматске сушнице
Представљају усавршене флуидизирајуће сушнице, предвиђене за сушење распршивањем течних система. Свака капљица течности је обавијена гасом за сушење коме је омогућено брзо струјање. Време сушења је веома кратко

## Slide 22
Тунелска сушница
Метод је сличан сушници са тацнама. Сушница има облик дугог тунела са загрејаним ваздухом који улази на један крај тунела. Материјал који се уноси у сушницу уноси се на супротном крају тунела од места где се уводи гас.
Чврсти материјал може бити постављен на тацне које се налазе на шинама и у погодним интервалима се тацна гура према уласку топлог ваздуха.
Софистицираније решење је механички транспортер са аутоматском контролом брзине, контролом температуре и влажности.
У поређењу са сушницом са полицама и тацнама, предност тунелске је да је полу-континуирана или континуирана у раду, примене су сличне али су тунелске прикладније за већу производњу

## Slide 23
Ротациона сушница
Сушница са покретањем материјала који се сушни тако да се влажне честице пропуштају кроз ротирајући цилиндар у супротном смеру од протока грејног ваздуха
Због ротирања цилиндра материјал се преврће и сушење се догађа на нивоу појединачне честице
Цилиндрична посуда где се налази материјал за сушење је под малим нагибом, тако да се материјал преврће у цилидру док се он ротира око 10 обртаја у минути. На цилиндру се налазе специјално конструисани носачи који подижу чврст материјал и просипају честице кроз ваздушну струју
Материјал који се суши се уводи у сушницу одозго и креће се насупрот струји загрејаног ваздуха који га суши

## Slide 24
Због ротације цилиндра и уграђених препрека, честице каскадно падају на ниже при чему се стално нова површина влажног прашка излаже сушењу. Зато се процес одвија брже него у тунелским сушницама

## Slide 25
Флудизирајући системи за сушење влажног чврстог материјала
Сушење се обавља струјом топлог ваздуха која пролази кроз материјал
Површина влажног материјала која је изложена топлом ваздуху је много већа тако да је и дифузија влаге из материјала већа
Овим системима се значајно скраћује време сушења у поређењу са сушницама са тацнама
Процес је изотермички, па пара која настаје истовремено и хлади материјал, одржава температуру ваздуха ниском, чак и када се користе високе вредности температуре ваздуха за сушење

## Slide 26
У фармацеутској индустрији се користе за гранулирање и сушење гранулата, за облагање и сушење формирне облоге
Поступак се може изводити под атмосферским притиском или у вакууму, у струји инетрног гаса, као дисконтинуирана или континуирана операција
При довољној брзини струјања гаса, честице се налазе у стању вртложења

## Slide 27
У сушењу ако се честице чврстог материјала налазе у посуди са перфорираним дном, кроз перфорације флуид пролази одоздо кроз слој чврстог материјала
Флуид је у процесу сушења гас (топао ваздух)
Ако се омогући да гас протиче на горе кроз слој влажног прашка брзином која је већа од брзине таложења честица, честице ће постати суспендоване у струји гаса
На брзину сушења утичу: температура и влажност улазног ваздуха, количина ваздуха за сушење, брзина ваздуха којим се сушење врши, гранулометријски састав честица које се суше и природа влажног материјала

## Slide 28
Предности сушнице са флуидизацијом
Предности сушнице са флуидизацијом:
Ефикасан трансфер топлоте и масе даје високе брзине сушења. Нпр. шаржа таблетних гранула може бити осушена за 20-30 минута, док у сушницама с тацнама то траје неколико сати. Смањује се време за сушење термолабилних материјала
У флуидизираном стању честице се суше индивидуално, а не цели слој заједно. Већи део сушења се одвија константном брзином а период када температура опада је кратак
Температура слоја који се суши је једнака и може се прецизно контролисати
Флуидизирано стање даје производ са добрим протоком
Контејнери могу бити покретни, чинећи руковање једноставним

## Slide 29
Недостаци сушнице
Турбуленција у флуидизираном стању може узроковати хабање неких материјала, што ће као резултат имати углавном непожељно повећање удела ситних честица
Ситне честице могу бити ношене струјом ваздуха па се морају задржавати са филтер кесама, да би избегло раслојавање и губитак тих ситних честица
Брзо кретање честица у врелом ваздуху за сушење може довести до стварања статичког наелектрисања
Смеша ваздуха са ситним честицама као што је скроб и лактоза може експлодирати, уколико се упали искром узрокованом статичким наелектрисањем. Опасност је повећана уколико флуидизирани материјал садржи изопропанол

## Slide 30
Гранулација и облагање флуидизацијом
Процес флуидизације се осим сушења користи и за гранулацију као и за облагање чврстог материјала
Влажна гранулација се изводи распршивањем раствора везивног средства преко честица прашка које се налазе у покрету
Агломерација честица у зрнца, односно грнулат, појављује се захваљујући адхезивним својствима раствора везивног средства
Спречавање формирања агрегата већих него што треба се одвија захваљујући протоку ваздуха одређеном брзином
У истом уређају се обављају процеси мешања чврстих супстанци, влажна гранулација и сушење

## Slide 31
  За гранулат добијен флуидизацијом карактеристично је да има порозну површину као и довољно празних простора унутар грануле што олакшава касније брзо упијање воде и побољшава дезинтерацију и дисперговање
  Укупна густина гранула је мања од густине гранула добијених другим методама

## Slide 32
Кондуктивно сушење чврстих материјала
Вакуум сушнице
У овом процесу је влажни чврсти материјал у контакту са врелом површином и главнина процеса преноса топлоте се дешава кондукцијом
Састоји се од суда са оклопом довољно јаког да издржи вакуум унутар сушнице и притисак паре у оклопу
Сушница је повезана кроз кондензатор и пријемник са вакуум пумпом
Радни притисак је око 0,03-0,06 бара, вода кључа на 25-35°С

## Slide 33
Друга врста вакум сушнице представља уређај са комором облика двоструке купе. Користи се за сушење таблетних гранула које се котрљају преко грејне површине, док се уређај лагано окреће
Главна предност сушница са вакуумом је у томе што се сушење обавља на ниским температурама и не постоји ризик од деградације термолабилних супстанци. У одсуству ваздуха је смањен ризик од оксидације
Главни недостатак је ограничен капацитет и висока цена радне опреме

## Slide 34
Радијационо сушење влажних чврстих материјала
Пренос топлоте зрачењем
Пренос топлоте радијациом се разликује од преноса кондукцијом или конвекцијом, па не постоји потреба да буде присутан било који медијум за пренос (чврст, течан или гасовит). Топлотна енергија у форми радијације може проћи кроз празан простор или кроз атмосферу, приближо без губитка
Коришћење топлоте зрачења код сушења
Инфрацрвено зрачење се може користи као извор топлоте, који обезбеђује латентну топлоту код сушења- Користи се код сушења фармацеутских производа као што су влажне грануле. Недостаци: материја га брзо упија на површини, а не продире дубоко у влажну масу док се површински слој брзо суши.

## Slide 35
Употреба микроталасног зрачења
Микроталаси се производе помоћу електричног уређаја (магнетон). Када микроталаси падну на супстанцу тада електрони у молекулама улазе у стање резонанце у складу са радијацијом. Као резултат се јавља молекуларно трење што доводи до стварања топлоте
Сушнице за растворе и суспензије
Циљ сушења је да се течност коју треба превести у чврсто стање рашири преко велике површине због бољег загревања и преноса масе и да обезбеде ефикасан начин сакупљања сувог материјала

## Slide 36
Спрејна сушница
Користи се за сушење материјала у облику раствора, суспензија или меке пасте. Материјал за сушење се распршује у облику финих капи у струји топлог гаса при чему течна фаза испарава и добија се суви продукт као фини прашак.
На почетку процеса, када кап течности дође у контакт са топлим ваздухом, влага са површине брзо испарава и формира се омотач од чврсте материје око честице.
Да би се материјал даље сушио потребно је да течност из унутрашњости честице дифундује кроз тај омотач.

## Slide 37
Међутим, пролазак топлоте коју преноси гас за сушење кроз омотач у унутрашњост чврсте материје је бржи од дифузије течности из унутрашњости материјала, тако да течност више испарава него што је у стању да дифундује на површину.
Унутрашњи притисак у материјалу доводи до надувавања капљице услед чега омотач постаје тањи а са тим и дифузија бржа
Сушнице се састоје се из следећих делова: хранилице, атомозера, резервоара топлог ваздуха, сушне коморе, сепаратора чврсто-гас и сакупљачког система
Материјал се распршује помоћу атомизера или пумпом
Сушење распршивањем се примењује када је супстанца осетљива на топлоту, када се мењају физичке особине материјала који се користи за израду таблета и капсула и за енкапсулацију чврстих и течних честица

## Slide 38
Сушењем термолабилних супстанци не долази до њихове деградације јер се течност распршује у капљице при чему се добија велика слободна површина а са тим и већа контактна површина са гасом за сушење
Погодно је за облагање и капсулирање чврстог и течног материјала. Капсулирање чврстих честица се може вршити распршивањем уз хлађење.
Процес се састоји од суспендовања честица у раствор средства за облагање и убацивања настале суспензије путем распршивача у комору у којој циркулише хладан ваздух. Настале капљице суспензије се хладе у контакту са ваздухом
Формулације са продуженим деловањем и за прикривање укуса неких супстанци

## Slide 39
Предности процеса спрејног сушења
Капљице су мале, што даје већу површину за пренос топлоте и масе, тако да је испаравање веома брзо. Стварно време сушења капљице је део секунде а укупно време проведено у сушници свега неколико секунди
Обзиром да је испаравање нагло, на капљицама се не развија висока температура и највећи део топлоте се користи као латентна топлота испаравања
Уколико је коришћен прикладан атомизер, прашак ће имати равномерну и контролисану величину честица
Производ има добру проточност, са готово сферним честицама и нарочито је прикладан за прављење таблета
Цена рада је ниска, процес производње сувог, проточног прашка из разблажених раствора одвија се у једној операцији

## Slide 40
Спрејно сушени производи се лако препознају јер су равномерни, честице имају карактеристичан облик шупље сфере
Овај метод сушења се препоручује јер дозвољава сувом производу да задржи нека својства улазне компоненте нпр, капљица емулзије се суши тако да унутрашња фаза остаје унутра и слој континуиране фазе споља.
Када се реконсититуише, тада се емулзија поново лако формира. Овај метод се користи за микрокапсулирање уљаних раствора витамина А и Д. Горак укус неких лекова се прикрива на сличан начин, уграђивањем органског полимера као облоге на осушену честицу
Могуће је асептично сушење у спреј сушницама, користећи филтрирани загрејани ваздух за сушење производа (хидролизат серума)

## Slide 42
Сушење смрзавањем (лиофилизација)
Циљ лиофилизације је процес сушења у коме се раствор неке термолабилне супстанце преводи у чврсто стање при чему производ остаје стабилан при дистрибуцији и чувању
Присутна влага у материјалу се замрзне па се из тако смрзнутог стања у високом вакууму, превођењем директно у пару, отклања из материјала. То значи да вода сублимује (прелази из чврстог стања директно у гасовито)
Као код обичног испаравања, код сублимације ће се десити процес када молекули добију довољну енергију да се откину од молекула који их окружују. Притисак и температура морају бити у одређеним границама.

## Slide 43
Сублимација се јавља при притиску и температури нижој од тројне тачке када су истовремено у равнотежи чврста, течна и гасовита фаза
Лиофилизација се изводи при притиску и температури доста нижој од тројне тачке да би се спречило топљење леда, и то обично на температурама од -30 до -40 при притиску од 266,64 до 1333,00 Pa
Материјал за сушење у бочицама или ампулама се ставља на полице, уређај се херметички затвара и почиње да ради компресор за хлађење који замрзава производ. Потом се укључује вакуум пумпа која снижава притисак у комори испод 0,06 atm односно 610,48 Pa. Укључује се јединица за загревање која доводи малу количину толоте на полице, толико да се лед претвара директно у пару. Сушење је вишечасовно јер се влага постепено отклања

## Slide 44
У процесу лиофилизације треба да се постигне следеће:
Да се у фази смрзавања већи део присутне воде у бочицама замрзне,
Да се у примарној фази сушења уклони вода у облику леда директном сублимацијом
Да се на крају уклони остатак несмрзнуте воде (секундарна фаза сушења)
Приликом паковања лиофилизираних прозвода мора се пазити да се обезбеди заштита од влаге. Посуде морају да се затворе без додира са атмосфером а ампуле се затворе док су још под вакуумом.

## Slide 45
Предности лиофилизације
Недостаци лиофилизације
Сушење се одвија на веома ниским температурама, тако да је хидролиза онемогућена
Производ је лаган и порозан
Лака растворљивост
Нема концентрисања раствора пре сушења
Под високим вакумом нема додира са ваздухом, па је оксидација минимална
Порозност, добра растворљивост и комплетно сушење чине производ веома хигроскопним. Уколико се не осуши у финалној посуди и на лицу места затвори, паковање захтева посебне услове
Процес је врло спор и користи компликоване апарате који су скупи

## Slide 46
Употреба лиофилизације
За уклањање влаге код неких антибиотика, хормона, производа од крви, вакцина, ензимских препарата, микробиолошких култура и мајчиног млека
Суви продукт се може растворити или суспендовати додавањем воде пре употребе и тај процес се зове реконституција
Такав продукт има дуги век трајања и велику стабилност
Често се додају помоћне материје како би повећале волумен и жељене карактеристике производа. Супстанца која се додаје не сме бити испарљива у условима сушења