## Slide 1: Методе анализа дијететских производа. Енергетска вредност дијететских производа
Нутритивни суплементи
Вежбе
7. недеља

## Slide 2
За анализе дијететских суплемената користе се стандардизоване методе предвиђене правилницима, и поштују се ISO стандарди.
SRPS ISO 9001: 2015 -је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама.
SRPS ISO/IEC 17025 - овај међународни стандард утврђује опште захтеве за обављање испитивања и/или еталонирања, укључујући узорковања. Он обухвата испитивање и еталонирање коришћењем стандардних метода, нестандардних метода и метода развијених у лабораторијама.

## Slide 3
Неопходно је да свака лабораторија у којој се спроводе анализе дијететских суплемената буде акредитована.
Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело за акредитацију, основано од стране Републике Србије, са седиштем у Београду.
Законом о акредитацији АТС-у се поверавају послови утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа. Контрола се спроводи сваке године.
Обављaју се редовне контроле радa лабораторија.
За међулабораторијску проверу користе се Proficiency Testing (PT) схеме за одређену врсту узорка и одређену методу.
Посебно је важно адекватно узорковати и припремити узорак за сваку анализу.

## Slide 4: Одређивање енергетске вредности дијететских производа
Узимање узорака и конзервирање
Узорке треба узорковати у неотвореној оригиналној амбалажи. Ако узорци немају оригиналну амбалажу, узоркују се у одговарајућим добро затвореним посудама за узорковање.
Потребно је водити рачуна да у току узорковања, транспорта и чувања узорка, не дође до контаминације.
Конзервирање узорака није потребно.
Припремање узорка
Пре анализе, потребно је да се узорак добро хомогенизује.
Принципи на којима се заснива метода
Метода се заснива на одређивању садржаја суве материје, масти, протеина и угљених хидрата у узорку. Израчуна се удео масти, протеина и угљених хидрата у енергетској вредности, и њиховим сабирањем се добија укупна енергетска вредност.
Захтевани услови радне средине
Температуру ваздуха у лабораторији одржавати у интервалу од 18- 250C, уз помоћ клима уређаја. Лабораторији мора имати довољно светлости, и не сме бити буке, нити вибрација.

## Slide 5: Одређивање витамина (ниацина) методом течне хроматографије
Узимање узорака и конзервирање
Узорци дијететских суплемената узоркују се у оригиналној амбалажи.
Конзервирање узорака није потребно.
Припремање узорка
Одмерити одговарајућу количину узорка и додати воду,снажно промућкати, редестилованом водоми наставити хомогенизацију на ултразвучном купатилу.
Принципи на којима се заснива метода
Одређена количина узорка (или једна таблета, капсула) се раствори у води, и после екстракције и хомогенизације на ултразвучном купатилу 15 минута.
Захтевани услови радне средине
Температуру ваздуха у лабораторији одржавати у интервалу од 18-250C, уз помоћ клима уређаја, ради обезбеђивања оптималних услова за рад, који су неопходни за HPLC апарат.
Рад спроводитиу лабораторији која има довољно светлости, у којој нема буке, влаге нити вибрација.

## Slide 6
Хроматографија (од грч.χρώμα:chroma, боја грч. γραφειν:grafein писати) је назив за групу лабораторијских техника за раздвајање компоненти смеша.
Под хроматографијом се подразумевају различите методе које се заснивају на различитој расподели компонената узорка између две фазе, од којих је једна мобилна а друга стационарна.
Хроматографске методе укључују кретање смеше која се испитује и која је растворена у мобилној фази и креће се кроз стационарну фазу.
Овом техником се делови смеше раздвајају на компоненте (квалитативна анализа) и омогућава да се у каснијој фази методе компонента анализира и квантитативно.

## Slide 7
Течна хроматографија високих перформанси (HPLC, течна хроматографија под високим притиском)
Принцип рада HPLC-а је форсирање проласка анализиране супстанце (или смеше) кроз колону (цев напуњену материјалом ситних честица, а тиме и велике површине) пумпањем течности (мобилна фаза) под високим притиском кроз колону.
Уноси се мала запремина узорка у ток мобилне фазе и на основу специфичних хемијских и физичких интеракција, долази до различитог задржавања компонената смеше.
Време задржавања зависи од природе супстанце која се анализира, стационарне фазе и састава мобилне фазе.
Време за које се супстанца елуира (дође до краја колоне) назива се ретенционо време и оне је карактеристично за одређену супстанцу.
Коришћење високог притиска повећава линеарну брзину и даје компонентама мање времена за задржавање, што побољшава резолуцију хроматограма.
Користе се уобичајени растварачи, чисти или у било којој комбинацији (нпр. вода, метанол, органски растварачи, итд). Вода може садржавати и неки пуфер, како би се побољшало раздвајање.

## Slide 8
HPLC уређај

## Slide 9: Одређивање метала методом оптичке емисионе спектрометрије
Узимање узорака и конзервирање
Узоркују се неотворена оригинална пакoвања; у случају неоригиналних паковања, узорци се доносе у одговарајућим добро затвореним посудама за узорковање. Потребно је водити рачуна да у току узорковања, транспорта и чувања узорка, не дође до контаминације.
Конзервирање узорака није потребно.
Припремање узорка
Узорци се добро хомогенизују пре одређивања; ако садрже доста воде, треба их прво осушити у сушници.
а) Припрема разарањем у микроталасној пећи (према упутству за рад микроталасне пећи, зависно од врсте намирнице ):
У кивету се одмери узорка на аналитичкој ваги, дода се концентрована HNO3 и концентровани Н2О2. По завршеном разарању, узорак се профилтрира се преко густог квантитативног филтер папира и допуни дејонизованом водом.
б) Припрема сувим спаљивањем:
У суд се одмери одређена количина узорка на аналитичкој ваги, постепено се спали на решоу а затим у пећи за жарење до потпуног спаљивања.

## Slide 10
Принципи на којима се заснива метода
Разарањем узорка на повишеној температури и притиску, уз додатак HNO3 и Н2О2, метали се преводе у растворни облик.
Концентрација метала у узорку се одређује методом оптичке емисионе спектрометрије, на основу линеарне зависности концентрације и измереног интензитета емисије на апарату.

## Slide 11: Емисиона спектроскопија
Основа емисионе спектроскопије је анализa зрачења које долази из неког извора (извор плазме, ласер, усијана нит ...). Улога спектралног уређаја је разлагање (дисперзијa) сложеног (полихроматског) зрачења по таласним дужинама.
Дисперзија светлости се може вршити помоћу призме, дифракционе решетке или интерферометра.
Неопходно је да постоји физички процес који зависи од таласне дужине светлости (преламање светлости, дифракција, интерференција).

## Slide 12
Уређај за оптичку емисиону спектроскопију

## Slide 13: Oдређивање садржаја триазина у храни методом гасне хроматографије
Узимање узорака и конзервирање
Користи се оригинално паковања производа, Потребно је водити рачуна да у току узорковања, транспорта и чувања узорка, не дође до контаминације. Конзервирање узорака није потребно.
Припремање узорка
Донети узорак се припрема, у зависности од природе узорка, процесом хомогенизације, уситњавањем, млевењем, чиме се остварује већа додирна површина узорка и екстракционог средства, ради побољшања ефекта екстракције пестицида.
Принципи на којима се заснива метода
Одређивање садржаја триазинских пестицида у храни, заснива се на њиховој екстракцији на чврстој фази, у ткз. QuEChERS екстракционим тубама-колонама са погодним сорбентом (MgSO4, CH3COONa, PSA...), и ацетонитрилом, у својству растварача, који везује молекуле пестицида.

## Slide 14
Гасна хроматографија (GC) или Гасно-течна хроматографија (GLC), је хроматографска метода раздвајања и детекције органских једињења.
Код ове инструменталне методе мобилна фаза је и уједно носећи гас, обично инертан (најчешће аргон или хелијум) или гас који не реагује са испитиваним узорком (најчешће азот) а стационарна фаза је лепеза избора од молекулског сита па до капиларних колона пресвучених вискозном течношћу или микроскопским слојевима полимера.
Гасна хроматографија је различита техника од других врста хроматографије као што је HPLC.
Основна разлика је у начину проласка испитиване супстанце кроз колону, узорак је увек у гасном стању.
Код пуњених колона узорак пролази кроз стационарну фазу и компоненте узорка бивају задржане различито време у колони у зависности од величине молекула.

## Slide 15
Гасни хроматограф

## Slide 16: Одређивање садржаја таурина у енергетским пићима и дијететским суплементима методом течне хроматографије
Узимање узорака и конзервирање
Узорци се узоркују у оригиналној амбалажи.
Конзервирање узорака није потребно.
Припремање узорка
Екстракција
У еленмајер разблажити узорак и уз интезивно мућкање додати одговарајући реагенс. Награђени мутни раствор се затим профилтрира кроз квантитативни филтер папир.
Дериватизација
Одпипетирати две пробе по 1,0 мл екстрата узорка и додати Na2CO3 раствора и раствора дансил-хлорида. Интезивно мућкати, а затим оставити на воденом купатилу. Раствор затим профилтрирати кроз микрофилтер у стаклену бочицу за HPLC. Бистар филтрат инјицирати у HPLC.
Напомена: Разблажење узорка изводити у таквом односу како би се тражена комплонента налази у опсегу калибрационе криве.
Принципи на којима се заснива метода
Одређена количина узорка (или једна таблета, капсула) се раствори у води, и после екстракције и дериватизације а затим профилтрирати кроз мембранфилтер у стаклену бочицу за аутосемплер.