## Slide 1: СТЕРИЛИЗАЦИЈА И МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
Проф. др Ана Барјактаревић
Интегрисане академске студије фармације
Фармацеутска технологија 1

## Slide 2: СТЕРИЛНОСТ И ЛЕКОВИТИ ПРЕПАРАТИ
Постоји генерални захтев за микробиолошком чистоћом лековитих препарата (одсуство бактерија, вируса, плесни, гљивица, ендотоксина) због:
физичке и хемијске стабилности лековитог препарата
избегавања озбиљних нежељених ефеката код пацијената
захтева да парентерални препарати, офталмолошки препарати, раствори за иригацију, препарати за примену на кожу (на веће отворене ране), импланти, хируршки прибор морају бити стерилни.

## Slide 3: СТЕРИЛНОСТ
Стерилност се дефинише као одсуство живих (вијабилних) микроорганизама.
Фармацеутски препарат је или стерилан или није, нема изражавања у степенима.
Стерилност се обезбеђује применом валидираног процеса стерилизације.
Пре примене процеса стерилизације врши се провера у погледу ефеката на препарат и финалну амбалажу.
Након примене одговарајућег процеса стерилизације неопходно је утврдити да ли је очувана ефикасност и интегритет препарата.
Процес стерилизацијe не сме утицати на особине и терапијску активност препарата односно материјала који се стерилише.
Стерилност препарата се мора потврдити одговарајућим испитивањем. Испитивање стерилности не може да гарантује стерилност – она мора бити обезбеђена у току производње препарата.

## Slide 4
Узроци контаминације могу бити: микроорганизми, ендотоксини микроорганизама (пирогени), гљивице, плесни, вируси. Могућност присуства вируса хепатитиса и Хива у протеинским производима (фракције крви) узроковала је развој метода за њихово уништавање.
Извори контаминације:
Полазне сировине (лековите и помоћне супстанце)
Опрема
Особље
Амбалажа
Ваздух
Процес стерилизације се мора спроводити по принципима Добре произвођачке праксе.
Уколико није могуће стерилисати препарат у финалној амбалажи примењује се асептични поступак израде и/или бактериолошка филтрација.

## Slide 5: СТЕРИЛИЗАЦИЈА
Стерилизација је фармацеутско-технолошка операција којом се одстрањују или уништавају вегетативни и спорогени облици микроорганизама из лековитог препарата или са предмета. Обично је завршни корак у изради/производњи стерилних лековитих препарата.
Вегетативни облици: бактеријске ћелије способне да се умножавају, за разлику од спорогеног облика. Мање отпорне од спорогене форме.
Спорогени облици: неки сојеви бактерија формирају облик који је много отпорнији од вегетативне форме ћелије.

## Slide 6
ЦИЉ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
Елиминација или уништавање свих облика микроорганизама, вируса, гљивица или плесни у/на препарату или прибору, посуђу, уређајима, радним површинама и у ваздуху.

## Slide 7: ВАЛИДАЦИЈА ПРОЦЕСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
Испитивање броја преживелих клица (начин опадања)
Број преживелих клица опада геометријском прогресијом у једнаким временским интервалима

## Slide 8: ВАЛИДАЦИЈА ПРОЦЕСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
Брзина уништавања микроорганизама пропорционална је њиховој концентрацији тј. броју у јединици времена:
K= 2,303/t x log N0/Nt
K – константа брзине
t – време у мин
N0 – број микроорганизама на почетку стерилизације
Nt – број микроорганизама после стерилизације у времену t

## Slide 9
Степен стерилности = ИФ / средња вредност броја присутних микроорганизама.
Фактор инактивације (ИФ) - % уништених микроорганизама (експериментална вредност)

## Slide 10
Стерилизација топлотом и зрачењем
Примена бактерицида (стерилизација гасовима и течностима)
Физичко уклањање микроорганизама (бактериолошка филтрација)

## Slide 14: Методе стерилизације (Ph. Jug. IV)
1. Стерилизација сувим врућим ваздухом:
а) 2h на 160±5°С
б) 3h на 140 ±5°С
2. Стерилизација засићеном воденом паром под
притиском (стерилизација у аутоклаву):
а) 20 мин на 120±1°С и надпритисак од 101.3кРа
б) 6 мин на 135 ±1°С и надпритисак од 101.3кРа
3. Стерилизација у струји водене паре или кључалој води
30мин на 98-100°C
4. Стерилизација пламеном
Предмет се провлачи неколико пута кроз неосветљени део пламена, тако да се сваки пут задржи у пламену најмање 20 s
5. Стерилизација филтрацијом
6. Асептични поступак

## Slide 15: Методе стерилизације (Ph. Jug. V)
1. Стерилизација засићеном воденом паром под притиском: (загревање у аутоклаву на 121 °C, најмање 15 минута, за водене препарате)
2. Стерилизација сувим врућим ваздухом: загревање у сувом стерилизатору на 160°C, најмање 2 сата
3. Стерилизација јонизујућим зрачењем
4. Стерилизација гасом (етиленоксид)
5. Филтрација (бактериолошки филтери промера пора 0,22 – 0,45μm)
6. Асептични поступак

## Slide 16
Методе стерилизације (British Pharmacopoeia 2012)
Стерилизација топлотом
Стерилизација воденом паром под притиском
Стерилизација гасом
Стерилизација зрачењем
Филтрација

## Slide 17: Топлота као средство за стерилизацију
Може да уништи све врсте МО, укључујући и споре
Грејни медијуми: пара (влажна топлота) или топао ваздух (сува топлота)
Сува и влажна топлота се разликују по механизаму деловања
Топлота делује на систем ензима МО, денатурише их и деактивира (доминантно влажна топлота)
Сува топлота – изазива и оксидативне процесе
Време термалне смрти – дуже при стерилизацији сувом него влажном топлотом на истој температури
Више температуре су временски ефикасније и мање оштећују материјал који се стерилише

## Slide 18: Стерилизација сувим врућим ваздухом
Сува топлота се користи за стерилизацију и депирогенизацију (уништавање хемијске активности пирогена/ендотоксина)
Примењује се за стерилизацију:
термостабилних, неводених препарата, прашкова
хируршких инструмената, предмета, прибора, амбалаже од метала, стакла, порцелана
масти и уља (уљани растварачи, подлоге за масти и препарати припремљени са мастима и уљима)

## Slide 19: Сува топлота
Стерилизација: 140 °C/ 180 min
160 °C/ 120 min
170 °C/ 90 - 120 min
180 °C/ 45 - 60 min
Депирогенизација: 230 °C/ 60 - 90 min
250 °C/ 30 - 60 min
МЕХАНИЗАМ ДЕЛОВАЊА:
Доводи до оксидационих процеса, губитака влаге и денатурације протеина чиме се уништавају мо.

## Slide 20: Стерилизација сувим врућим ваздухом
Изводи се у сувом стерилизатору кроз следеће фазе:
загревање материјала на темп. до 100 °C (кондукцијом – провођењем топлоте са металних уложака, конвекцијом – преношењем топлоте помоћу ваздуха, зрачењем – преко зидова) при чему се одстрањује влага
време стерилизације - мери се од момента када је постигнута темп. стерилизације и обухвата време одржавања и време сигурности

## Slide 21: Стерилизација сувим врућим ваздухом
Нека упутства за рад:
правилано распоредити материјал да се не омета кретање ваздуха и да се не затворе отвори на перфорираним преградама
не препуњавати стерилизатор. Пуни се тако да се у свим јединицама које се стерилишу постиже уједначена температура. Температура се обично мери термоосетљивим елементима који су убачени у одређене, најхладније делове коморе, заједно са додатним елементима.
пожељно је материјал који се стерилише (нпр. прашкови, уља) пунити у мање боце, макс. до 25g

## Slide 22
Контејнери би требало да су исте величине и најбоље је одабрати или све уске и високе боце или ниске и широке судове (нпр. петри шоље), да би топлота могла да пенетрира брзо и у једном правцу.
Материјал који се стерилише треба заштити увијањем у папир или фолију како би се сачувала стерилност након вађења.
Након завршене стерилизације чека се док темп. не падне на 40°C, да не би дошло до пуцања
Стерилизација сувим ваздухом на темп. изнад 220°C често се користи за стерилизацију и депирогенизацију стакла.

## Slide 23
Недостаци стерилизације сувим, врућим ваздухом:
висока температура
дуго време трајања
не може се применити за стерилизацију термолабилних препарата, водених раствора, прибора и амбалаже од гуме и пластике.

## Slide 24: Водена пара као средство за стерилизацију
Способност за уништавање микроорганизама пара поседује захваљујући латентној топлоти испаравања и то 1 l воде до кључања даје 80 калорија, 1 l кључале воде до паре даје 540 калорија.
Пара долази у контакт са хладнијом површином, кондензује се, изазивајући смањење волумена и повећење негативног притиска што захтева доток нове количине паре.
Особине паре значајне за примену у стерилизацији: чистоћа, лака контрола температуре, добра пенетрација, лака дистрибуција и економска прихватљивост.

## Slide 25
Механизам деловања водене паре:
Уништавање микроорганизама засновано на коагулацији протоплазме тј. протеина и инактивацији ензима.
Стерилизација засићеном воденом паром је метода којом се брзо уништавају микроорганизми, ефикаснија од стерилизације сувим врућим ваздухом.
Стерилизација засићеном воденом паром под притиском се
примењује за:
Водене парентералне препарате (инјекције, интравенске инфузије)
Водене офталмолошке препарате
Прибор и уређаје од метала, гуме, најлона
Хируршки материјал
Завојни материјал и медицинске униформе

## Slide 26: Стерилизација засићеном воденом паром под притиском
Изводи се у аутоклаву који може бити
цилиндричан или правоугаони, хоризонтално или
вертикално постављен или тунелски.
Делови аутоклава:
    Херметичка комора
    Вентил сигурности
    Манометар (уређај за мерење притиска)
    Вентил за довод и одвод паре
    Термометар

## Slide 27
Повећани притисак нема способност стерилизације већ повећава температуру паре.
Пара у аутоклаву делује као:
преносилац топлоте (уколико се стерилишу течности)
средство за грејање (уколико се стерилише посуђе)

## Slide 28: Стандард температуре, притиска и времена стерилизације
Притисак (lb/in2) | Температура(°C) | Минимум времена одржавања (min)
10 (68,95 kPa) | 115-116 | 30
15 (103,42 kPa) | 121-123 | 15
20 (137,9 kPa) | 126-129 | 10
32 (220,63 kPa) | 134-138 | 3

## Slide 29: Фазе процеса стерилизације у аутоклаву
Одстрањивање ваздуха из коморе аутоклава
Време стерилизације
Одстрањивање водене паре из коморе
Хлађење (убрзано хлађење) и сушење материјала
Време стерилизације:
Време загревања
Време одржавања (минимално време за које се униште мо)
Време сигурности

## Slide 30
АУТОКЛАВ

## Slide 31
Поступак након стерилизације у аутоклаву:
Оставити аутоклав да се охлади до температуре мање од 80 оC.
Отворити вентил за одвод паре да би се изједначио притисак у аутоклаву са спољашњим.
Аутоклав се отвара када се притисци изједначе и темпрература падне испод 50 оC.

## Slide 32: Време термалне смрти
Време потребно за уништавање познате популације микроорганизама у специфичној суспензији на одређеној температури.
Повећање температуре смањује време термалне смрти и обрнуто.

## Slide 33: Време термалне смрти
Реакција термалне деградације микроорганизама:
N = N0 ̇ 10-t/D
N0 – почетни број микроорганизама
t – време стерилизације
N – број МО после стерилизације
D – децимално време распада (време потребно да се број микророрганизама смањи за 1/10)

## Slide 34: Контрола процеса аутоклавирања –валидација/ мониторинг
Поступак валидиран и обавезна in-процесна контрола
Физички, хемијски и биолошки индикатори:
Физичка контрола – мерење Т и П термоелементима повезаним са електронским писачима и манометрима (микропроцесорима)
Хемијска контрола – хемијски индикатори – топљење или промена боје:
  Прва група они који показују да је постигнута Т стерилизације – бензоева киселина у затопљеној цевчици која се топи на 121°C.
  Друга група – они који мењају боју у току одређеног временског интервала на одређеној Т (процена времена и Т стерилизације)
  Реакционе смеше (Brоwn-ове цевчице) – реакција у одређеном временском интервалу и на одређеној Т

## Slide 35: Контрола процеса – аутоклавирања /валидација, мониторинг
Биолошки индикатори (Ph. Jug V; Ph Eur) – дефинисан број микроорганизама познате осетљивости на стерилизацију – обично споре, инокулисане у носач и постављене у тако запечаћено паковање које онемогућава контаминацију и оштећење, а дозвољава пролаз стерилишућег агенса.
Након стерилизације, ово паковање се отвара, засејава на одговарајућу подлогу и инкубира да би се одредило да ли има преживелих МО.
Индикатори се постављају на места која су најмање доступна стерилишућем агенсу
Биолошки индикатори стерилизације – поглавље 5.1.2 Ph. Jug V
Сваки поступак стерилизације – дефинисан биолошки индикатор

## Slide 36
Избор биолошког индикатора
Треба размотрити вијабилност МО, услове чувања пре употребе и услове инкубације и култивисања након стерилизације – све мора бити стандардизовано за дати поступак.
Неки од биолошких индикатора:
Bacillus subtilis var. niger – сува топлота, гасна стерилизација етиленоксидом
Bacillus stearothermophilus – пара под притиском
Bacillus pumulis – стерилизација зрачењем
Биолошки индикатор мора бити непатоген и лак за култивисање.

## Slide 37: Стерилизација зрачењем
Типови зрачења:
- електромагнетно (УВ и гама зрачење)
честично (електрони високе енергије)
УВ зрачење таласне дужине 240 – 280 nm:
бактерицидни ефекат уз ограничену пенетрацију
- Механизам деловања: стварање димера тимидина у ДНК који спречава размножавање микроорганизама;
- Примена: стерилизација ваздуха, радних површина, површина предмета и евентуално воде у танком слоју;
- Доза зрачења: узак опсег таласних дужина је ефикасан у убијању МО (220 – 280 nm); Λ = 265 nm је најефикаснија – најбоље се апсорбује од стране нуклеопротеина

## Slide 38
Гама зрачење: високо-енергетско зрачење, таласне дужине 1-104 nm, извор су изотопи 60Co (кобалт 60) и 137Cs (цезијум 137)
- Механизам деловања: јонизујуће зрачење изазива јонизацију ћелијског садржаја, настајање слободних радикала и ексцитацију молекуле, што доводи до деградације ензима и ДНК - уништење ћелије.
- Примена: стерилизација фармацеутских, термолабилних материјала као што су витамини, ензими, минерали, моноклонска антитела, антибиотици, пептиди, плазма, ткиво, коштани трансплантати, медицински инструменти, пластични уређаји и делови уређаја, хируршке униформе.

## Slide 39: Стерилизација зрачењем
Предности:
- смањење деградације производа
- висока продуктивност
- температурна независност
- економичност

## Slide 40: Честично зрачење Електрони високе енергије
Овај тип стерилизације (убрзани електрони, β-честице) одвија се у акцелератору.
Представља алтернативу гама зрачењу
Недостаци:
мала моћ пенетрације у односу на гама зрачење
могу произвести x-зраке те је неопходна заштита околине и особља

## Slide 41: Стерилизација гасом (етиленоксидом)
Карактеристике етиленоксида: безбојан гас, тежи од ваздуха, мириса сличног етру, реактиван, са тенденцијом полимеризације, токсичан, запаљив, експлозиван (меша се са CO2 да би се смањила могућност паљења и експлозије)
Примена:
стерилизација пластичних компоненти за медицинску терапију (катетери, системи за и.в. апликацију лекова, сонде итд.)
пластична амбалажа за лековите препарате
папирна амбалажа

## Slide 42
Стерилизација етиленоксидом
Процес стерилизације ЕТО врши се у стерилизаторима сличним аутоклаву, који могу да поднесу вакум или повишени притисак (смеше ETO 10-20% и CO2 80-90%)
Ефикасност стерилизационог гаса проверава се помоћу одговарајућег биолошког индикатора.
Стерилизација се одвија под следећим условима:
температура 40-60°C
концетрација ЕtO 400-1299 mg/l
влажност најмање 33%
време 1h – 30h

## Slide 43: Стерилизација етиленоксидом
Недостатак:
ЕtО добро продире у материјал али се и адсорбује у/на материјал одакле се споро отклања (под нормалним условима око 14 дана, под контролисаним условима 24h)

## Slide 44
Механичко одстрањивање вегетативних и спорогених облика микроорганизама и других честица филтрирањем кроз стерилне филтре (бактериолошке филтре) под асептичним условима.
Примена:
стерилизација раствора термолабилних супстанци (антибиотици, стероиди, пептиди...)
стерилизација великих количина течности
стерилизација препарата који се не могу стерилисати у финалној амбалажи
стерилизација гасова
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ФИЛТРАЦИЈОМ

## Slide 45: Стерилизација филтрацијом
Механизам деловања:
Одстрањивање мо сејањем (за мо веће од величине пора филтра)
Одстрањивање мо адсорпцијом (мо се електростатичким везама задржава у сплету порозних канала филтра)
Бактериолошки филтри (величина пора 0,22 – 0,45 μм):
- синтеровано стакло (G1 до G5 величина пора)
порцеланске свеће
целулозне плоче
- мембрански филтри

## Slide 46
Мембрански филтри
Израђују се од деривата целулозе, полиетра, флуоретилена, поливинил флуорида
промер пора 0,025-14 μм
стерилишу се засићеном воденом паром под притиском или етиленоксидом
избор полимерног филтера зависи од карактеристика раствора који треба стерилисати

## Slide 47
Недостаци стерилизације филтрацијом:
- може доћи до пуцања филтра, - ограничен капацитет филтрационог медијума, - пре и после филтрације филтер се мора испитати на интегритет - препарат се може контаминирати при пуњењу у финалну амбалажу, - исти филтер се не може користити дуже од једног радног дана, - филтер не сме да реагује са препаратом

## Slide 48
Подела филтера према конфигурацији
Дискоидни филтри
Филтерске капсуле
Филтерске свеће

## Slide 49: Асептични поступак
Дефиниција: израда лековитог препарата под условима који искључују могућност контаминације
Све супстанце, прибор, посуђе, амбалажа се стерилише одговарајућом техником пре почетка асептичног поступка
Примена:
- за препарате који се не могу стерилисати у финалној амбалажи
- суспензије и емулзије за парентералну примену
- неке колидне и уљане растворе

## Slide 50
Асептични поступак се изводи у комори са ламинарним протоком ваздуха (“Laminar flow”)
- Чистоћа ваздуха степена А (Ph Eur: дозвољено макс. 3500 честица величине 0,5 μм, ниједна од 5 μм и живих организама мање од 1 (из више узорака)
- Чистоћа ваздуха обезбеђује се проласком кроз ХЕПА филтре и присуством УВ лампи
- HEPA (High Effiancy Particulate Air) високо-ефикасни филтер за честице из ваздуха уклања 99,97% честица величине 0,3 μм и веће;
- брзина ламинарног струјања (потисно слојевито, без турбуленције) ваздуха 0,2 – 0,5 m/s

## Slide 51
Хоризонтални Laminar Airflow Cabinet
Hepa Filter
Filtered Air
Room Air
Prefilter

## Slide 52
Вертикална ламинарна комора

## Slide 53
ОСОБЉЕ
  главни извор контаминације
  специјално обучено особље
  рестрикција броја особља
  заштитна одећа (стерилна,одећа која не одаје
  честице-влакна)

## Slide 54: Ефикасност методе стерилизације
Ефикаснот стерилизације мери се SAL параметром (Sterility Assurance Level )
Степен сигурности стерилности је степен сигурности под којим процес који је у питању даје целину стерилних јединица.
SAL за дати процес представља се као вероватноћа постојања нестерилних јединица у тој целини.
SAL = 10-6 представља вероватноћу да нема више од једног живог микроорганизма у 10-6 стерилисаних јединица финалног производа.
SAL – вероватноћа проналажења нестерилне јединице мања од 1 у 10-6, након обављене стерилизације

## Slide 55: Испитивање стерилности у савременим фармакопејама
Утврђивање да ли је производ који је стерилисан одређеном методом контаминиран микроорганизмима.
Изводи се на крају или током процеса стерилизације за контролу самог процеса (биолошки индикатори)
Број узорака зависи од величине серије и начина стерилизације.

## Slide 56
Методе испитивања стерилности:
- директна инокулација - засејавањем препарата на прописану подлогу и инкубација под прописаним условима (нпр. 7 дана на 30 до 35 оC)
мембранска филтрација - филтрирање препарата кроз мембрански филтер, засејавање филтра на хранљиву подлогу и инкубација под прописаним условима.
Биолошки индикатори
Увек када је могуће предност дати методи мембранске филтрације

## Slide 57: Испитивање присуства пирогена у препарату
пирогени – супстанце које изазивају “пирогену реакцију”
  ендогени
  егзогени (метаболички производи мо - ендотоксини)
  “Пирогена реакција” - висока температура, миграција лимфоцита, ослобађање хистамина, промена пермеабилности крвних судова, агрегација тромбоцита, шок и смрт.

## Slide 58
Отежавајуће околности за елиминацију пирогена из препарата тичу се њихових особина:
термостабилни
хидросолубилни
не реагују на бактерициде који су најчешће у примени
неиспарљиви

## Slide 59
Испитивање присуства пирогених материја у препарату може се вршити in vivo и in vitro тестовима.
1. Пирогени тест на кунићима (Ph. Jug. 2000, Ph.Eur. 1997, Ph. Jug IV):
Тест се изводи на 3 кунића и заснива се на праћењу промене телесне температуре. Животињама се пре почетка експеримента измери телесна температура, затим се у вену уха ињицира испитивани препарат и прати да ли долази до пораста температуре.
Недостаци: није сасвим поуздан и скуп је.

## Slide 60
2. Limulus Amebocyte Lysate (LAL тест) - одређивање присуства ендотоксина у препарату
  Користи се екстракт крвних ћелија – амебоцита морског рачићa (Limulus polyphemus)
  Екстракт амебоцита садржи ензиме – протеински систем који коагулише у присуству ендотоксина.
Механизам: присуство ендотоксина у препарату доводи до реакције коагулације протеина (гелирање, замућење или таложење) односно стварања лимулус лизат гела.

## Slide 61
Карактеристике LAL теста:
квалитативно/квантитативан тест – присуство ендотоксина се одређује визуелно, формирањем лимулус лизат гела, а концентрација турбидиметријски или спектрофотометријски (замућење је сразмерно концентрацији присутног ендотоксина)
осетљив – детектује се мала количина ендотоксина (< 1 mg/ml ендотоксина)
бржи и јефтинији
погодан за испитивање у току производње