## Slide 1: Интергисане академске студије фармације
Проф. др Ана Барјактаревић
ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 1
ПАКОВАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРЕПАРАТА

## Slide 2
УВОД
Паковање обезбеђује заштиту, исправност, идентификацију, информацију о фармацеутском препарату током периода чувања, дистрибуције и употребе.
Фармацеутско паковање треба да обезбеди одговарајућу ефикасност, безбедност, интегритет, чистоћу и стабилност лековитог препарата у предвиђеном року употребе.
Фармацеутско паковање може бити есенцијално за адекватну администрацију и примену лека, нпр. ако је паковање истовремено систем за доставу лека - трансдермални фластери, МДИ, назални спреј.

## Slide 3
Амбалажа која је у директном контакту са леком представља примарну, контактну амбалажу (нпр. стаклена боца са раствором).
Секундарно паковање (нпр. картонска кутија за стаклену боцу) садржи примарну амбалажу и додатне компоненте као што су мерне кашике и информација о леку.
Терцијарна амбалажа служи да обједини више секундарно запакованих производа да би се олакшaло склaдиштење и трaнспорт.

## Slide 4
Захтеви за примарну амбалажу
компатибилност са леком (адсорпција лека на амбалажу може смањити потентност лека док отпуштање хемикалија у садржај амбалаже може индуковати деградацију лека).
заштита од атмосферских фактора (влага, кисеоник, светлост, температура, прашина) као и од микроорганизама, инсеката и глодара.
треба да омогући релативно лако испитивање (уочавање механичких нечистоћа, контаминаната различитог порекла, деградације у препарату).
треба да буде јефтина ако је једнократна или да се лако пере ако је доказано да је безбедно поново је употребити - вишекратна.

## Slide 5
Деградација лека дејством светлости – светлост може да обезбеди енергију потребну да лек изомер промени конфигурацију. Заштита се постиже употребом амбалаже направљене од опалесцентних или обојених материјала.
Деградација лека дејством кисеоника – деградација процесом оксидације.
Деградација лека дејством угљен-диоксида – растварањем у води снижава pH вредност формирајући угљену киселину.
Влага може узроковати разблаживање течног препарата и микробиолошку контаминацију препарата.

## Slide 6: Фармакопејски прописи: Југословенска фармакопејa 2000
Квалитет подређен стабилности препарата.
Не сме физички да реагује са садржајем на начин да доведе до промене карактеристика препарата.
Материјали: одређене врсте пластичних материјала и стакло.

## Slide 7
Примарно паковање може бити вишедозно (бочица са таблетама) или једнодозно (блистер или стрип паковања таблета).

## Slide 8
Избор амбалажног материјала примарног паковања зависи од фармацеутског облика, начина апликације лека, стабилности лека, потребе за стерилизацијом, изгледа, еколошког аспекта и цене.
СТАКЛО, ПЛАСТИКА И МЕТАЛ
материјали који се најчешће користе за израду примарне амбалаже

## Slide 9
СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА
Аморфна прехлађена смеша силиката алкалних, земноалкалних и других метала.
Широко у употреби за производњу фармацеутске амбалаже.
Стаклене боце и ампуле одређеног квалитета имају предност због хемијске инертности и транспарентности.
Борсиликатно (неутрално) стакло у употреби због термичке отпорности.

## Slide 10
Предности стаклене амбалаже:
Тврдоћа
Прозирност
Непропустљивост за гасове и течности
Температурна отпорност
Отпорност на дејство хемикалија
Лако чишћење
Могућност вишекратне примене.

## Slide 11
Недостаци стаклене амбалаже
ломљивост
велика маса
висока цена
у контакту са водом (нарочито у току стерилизације) може да отпушта алкалије и утиче на промену pH раствора
метални јони су слабо везани и лако мигрирају у раствор

## Slide 12
ВРСТЕ стакла према Ph. Jug. V
- Безбојно стакло
- Обојено стакло (додавањем малих количина металних оксида)
- Неутрално (борсиликатно-високо хидролитички отпорно)
- Натрон силикатно стакло (умерено хидролитички отпорно)

## Slide 13
Борсиликатно стакло
Компонента
Концентрација (tež.%)
Силицијум
-
диоксид
67,5
-
80
Бор
-
оксид
10
-
24,6
Натријум
-
оксид
4,0
-
4,6
Калијум
-
оксид
0,5
-
1,0
Калцијум
-
оксид
0
Магнезијум
-
оксид
0
-
0,2
Алуминијум
-
оксид
1,7
-
2,0
Арсен
< 0,5

## Slide 14
Захтеви за квалитет стакла наведени су у Фармакопеји у поглављу Контејнери.
Хемијска стабилност стаклених контејнера за фармацеутску употребу се изражава помоћу хидролитичке отпорности тј. отпорности према отпуштању растворљивих минералних супстанци из стакла у воду под дефинисаним условима контакта унутрашње површине или спрашеног стакла и воде.
Према хидролитичкој отпорности постоје четири групе стаклених контејнера.

## Slide 15
1. Стаклени контејнери тип I: неутрално стакло - борсиликатно стакло високе хидролитичке отпорности, отпорно на високу температуру, најскупље за производњу
2. Стаклени контејнери тип II: натрон стакло – силикатно стакло са високим садржајем натријум- и калцијум-оксида, стакло чија је унутрашња површина оплемењена, умерене хидролитичке отпорности
3. Стаклени контејнери тип III: натрон силикатно стакло умерене хидролитичке отпорности
4. Стаклени контејнери тип IV: натрон силикатно стакло ниске хидролитичке отпорности

## Slide 16
ПРИМЕНА СТАКЛЕНЕ АМБАЛАЖЕ:
тип I: за све парентералне препарате, за хуману крв и деривате крви
тип II: за киселе и неутралне растворе
тип III: за неводене парентералне препарате, прашкове за парентералну примену и све остале препарате који нису за парентералну примену
тип IV: за чврсте препарате који нису за парентералну примену, неке течне препарате за оралну примену и получврсте препарате за топикалну примену.

## Slide 17
ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали на бази пластифицираног поливинилхлорида (PVC) - за хуману крв, деривате крви и за водене растворе за интравенску инфузију, блистер паковања и бочице
Полистирен (PS) – бочице за таблете и капсуле
Полиетилени (PE) ниске густине за парентералне и офталмолошке препарате,
Полиетилени (PE) високе густине за парентералне препарате
Полипропилен (PP) - за амбалажу за парентералне препарате и филм на блистер паковању
Етиленвинилацетат (EVA) – за препарате за тоталну парентералну исхрану,
Силиконски еластомер - за израду затварача и цеви

## Slide 18
За сваки од претходно наведених материјала Југословенска фармакопеја 2000 даје податке о особинама, идентификацији и испитивањима.

## Slide 19
ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
Предности:
отпорност на удар
флексибилност (неке врсте)
ниска густина и мала маса
лако обликовање
ниска цена
Недостаци:
мања хемијска отпорност од стакла типа I
пропустљивост за водену пару и испарљиве супстанце,
могућност адсорбовања неких супстанци из препарата на амбалажу,
могућност миграције адитива из пластике у препарат
осетљивост на повишене температуре при топлотној стерилизацији (неке врсте).

## Slide 20: ГУМЕНИ ЗАТВАРАЧИ
Захтеви:
да су хемијски индиферентни
еластични
чврсти
термостабилни
не смеју се одвајати делови у раствор
не смеју мењати квалитативно или квантитативно састав раствора ни за време стерилизације нити за време чувања препарата, у декларисаном року употребе.

## Slide 21
Гумени затварачи се израђују од материјала добијених вулканизацијом (унакрсно повезивање) макромолекула органских супстанци (еластомери- природни и синтетски) и адитива (средства за вулканизацију, акцелератори, стабилизатори, пигменти)
Најчешће коришћени еластомери: природни, бутил, хлорбутил и силиконски еластомери.

## Slide 22
МЕТАЛНА АМБАЛАЖА
Алуминијум, лим и нерђајући челик
Тубе, кутије, посуде за аеросол, фолије
Предности металне амбалаже:
Стабилност облика
Отпорност
Непропустљивост за влагу, гасове и микроорганизме
Недостаци металне амбалаже:
Могућност корозије
Реакција са садржајем – може се спречити облагањем унутрашњег слоја амбалаже материјалима на бази смоле. Спољашњи слој се такође облаже да би се заштитио метал и омогућило штампање.

## Slide 23
Упоредна табела карактеристика стаклене, металне и пластичне амбалаже
 | Стакло | Метал | Пластика
Компатибилност са садржајем | Са већином лекова | Могућа интеракција | Зависи од природе пластике
Тежина | Тешко | Лако | Лако
Пропустљивост за гасове и влагу | Непропустљиво за гасове (О2, CO2) и водену пару | Непропустљиво за гасове (О2, CO2) и водену пару | Зависи од природе пластике
Стабилност на високим темп. | Стабилно | Стабилан | Зависи од природе пластике
Цена | Висока | Нижа од стакла | Зависи од врсте материјала

## Slide 24
ПАПИР И КАРТОН
Ретко се користи за израду примарне амбалаже осим за подељене прашкове
Користи се за израду кеса, врећица, папирних капсула, сигнатура и упутстава за употребу лека, кутија
Предности папирне амбалаже:
лако обликовање
економичност
нетоксичност
могућност рециклаже
погодно за штампу
Недостаци папирне амбалаже:
пропустљивост за гасове, влагу
осетљивост на виске и ниске температуре