## Slide 1: Интергисане академске студије фармације
Проф. др Ана Барјактаревић
ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 1
ВОДА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ УПОТРЕБУ

## Slide 2
Намена воде:
  За израду фармацеутских препарата (носач, ексципијенс)
  При синтези лековитих и помоћних супстанци
  За реконституцију неких препарата
  За прање и чишћење посуђа, амбалаже, апарата...
  У процесу стерилизације (засићена водена пара под притиском – аутоклавирање)
  У аналитици лековитих супстанци и фармацеутских препарата

## Slide 3: Разлози за употребу воде
Способност растварања великог броја лековитих супстанци
Компатибилност са великим бројем супстанци
Погодност са физиолошког аспекта
Апсорпција лековите супстанце из раствора је брза и комплетнa

## Slide 4: Физичко – хемијске особине воде
Висока вредност диелектричне константе
Низак притисак паре
Висока тачка кључањa
Наведене особине су последица грађе молекуле воде и настанка агрегата асоцираних молекула (H2O)n

## Slide 5: Микробиолошки стандарди
Број аеробних микроорганизама у 1 ml
Одсуство специфичних микроорганизама
Одсуство пирогених матeрија за препарате означене са “апирогени”.

## Slide 6: Вода за фармацеутску употребу
Ph. Jug IV
  Aqua purificata (Пречишћена вода)
  Aqua pro injectione (Вода за инјекције)
Ph. Jug. V
Вода, пречишћена(Aqua purificata)
Вода за инјекције (Aqua ad iniectabilia)
Вода за разблаживање концентрованих раствора за хемодијализу(Aqua ad concentratis solutiones diluendas haemodialysis)

## Slide 7
Ph. Eur. 7.0
Пречишћена вода (пречишћена вода “in bulk” и пречишћена вода у контејнерима)
Високо пречишћена вода
Вода за инјекције (вода за инјекције “in bulk” и стерилна вода за инјекције)
Вода за разблаживање концентрованих раствора за хемодијализу

## Slide 8: Вода за фармацеутску употребу
У зависности од намене мора да одговара одређеним захтевима за:
  Органолептичка испитивања (изглед,укус и мирис)
  Физичке константе (pH, тачка кључања и специфична проводљивост)
  Степен хемијске чистоће, који се односе на присуство одређених јона (амонијум, Ca2+, Mg2+, Cl-, No3-, SO42-, окисдативних супстанци и сувог остатка)

## Slide 9: AQUA PURIFICATA
Поступци добијања (Ph.Jug. IV и Ph.Jug. V):
  Дестилација
  Деминерализација (јонска измена)
  Нека друга погодна метода (Ph.Jug. V – реверзна осмоза)

## Slide 10: AQUA PURIFICATA
Особине: бистра, безбојна, без мириса и укуса
Испитивање степена чистоће:
  Бистрина, боја, pH: 5 – 7
  сулфати, тешки метали, Ca2+, NO3-, NH3, редуктивне материје, Cl -, остатак након испаравања (1 mg/100 ml – 0,001%).
  Микробиолошка контаминација: укупан број аеробних микроорганизама: < 102/ml (Ph.Jug.V)

## Slide 11: AQUA PURIFICATA
Механичка онечишћења: Ph.Jug. IV не даје стандарде за одређивање, осим за стерилне препарате.
Проводљивост: do 4,3 µS/cm (20°C)
Notes: де
<number>

## Slide 12: AQUA PURIFICATA
Употреба:
  Добијање осталих вода за примену у фармацији
  Израда нестерилних фармацеутских облика
  Прање и чишћење опремe
НЕ СМЕ СЕ УПОТРЕБИТИ ЗА ИЗРАДУ ПАРЕНТЕРАЛНИХ ПРЕПАРАТА

## Slide 13: ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИЈЕ (Aqua pro injectione, Aqua ad iniectabilia, Aqua redestilata, Aqua bidestilata)
Особине: бистра, безбојна течност, без мириса и укуса, стерилна и апирогена.
Испитивање степена чистоће:
боја, pH: 5 – 7, сулфати, тешки метали, Ca2+, NO3-, NH3, редуктивне материје, Cl-, остатак након испаравања (1 mg/100 ml – 0,001%).

## Slide 14: ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИЈЕ
Према захтевима Ph.Jug.IV добија се дестилацијом свеже пречишћене воде а затим стерилише (поступак 2а или 5)
Општа испитивања:
  Бистрина
  Механичка онечишћења
  Исправност пуњења
  Стерилност (засејавање на подлоге)
  Пирогене супстанце (биолошка метода на кунићима)

## Slide 15: ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИЈЕ
Чување: стерилно у боцама од неутралног стакла, високе хидролитичке отпорности.
Употреба: за израду парентералних и офталмолошких препарата.
Свеже дестилисана може се употребити за израду инјекција, без претходне стерилизације!!!
GMP / ДПП: вода за инјекције се мора користити свеже припремљена (чување 24h) или до употребе чувати при константној циркулацији на температури oд 70 °C.

## Slide 16: Вода за инјекције “in bulk” – Ph.Jug. V
Добијање: из омекшале или пречишћене воде дестилацијом /Ph.Eur., BP, DAB 10/ и реверзном осмозом
pH: 5,0 – 7,0
Степен хемијске чистоће: тешки метали, нитрати
Проводљивост: ≤ 1,1 µS cm-1
Бактеријски ендотоксини: ≤ 0,25 IU/ml

## Slide 17: Вода за инјекције “in bulk” – Ph.Jug. V
Чување: у фрижидеру (мање количине) или на температури изнад 70 °C, при сталној циркулацији најдуже 2 – 3 дана (већи волумени).
Употреба:
  За израду препарата за парентералну примену који се стерилишу у финалној амбалажи
  Добијање воде за специјалне намене

## Slide 18: Стерилна вода за инјекције
Добијање: Пакована у одговарајућу амбалажу од стакла или пластике (одговарајућег квалитета) и стерилисана на одговарајући начин - топлотом
Особине: бистра, безбојна, без механичких онечишћењa
pH: 5,0 – 7,0
Степен хемијске чистоће: сулфати, тешки метали, Ca+2, NO3-, NH3, Cl -, оксидабилне супстанце
Проводљивост:
  За волумен ≤10 ml: ≤ 25 µS cm -1
  За волумен >10 ml: ≤ 5 µS cm -1

## Slide 19: Стерилна вода за инјекције
Микробиолошки квалитет: стерилна
Бактеријски ендотоксини: ≤ 0,25 IU/ml
Механичка онечишћења: Ph.Eur - визуелно
Паковање: стакло или пластика, макс. волумен1l /USP 24/
Употреба: растварање или израда парентералних препарата под асептичним условима

## Slide 20: Вода за разблаживање концентрованих раствора за хемодијализу (Water for diluting concentrated haemodialysis solutions)
Квалитет - одговара пречишћеној води, омекшаној води
pH: као за пречишћену воду
Степен хемијске чистоће: као за пречишћену воду
Присуство АЛУМИНИЈУМА: због токсичних ефеката ограничена количина (макс. 10 µg/l)

## Slide 21: Високо пречишћена вода (Water, highly purified–Aqua valde purificata)
Намењена за употребу у производњи медицинских производа где је потребна вода високог биолошког квалитета, изузев када се захтева вода за инјекције
Валидирани поступци добијања (реверзна осмоза, ултрафилтрација и дејонизација); праћење проводљивости и контрола микробиолошког квалитета!

## Slide 22: Методе добијања воде за фармацеутску употребу
1. Метода дестилације
2. Метода јонске измене (деминерализација)
3. Метода реверзне осмозе
4. Остале методе (електродијализа, савремене методе добијања “ултра чисте” воде)

## Slide 23: Дестилација
  Принцип рада: раздвајање супстанци које се међусобно разликују по температури кључања, односно притиску паре; раздвајање воде од неиспарљивих растворених супстанци.
Изводи се у дестилаторима:
  Класични
  Апарат са вишеструким ефектом
  Апарати који раде на принципу термокомпресије

## Slide 24: Дестилација
  Најбољи апарати за дестилацују направљени су од нерђајућег челика, бакра и кварцног стакла.
Упутство за рад са класичним дестилатором:
  Пуни се до 2/3 волумена
  Првих 5 мин. водена пара пролази без хлађења, да би се елиминисали микроорганизми
  Првих 10 – 20% и последњих 10% дестилата се одбацују због могуће присутних гасова и испарљивих компоненти, који могу угрозити квалитет дестилата.
  1000 ml полазне количине воде – 750 ml дестиловане водe

## Slide 25: Метода јонске измене
Принцип рада: Вода за пиће пролази кроз катјонски и анјонски измењивач (јоноизмењивачке смоле), при чему се издвајају у води растворни јони.
Јоноизмењивачке смоле – нерастворљиве, синтетске, полимерне, фенолне, карбоксилне, амино или сулфоноване смоле велике молекулске масе.

## Slide 26: Метода јонске измене
  Проласком воде кроз катјонски измењивач катјони из воде замењује се хидроген јонима из смоле:
  H-смола + M+ + A- + H20 M-смола + H+ + A + H2O
  Проласком воде кроз анјонски измењивач, за смолу се везују анјони:
  Смола-NH2 + H+ + A- + H20 смола-NH2x HA + H2O (чиста)
  Процеси се одвијају сукцесивно или симултано
  Регенерација катјонске колоне раствором HCl, анјонске раствором NaOH!!

## Slide 27
Шематски приказ дејонизатора
Notes: <number>
This schematic drawing of a typical de-ionizer is given in handout 2-2-8. Use it to explain the pathway of water through a twin bed de-ionizer.
Softened water enters at the top right into the twin bed de-ionizer. Cation and anion exchange agents are resins with large surface areas. Cations are exchanged for H+, anions for OH-, the combination is H-OH, or water! After Cation and anion exchange, the water is filtered (to remove resin particles and sometimes bacteria) before being re-circulated through the distribution system and returned to the de-ionizer, usually via a buffer tank. The Cation and anion resins are regenerated using hydrochloric acid and sodium hydroxide respectively. There should be specifications available for these two materials for the inspector to check.
Mixed bed de-ionizers are also common. They may be more prone to bacterial contamination and so the inspector should check them carefully.
They should be disinfected at regular intervals.
Heat is not a option, because of the resin material. Furthermore, many of the de-ionizers are made of plastic materials. However, the regenerating chemicals are very effective biocides and so the system should be regenerated frequently, at least once a week, regardless of the conductivity readings. Inspectors should ask for the sanitation records so that these can be checked.
Disinfection of the circulating water is necessary; this can be achieved by inline UV irradiation and or ozonization.

## Slide 28: Метода реверзне осмозе
Принудан процес који се одвија под притиском већим од осмотског.
Погонска сила процеса је разлика у притисцима на странама мембране.
Раздвајају се молекуле растварача (ВОДА) од молекула растворених супстанци
Осмоза: пролазак молекула воде кроз семипермеабилну мембрану у смеру од мање ка већој концентрацији
Реверзна осмоза: пролазак молекула воде кроз семипермеабилну мембрану у смеру од више ка нижој концентрацији.

## Slide 29
1
2
Feed water
Purified water
РЕВЕРЗНА ОСМОЗА
Notes: <number>

## Slide 30: Метода реверзне осмозе
Из воде се уклањају нерастворне материје, честице мање од 0,001µm (бактерије, вируси, пирогени) и 90 – 99% јона из полазне воде.
Недостатак методе: Мала количина неорганских соли (једновалентних јона) пролази мембрану.

## Slide 31: Метода реверзне осмозе
Микрофилтрација – величина пора 0,1 do 2 µm (уклањају се бактерије)
  Ултрафилтрација - величина пора 0,01 do 0,1 µm (уклањају се вируси)
  Нанофилтрација - величина пора 0,001 do 0,01 µm (уклањају се органске компоненте масе 300 – 1000)

## Slide 32: Метода реверзне осмозе
Мембране за ревезрну осмозу праве се у виду: листова, влакана и цеви, дебљине око 0,2 mm. Пакују се у МОДУЛЕ /као рамске филтер пресе, спирални намотаји, цеви или шупља влакна/.
Материјали:
  Целулоза-ацетат
  Целулоза-ацетилпропионат
  Целулоза-ацетилбутират
  Полиамиди
РО мембране задржавају моновалентне јоне (90%), дивалентне јоне (95%), органске супстанце молекулске масе веће од 300, вирусе и бактеријe (99%)

## Slide 33: Уређај за реверзну осмозу