## Slide 1: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2
доц. др Марина Томовић

## Slide 2
Микрочестице као носачи лековитих супстанци
Микрочестице су чврсте честице или дисперзије честица величине између 1 и 1000 µm, сферног или приближно сферног облика.
Лековита супстанца је растворена, инкорпорирана или везана за матрикс микрочестица.
могу бити микросфере или микрокапсуле.
Код микрокапсула лековита супстанца инкорпорирана у шупљину микрокапсуле која је ограничена континуираном полимерном мембраном.
Код микросфера је лековита супстанца равномерно диспергована или растворена у матриксу.
Шематски приказ микрокапсуле Шематски приказ микросфере

## Slide 3
Микрочестице су изграђене од:
синтетских биодеградабилних полимерних материјала
модификованих природних једињења попут угљених хидрата, протеина и масти.
хидрофилних полимера (полиетиленгликол – ПЕГ)
Микрочестице карактеришу:
Микрометарске димензије
Велики однос површина / волумен
Вишечестични носачи

## Slide 4
Разлози због којих се формулишу микрочестице
заштитa инкапсулираних састојака,
спречавање испаравања
побољшање проточности
спречавање инкопатибилија
продужење рока трајања завршног производа
кориговање органолептичких особина
могућност инјекционе примене коришћењем стандардних игала и техника
заштита организма од нежељеног деловања активних састојака
модификовано слобађање активних састојака
дијагностичке сврхе

## Slide 5
минимална ефективна концентрација испод које нема терапијског ефекта
минимална токсична концентрација изнад које се јављају споредни или нежељени ефекти.
Опсег између ових двеју концентрација је терапијски оквир.
Оптимални терапијски ефекат се добија одржавањем концентрације лековите супстанце у терапијском оквиру у одређеном временском периоду.
Терапијски оквир а) конвенционално апликованог лека и б) лека инкорпорираног у микрочестице

## Slide 6
Предности коришћења микрочестица су:
Величина и површина микрочестица се користе за обезбеђивање пасивног и активног транспорта након парентералне апликације.
Контрола ослобађања и дистрибуције лека до тачно дефинисаног органа, као и одржавање постигнуте концентрације лековите супстанце у крви.
Контрола ослобађања лековите супстанце из микрочестица као и њена деградација могу се контролисати избором састојака матрикса.
Микрочестице је могуће наводити до циљног ткива везивањем за њихову површину одговарајућег лиганда.
различити путеви примене (назални, перорални, парентерални, интра-окуларни)
Недостаци
мала величина честица а велика површина доводе до њиховог слепљивања (агрегације).

## Slide 7
Активна супстанца | Заштићени назив лека | Фармацеутски облик | Произвођач | Примена
leuprorelin-acetat | Lupron ® | prašak za suspenziju za injekciju | Abbott Laboratories S.A. | karcinom prostate
Goserelin acetat | Zoladex ® | Implant, napunjen injekcioni špric | Astrazeneka | karcinom prostate
Oktreotid acetat | Sandostatin LAR depo® | prašak za suspenziju za injekciju | Novartis | Akromegalija
Risperidon | Rispolept Consta® | prašak za suspenziju za injekciju | Cilag | Šizofrenija
Примери лекова израђених као микрочестице
Примери лекова који садрже микрочестице као носаче лековите супстанце.

## Slide 8
Добијање микрочестица
материјали (који чине унутрашњост честице или је обавијају).
Језгро - чврсто, течно или гасовито стање.
Да би се лековита супстанца инкорпорирала у микрочестицу морају бити испуњени следећи услови:
Материјали и начин добијања микрочестица не смеју да имају утицаја на стабилност и биолошку активност лековите супстанце.
Добијене микрочестице треба да имају одговарајући дијаметар.
Квалитет добијених микрочестица и жељени начин ослобађања лековите супстанце .

## Slide 9
Методе засноване на упаравању растварача и екстракцији
Једноструки емулзиони процес
емулзија уље у води (у/в).
органска фаза (испарљиви растварач са раствореним полимером) и лековите супстанце коју инкапсулирамо.
уљана фаза је емулгована у воденој која садржи растворени сурфактант.
Сурфактант је неопходан да би спречио коалесценцију (слепљивање) формираних капљица уљане фазе.
Стварање ове емулзије диктира одговарајућа температура и процес мешања при чему се користе пропелерске или магнетне мешалице.
Формирање у/в емулзије

## Slide 10
Сурфактанти се смештају на површину уљане капи и на тај начин смањују површински напон између две фазе
Када се формира емулзија растварач се уклања или упаравањем под сниженим притиском или екстракцијом
Пре почетка упаравања водене фазе уљани растварач се испира из насталих капљица полимера у водену фазу.
Код екстракција, настала емулзија се меша са водом или неким другим медијумом који омогућава дифузију уљаних капљица.
Количина и интензитет уклањања растварача зависи од температуре медијума, односа количине емулзије и употребљеног медијума, и карактеристика настале емулзије
ако је екстракција брза, може доћи до формирања честица са великом порозношћу, што доводи до брзог ослобађања лековите супстанце.
Метода екстракције је бржа (обично траје мање од 30 мин.) од методе упаравања и овако формиране микрочестице су обично више порозне од честица формираних методом упаравања.

## Slide 11
Недостаци у/в емулзификационог процеса:
лоша инкапсулација лековитих супстанци које су растворне у води.
слаба инкапсулација хидрофилних лекова и брзо ослобађање лековите супстанце из микрочестице.
Емулзификациони процес у/в се користи углавном за инкапсулацију липофилних лековитих супстанци.
Добијање микрочестица методом упаравања

## Slide 12
Двоструки процес емулговања
лековите супстанце које се не растварају у органском растварачу.
емулзије чврста супстанца у уљу у води (ч/у/в).
лековите супстанце чије су честице мањег пречника од пречника микрочестице.
хидрофилни лекови (цисплатин, доксорубицин).
проблем код инкапсулације хидрофилних лекова је што се знатна количина лека губи у спољашњој, воденој фази приликом формирања микрочестице
вискозни органски раствори полимера и лековите супстанце и велике запремине воде

## Slide 13
в/у/в емулзификациони процес синтезе микрочестица
Други начин инкапсулације хидрофилних лекова је формирање емулзије вода- уље- вода (в/у/в).

## Slide 14
Коацервација - Метода одвајања фаза
смањење растворљивости једног или више полимера додавањем треће компоненте у раствор полимера.
две течне фазе: фаза богата полимером (коацерват у виду густих ситних капљица) и разблажена течна фаза која је осиромашена полимером (супернатант).
инкапсулација лековите супстанце великим бројем полимера.
Лековита супстанца растворена или диспергована у раствору полимера је обложена коацерватима полимера.
Овај процес се састоји из три корака:
а) фаза раздвајања полимерног ратвора
б) адсорпција коацервата на површину лековите супстанце
ц) очвршћавање микросфере.

## Slide 15
Полимер се прво раствара у органском растварачу.
Хидрофилни лекови су растворени у води и дисперговани у полимерном раствору при чему настаје емулзија типа в/у.
Липофилни лекови су растворени или дисперговани у полимерном раствору.
Органски растварач у коме је полимер нерастворан се додаје систему
полимер је издвојен у сепарационој фази и формиран је у виду коацерватних капи у којима је инкапсулирана лековита супстанца.
Органски растварачи који се у овој фази користе су: силиконско уље, биљна уља, парафин, дихлорометан, ацетонитрил, етил ацетат и толуен.
Ове супстанце не смеју да растворе полимер или лековиту супстанцу, али морају да се мешају са раствором полимера.

## Slide 16
Овако добијен систем се пребацује у другу органску фазу у којој је полимер такође нерастворан, а ради ојачавања насталих микросфера.
Органски растварачи који се користе у овој фази су: алифатични угљоводоници као хексан, хептан и нафта.
лако уклањају органске раствараче из претходне фазе.
Овако добијене микросфере се прикупљају, перу, просејавају, филтрирају, центрифугирају и на крају суше.
процес коацервације се данас користи углавном за инкорпорирање хидрофилних лековитих супстанци.
Шематски приказ методе коацервације а) дисперзија лековите супстанце у раствору полимера; б) фаза раздвајања полимерног раствора, ц) адсорпција коацервата на површину лековите супстанце, д) очвршћавање микросфере.

## Slide 17
Полимер-полимер инкопатибилије
Метода слична коацервацији.
До фазне сепарације долази због инкопатибилије два полимера који се растварају у истом растварачу али се међусобно не мешају.
код пероралних и инјекционих препарата, као и код органских растварача и присуства другог полимера као нечистоће.
Сушење распршивањем
за синтезу биоразградљивих микрочестица.
Ово је релативно брз процес не зависи толико од растворљивости лековите супстанце и полимера.
лековита супстанца се раствори или суспендује у полимерном раствору (полимер се може растворити у воденом или органском растварачу у зависности од његових карактристика).
Органски растварачи који се најчешће користе су: дихлорометан или ацетон.

## Slide 18
Овако формирани раствор односно суспензија се уноси у апаратуру и потискује кроз млазницу где се у струји врућег ваздуха потискује кроз отвор малог пречника.
На млазницама се јављају мале капљице које се веома брзо суше упаравањем под високим притиском.
Настале микрочестице се одвајају од врелог ваздуха помоћу циклон сепаратора, док се растварач уклања вакумским сушењем.
Ову методу карактерише:
висок степен инкапсулације лековите супстанце
не постоји спољашња водена фаза која може да одвуче лековиту супстанцу
нема присуства сурфактаната у формулацији.

## Slide 19
Параметри који утичу на морфологију и величину микрочестица су:
Температура, притисак ваздуха који се користи за сушење, пречник млазница, запремина смеше ваздух/раствор и концентрација полимера/лековите супстанце.
Микрочестице настале на овај начин су величине 5 – 500 µm.
Предност ове методе је што се може изводити под асептичним условима.

## Slide 20
Полимеризационе технике
„булик“ полимеризација – превођење смеше мономера у присуству катализатора на повишеној температури у полимере.
Овако добијени полимери се модификују у микросфере.
Инкапсулација лека се изводи у току самог процеса полимеризације.
При „булик“ полимеризацији се добијају најчистији полимери.
In situ полимеризација
Мономери се не мешају са материјалом који се инкапсулира, већ се налазе искључиво у спољашњој континуираној фази.
Јонотропно гелирање и полиелектролитно комплексирање
Полимери у контакту са јонима метала или у међусобном контакту образују гелове.
диклофенак натријум са воденим раствором натријум алгината.
Смеши је додат раствор хитосана који садржи јоне Ca и Al.
Добијене микросфере се чувају у раствору ради формирања гелова.

## Slide 21
Флуид бед техника (вртложно облагање)
У зависности од положаја прскалица разликују се три начина облагања; одозго, одоздо, и тангенцијално.
Облагање одозго - добијене микрочестице су најчешће порозне и имају празан међупростор
Тангенционалним методом се добијају честице веће густине, добија се мање трошна честица сферног облика.
Облагањем одоздо добијају се честице које су равномерно обложене филмом одговарајућег полимера
Флуид бед техника

## Slide 22
Супстанце неопходне у изради микрочестица
Стабилизатори
Регулишу међуповршински напон који се јавља међу микрочестицама и може довести до агломерације или агрегације
Врста и количина стабилизатора
смеша стабилизатора ради добијања стабилних микрочестице.
целулоза, полисорбати, лецитин и др. Лецитин се најчешће користи када се формулишу микрочестице за парентералну примену.
Органски растварачи
Фармацеутски прихватљивији и мање токсични су растварачи који се мешају са водом су: етанол и изопропанол.
Растварачи који се делимично мешају са водом су: етил ацетат, бутил лактат, пропилен карбонат, бензил алкохол.
Због своје токсичности дихлор метан се више не користи у фармацеутске сврхе.
Ко-сурфактанти
жучне соли, гликофурол, етанол, изопропанол.

## Slide 23
Утицај микрочестица на ослобађање лека
Величина честица
Мање честице имају већу додирну површину па је и ослобађање овако инкорпориране лековите супстанце брже.
Веће честице имају и већа језгра, па може бити инкорпорирана већа количина лековите супстанце
Мање микрочестице имају већи афинитет ка слепљивању – агрегацији.
Са порастом величине честица расте и брзина разградње полимера из којих је она изграђена.
Када се микрочестице апликују интравенски, оне се лако препознају од стране имунског система и фагоцитозом бивају уклоњење из циркулације.

## Slide 24
Хидрофобна површина одређује количину адсорбованих компоненти крви - опсонизација
Да би се продужила циркулација микрочестице in vivo може се урадити следеће:
Чстица се превлачи неким хидрофилним сурфактантом
садржи неки биоразградљиви хидрофилни ко-полимер као што су полиетилен гликол, полиетилен оксид, полисорбат 80 (TWEEN 80).
Капацитет микрочестица – што већа количина лековите супстанце са што мањом количином матрикса
Инкорпорирање лековите супстанце у честицу се врши на два начина:
у току саме синтезе микрочестица
Метода апсорпције. Микрочестице се инкубирају са концентрованим раствором лековите супстанце услед чега долази до њене апсорпције у микрочестице.

## Slide 25
Инкорпорирање лековите супстанце у микрочестице у многоме зависи од њених својстава као што су:
растворљивост лековите супстанце у матриксу
молекулска тежина
лек – полимер интеракције
присуство функционалних група.
Полиетилен гликол – низак ефекат на већину лековитих супстанци.
Протеини (већина макро молекула) имају највећи капацитет инкорпорирања у микрочестице
Када су услови тако конципирани да су близу њихове изоелектричне тачке
када имају минималну растворљивост а максималну апсорпцију.

## Slide 26
Код малих молекула
јонске интеракције између лековитих супстанци и матриксног материјала утичу на повећање количине инкорпориране лековите супстанце.
Отпуштање лека
ослобађање лековите супстанце и биодеградација полимера.
Ослобађање лека зависи од:
растворљивости лека
могућности десорпције апсорбованог лека на површини микрочестице
дифузије лека кроз матрикс микрочестица
Деградације микрочестица
комбинације процеса ерозије и дифузије.

## Slide 27
Примена микрочестица у системима испоруке лековите супстанце
Перорална апликација лековите супстанце
Перорална апликација лековите супстанце је најпожељнији начин апликације.
Ефикасност орално апликоване лековите супстанце углавном зависи од њене растворљивости и апсорпције преко дигестивног тракта.
Антибиотици (Atovaquone и Bupravaquone) када се инкорпорирају у микрочестице биорасположивост им се повећава.
Микрочестице се користе и када је потребно брзо деловање неке лековите супстанце која се потпуно али полако апсорбује.
Поређењем апликације напроксен микрочестица са суспензијом (Напросин) и таблета (Анапрок) - 50% брже деловање микрочестица.

## Slide 28
Парентерална апликација лековите супстанце
Парентерални пут је инвазивни пут апликације лековите супстанце.
Ова примена има потешкоће:
ограничен број прихватљивих ексципијенаса
ограничена количина дозвољених ексципијенаса
строги захтеви асептичног производног процеса итд.
Предности су:
брз почетак деловања
смањење примењене дозе лека.
Да би се лековита супстанца апликовала парентералним путем мора бити или растворена у одговарајућем растварачу или честице морају бити мање од 5µm.

## Slide 29
Суштина примене микрочестица је побољшање фармакокинетичких и фармакодинамичких карактеристика лековитих супстанци.
Користе се за заштиту лековитих супстанци у организму
омогућавају испоруку лековите супстанце на тачно дефинисаном месту и одговарајућим интензитетом.
Побољшавају терапијски ефекат
смањују нежељена дејства лековитих супстанци.

## Slide 30
Офталмолошка апликација лековите супстанце
користе се полимерни хидрогелови
показали су добру биоадхезивност
бољу прихватљивост у односу на чврсте или получврсте формулације.
примена хитосан гела побољшава адхезију лековите супстанце за муцин продужавајући на тај начин боравак лековите супстанце на месту деловања.
Особине микрочестица и терапијска ефикасност
Терапијска ефикасност зависи од саме супстанце, али и од места и брзине којом се она ослобађа из микрочестица након примене.
Најзначајније особине лековите супстанце и полимера који граде микрочестице су:
Величина
Облик
површинске карактеристике микрочестица
порозитет и начин на који је лек дистрибуиран у носачу.

## Slide 31
Отежавајући фактори су:
честа неуједначеност микрочестица
неуједначен ниво оптерећења леком
мање или више неправилан облик.
Механизми ослобађања садржаја из микрочестица
Дифузија
Ерозија
Бубрење
Примена микрочестица
LUPRON
PLGA микрочестица са леупрорелин ацетатом
Биодеградабилне
Ослобађање лека у дужем временском периоду до 3 месеца.

## Slide 32
RISPOLEPT
Суспензија PLGA микрочестица са рисперидоном у терапији биполарног поремећаја и схизофреније.
Биодеградабилне
Ослобађање лека у дужем временском периоду
Инјекција се даје сваке 2 недеље. Продужено деловање.
Примена микрочестица II фаза клиничких идпитивања
Могућност примене директно на месту деловања
Смањују се нежељени ефекти
Могућност директне примене у ЦНС
Продужено ослобађање (смањена учесталост дозирања).

## Slide 33
Ћелијска терапија
Недиференциране ћелије адхериране на ПЛГА микрочестице са неуралним фактором раста (НФР).
Контролисано ослобађање – диференцирање ћелија – лучење допамина (терапија Паркинсонове болести)
Козметички производи
Поликапролактон микросфере у ЦМЦ хидрогелу
Сферне глатке површине 25-50 µm подстичу неоколагенезу (дермални филтер)
Биодеградабилне, продужено деловање.