## Slide 1: Доц. др Весна Игњатовић
ИАСМ
БИОФИЗИКА
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6:
МЕТОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКИХ МОЛЕКУЛА

## Slide 2: Основне компоненте оптичких инструмената
Први уређаји за оптичку спектроскопију развијени су за анализу интеракције електромагнетног (ЕМ) зрачења и супстанци у видљивом делу спектра – отуда и назив оптички инструменти.
Данас оптички инструменти укључују инструменте који користе зрачење ултраљубичастог (УВ) и инфрацрвеног (ИР) дела спектра. Уређаји који се користе у ове три области ЕМ зрачења имају сличне делове, док се уређаји који користе зрачење чија је енергија већа од енергије УВ зрачења или мања од енергије ИР зрачења значајно разликују.
<number>

## Slide 3
Уобичајени делови оптичких инструмената који се користе у УВ, видљивом и ИР региону су:
1) стабилан извор зрачења,
2) монохроматор,
3) носач (држач) узорка (један или више),
4) детектор ЕМ зрачења (у већини случајева енергија ЕМ зрачења се претвара у електричну енергију) и
5) део за обраду и очитавање сигнала (углавном је то рачунар).
<number>

## Slide 4: Шематски приказ заједничких делова инструмената који се користе у оптичкој спектроскопији
<number>
a) апсорпциона, б) флуоресцнетна c) емисиона спектроскопија.

## Slide 5: Извори зрачења
Извори зрачења су саставни део сваког апарата који се користи у оптичким методама.
Према врсти емитованог спектра, извори зрачења се деле на:
извори који емитују континуалан;
извори који емитују дисконтинуалан спектар.
<number>
Notes: <number>

## Slide 6
Континуални спектар је окарактерисан непрекидном расподелом енергије у широком интервалу таласних дужина без оштрих линија и трака.
Дисконтинуални спектар се састоји од низа одвојених, мање или више оштрих линија и трака.
Оштра граница између ове две врсте извора не постоји јер има извора који у једној области таласних дужина емитују континуални спектар а у другој дисконтинуални (водонична лампа).
<number>
Notes: <number>

## Slide 7
Код апсорпционих метода се углавном користе извори са континуалним зрачењем, а код емисионих извори са дисконтинуалним зрачењем.
Сви извори зрачења крактеришу се спектралном расподелом енергије зрачења и карактером њене временске зависности.
<number>
Notes: <number>
Primenjuju se dva tipa izvora kontinualnog zračenja: 1) termički izvori i 2) izvori sa električnim pražnjenjem.
U termičke izvore spadaju lampe sa zagrevanom niti, štapićem ili spiralom.
Zagrevno telo je najčešće napravljeno od teško topljivih metala (W), njihovih legura ili oksida pojedinih metala. Usijana nit ovih lampi, koje se približno ponašaju kao crno telo, emituju kontinualan spektar sa energetskom raspodelom koja je određena temperaturom tela.

## Slide 8
Максимум емисије зрачења се помера ка нижим таласним дужинама када температура у усијаном телу расте.
Wien-ов закон померања:
<number>
Spektralna raspodela zračenja crnog tela po Planck-ovoj formuli
Notes: <number>

## Slide 9: Спектроскопија
Заснива се на интеракцији електромагнетног зрачења и супстанци
Молекул ће апсорбовати фотон ако је његова енергија једнака разлици два енергетска тања у молекули, након тог догађаја мења се стање молекула, расподела електрона, електрични диполни момент, магнетни момент језгра или електрона
У свакој методи спектроскопије могуће су интеракције фотона оних енергија које су одрђене структуром и својствима молекуларног система узорка

## Slide 10: Спектроскопске технике

## Slide 11
1. оптичка или електронска спектроскопија-прелази електрона између молекуларних орбитала, промена структуре електронског омотача; спектри у видљивом и ултраљубичастом подручју (100-700 nm)
2. инфрацрвена спинска резонанција-прелази између вибрацијских стања; промена износа електричног диполног момента;спектри у инфрацрвеном подручју (800-10000 nm)
3. електронска спинска резонанција-прелази између спинских стања електрона у магнетском пољу; промена магнетског спинског момента електрона; спектри у подручју микровалова (1-10 cm)
4. нуклеарна магнетна резонација-прелази између спинских стања језгра у магнетнсом пољу; промена магнетског спинског момента језгра, спектри у подручју радиоталаса ( 1-10nm)

## Slide 12
Емисиона спектроскопија
Флуоресценција-молекули се побуђују ултравиолетним или ласерским зрачењем, релаксацијом у основно стање емитују зрачење у видљивом подручју. Молекули или веће структуре које немају флуорофоре обележавају се ковалнетним везивањем флуоресцентних проба.

## Slide 13
Колориметрија: Представља мерење концентрације неког елемента у биолошкм материјалу на основу апсорпције светла (екстинкција). Постоје визуелни колориметри (људско око) и фотоелектрични колориметри (са фотоћелијом)
Спектрофотометрија: Савршенија форма колориметрије, где светлост пролази кроз решетку или призму, па је могуће разликовати материје које имају изузетно уску границу таласних дужина. Метода је толико осетљива и специфична да су измерени јединствени апсорпциони спектри за поједина једињења, што омогућује да лако идентификујемо једињење и одредимо његову количину у смеши.
Флуориметрија: Извесна једињења имају способност да апсорбују светлосну енергију, а затим да емитују извесну количину апсорбоване и побуђене енергије у форми видљиве светлости (флуоресценција и фосфоресценција - луминисценција). Флуориметар изгледа слично као и колориметар, али поред извора светлости и сочива поседује примарни и секундарни филтер између којих се налази узорак и фотопојачивач.

## Slide 14: МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА БИОЛОШКИ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У БИОЛОШКОМ МАТЕРИЈАЛУ

## Slide 15: БИОЛОШКИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ
хормони
ензими
продукти метаболизма
лекови
...
крв
плазма
серум
ликвор
секрети и екскрети
ексудати
трансудати
...
БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

## Slide 16: МЕТОДЕ
Неимунолошке Анализе (методе сепарације)
- High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
- Gass Chromatography (GH)

## Slide 17: Хроматографија
Представља методу раздвајања којом се издвајају супстанце које су заступљене у биолошкој смеши од нивоа пикограма до неколико грама, а на основу различите брзине проласка кроз неки медијум.
При томе на молекул делују две силе са супротном тенденцијом: једно је склоност молекула ка адсорпцији на површини непокретног медијума (стационарне фазе), а друго је тежња молекула ка растварању у растварачу који протиче кроз медијум.
• Постоје две фазе:
НЕПОКРЕТНА- чврста,течна или мешовита
ПОКРЕТНА- течна или гасовита која се пропушта кроз непокретну или иде преко ње.
• Фазе се бирају тако да се између њих ствара добар коефицијент расподеле.
• Разликујемо апсорпциону, јоноизмењивачку, дистрибуциону (хроматографија на папиру), гасну и гел хроматографију
• Хроматографски поступак не мења нативна својства биолошких молекула!!!

## Slide 18
МЕТОДЕ
Имунолошке Анализе (IA методе)
компетитивне
некомпетитивне (директне IA)
Висока сензитивност (do 10-12 mol/L!!!)
Висока специфичност (MoAb)

## Slide 19
МЕТОДЕ ПРЕМА ОБЕЛЕЖИВАЧУ
125I, 3H, 14C
хелати лантaнидa (Eu, Тb, Sm, Dy)
луминол, естри акридина
ензим/супстрат
RIA
FIA
LIA
EIA
IRMA
IFMA
...
Ag
Ab

## Slide 20
Nobel prize 1977
Solomon Berson

## Slide 21
узимање и припрема узорка
  инхибитори ензимске активности, концентровање, дилуција....
додавање реактаната *
инкубација
сепарација везане и невезане фазе*
мерење
израчунавање
Критична фаза због веће могућности
настанка манипулативне грешке

## Slide 22: ИМУНОМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ
Радиоимунолошке и радиосатурационе анализе:
су микроаналитичке технике, базиране на принципу реакције између биолошки активних супстанциа у телесним течностима и специфичних везујућих протеина уз примену радиоактивних изотопа.
Везивни протеини могу бити: АНТИТЕЛА, СПЕЦИФИчНИ ТРАНСПОРТНИ ПРОТЕИНИ, РЕЦЕПТОРИ
СУШТИНА: Одређивање концентрације одређене материје према радиоактивности узорка у епрувети после одливања вишка обележене материје

## Slide 23: Радиообележивач RIA
Iodine-125:
Емисија нискоенергетских γ−фотона: 35.4 keV
високо специфична активност
време полураспада: 60 дана
Јод је природни састојак тироксина и тријодтиронина. Може се лако увести у молекуле пептида, стероида.

## Slide 24: Радиоимунолошка метода

## Slide 25: Имунорадиометријска метода
мерење обележеног аналита, обично антитела, је директно пропорционално количини антигена присутног у узорку- што је више антигена присутно, више обележено г антитела ће се везати.

## Slide 26
Ag+Ab↔AgAb
Ag+Ab+Ag↔AgAb+AgAb

## Slide 27
концентрација
A
концентрација
Ag+Ab↔AgAb
Ag+Ab+Ag↔AgAb+AgAb
Ag= стандaрd

## Slide 29
Гама бројач
инструмент који мери радиоактивност у узорцима, другим речима, овај уређај мери број гама фотона који се емитују из узорка
Гама (јамасти) бројач је сцинтилациони бројач који садржи удубљење «јаму» у које се постављају епрувете са узорцима за ин витро мерења. Основна предност овакве конструкције је повећана геометријска ефикасност бројања, зато што кристал окружује већи део узорка

## Slide 30
БЕТА БРОЈАЧ
инструмент који мери радиоактивност у узорцима, другим речима, овај уређај мери број бета честица
који се емитују у узорку

## Slide 31
ФЛУОРОМЕТАР
инструмент који мери количину светлости која настаје ексцитацијом
другим речима, овај уређај мери количину светлости која је настала приликом деексцитације неке материје која показује феномен флуоресценције
ексцитација
емисија
λ1
λ2
Stocks-ов помак

## Slide 32
ФОТОМЕТАР
инструмент који мери количину
светлости која настаје из неке хемијске реакције

## Slide 33
СПЕКТРОФОТОМЕТАР
инструмент који мери фракцију светлости која пролази кроз неки раствор, другим речима, овај уређај мери количину светлости која је прошла кроз, односно индиректно мери количину апсорбоване светлости у узорку

## Slide 34: Грешка мерења
N=100, грешка 0.1(10%)
N =10000, грешка 0.01 (1%)
Мерење треба да траје довољно дуго да грешка мерења буде у прихватљивом опсегу

## Slide 35: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (QC, Quality Control)
ТАЧНОСТ : колико је измерена концентрација блиска реалној
СПЕЦИФИЧНОСТ : има ли интерференције са сличним супстанцама
СЕНЗИТИВНОСТ: колика је најмања детектабилна концентрација
ПРЕЦИЗНОСТ : ≈ репродуцибилност; ниска inter-assаy и intra-аssаy варијабилност (< 10%)

## Slide 36
ТАЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ
ТАЧАН али НЕПРЕЦИЗАН
НЕТАЧАН али ПРЕЦИЗАН

## Slide 37
концентрација
CV %
Профил прецизности
доња гр. горња гр.
GLP, Good Laboratory Practice

## Slide 38: FAKTORI KOJI UTIČU NA LABORATORIJSKE NALAZE

## Slide 39
Notes: Карактеристике појединих IA анализа
(не)поузданост
Генерално све методе са обележаним антителима (некомпетитивне) су
мање вулнерабилне и поузданије од метода са обележаним антигенима
FIA и IFMA методе су вулнерабилније у погледу ефикасности одвајања
флуоресцеирајућег носиоца информација, а то је најчешће еуропијум (Eu)
може бити критична хемикалија за одвајањe Eu (enhancement)
EIA методе су веома вулнерабилне како у погледу микроклиматских услова
амбијента, тако и у погледу тренутка прекидања инкубације
И даље су методе где је носилац информације радиоактивни изотоп
(RIA, односно IRMA) најпоузданије методе
Мане су им низак степен комфора у извођењу, зрачење од 125I и
мања могућност исплативог извођења појединачних анализа
<number>

## Slide 40
ХВАЛА НА ПАЖЊИ