## Slide 1: ЦЕМЕНТИ
Цементи се користе за надокнаду изгубљене
зубне супстанце
Привремени испуни
Као подлоге
За пуњење канала корена
За фиксирање стоматолошких надокнада

## Slide 2: УСЛОВИ КОЈЕ ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ СЛЕДЕЋИ:
Да су нетоксични, неиритaтивни, биокомпатибилни
Да штите пулпу од термичких,хемијских, инфективних
надражаја
Да делују бактериостатички
Да су флуидни
Да остварују добру везу са зубним ткивима и
материјалима (порцелан, метал)
Да поседују добрА механичка својства
Да су нерастворљиви у оралним флуидима
Транспарентни за керамичке надокнаде

## Slide 3: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - КОНЗИСТЕНЦИЈА
Од односа праха и течности зависе својства цемента: чврстоћа, твроћа, време везивања, дебљина цементног филма
Већа количина праха у односу на течност дају материјалу већу чврстоћу и краће време везивања

## Slide 4: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА / ОЧВРШЋАВАЊА
Време везивања је време које протекне од почетка мешања компонената цемента до постизања чврстог стања цемента у усној дупљи
Период у коме је смеса праха и течности употребљива (течна, флуидна, пластична) назива се радним временом од почетка мешања до згушњавања

## Slide 5: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Отпорност цемента на дејство мастикаторних сила мери се чврстоћом на притисак и на истезање
Највеће вредности чврстоће на притисак имају цементи на бази смола, глас- јономер цементи, а најмање ZОЕ цементи

## Slide 6: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - РАСТВОРЉИВОСТ
Цементи се у устима под дејством оралних флуида растварају и распадају, јер пљувачка као свеж растварач нема засићења, због чега се процес растварања не може зауставити
Растварање материјала је велики клинички проблем, јер недостатак херметичности зубне надокнаде и цемента доводи до микроцурења и каријеса

## Slide 7: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - ВЕЗИВАЊЕ ЗА ЗУБНА ТКИВА
Цементи морају да имају адхезивна својства у односу на зубна ткива и вештачке надокнаде
Атхезија је способност спајања, приањања два тела
Силе атхезије су силе на граничним површинама различитих материјала

## Slide 8
Материјали који повезују две површине зову се адхезиви,
а они на чију се површину наноси адхезив су адхеренти
Веза два материјала: а) макромеханичка
б) хемијска в) микромеханичка г) комбинација
СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА -
ВЕЗИВАЊЕ ЗА ЗУБНА ТКИВА

## Slide 9
Атхезив мора добро да кваси - влажи адхерентну површину. Мери се контактним углом који ствара кап адхезива са површином адхерента
СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА -
ВЕЗИВАЊЕ ЗА ЗУБНА ТКИВА

## Slide 10: СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА - ВЕЗИВАЊЕ ЗА ЗУБНА ТКИВА
Површински напон адхерента
Добро квашење (мали контактни угао алфа) –добра адхезија
Слабо квашење (велики контактни угао бета)- лоша адхезија
Чиста и сува површина адхерента – слободна површинска
енергија адхерента

## Slide 11: МЕХАНИЗАМ ОЧВРШЋАВАЊА ЦЕМЕНТА
Цементи су кисело- базни системи у процесу везивања тј. очвршћавања, и имају реакцију неутрализације
Неутрализација је реакција између било које две
киселе и базне компоненте

## Slide 12
Механизам очвршћавања се одиграва путем кисело
- базне реакције
МЕХАНИЗАМ ОЧВРШЋАВАЊА ЦЕМЕНТА

## Slide 13: Механизам очвршћавања цемената - процес неутрализације
Течна компонента је органска или неорганска киселина (донор протона)
Прах су базне супстанце (примају протоне) могу бити чисти оксиди или сложена алуминосиликатна стакла

## Slide 14: Механизам очвршћавања цемената - процес неутрализације
Водоникови јони из киселине реагују са честицама праха и истискују јоне метала из њихових једињења
Јони метала мигрирају у течност и са анијонима формирају чврст матрикс
Неизреаговале честице праха остају уткане у цементни матрикс као пуниоци, што утиче на механичка својства цемента

## Slide 15: ВРСТЕ ЦЕМЕНТА
Деле се према саставу и намени на:
1. Цинк- фосфатни цемент
2. Цинк- поликарбоксилатни
3. Цинк- оксид еугенолни цементи
4. Силикатни цемент
5. Глас- јономер цемент
6. Композитни цемент

## Slide 16: ПРАХ
1. ЦИНК-ФОСФАТНИ
ЦЕМЕНТ
Цинк - оксид ZnО 85- 98% (90%)
Магнезијум- оксид МgO 10%
повећава чврстоћу
Алуминијум- оксид и други оксиди (SiO, CaO Bi2O3, Al2O3 побољшавају квалитет и боју, могу се додати једињења флуора - антикариогено
ТЕЧНОСТ
Водени расатвор ортофосфорне киселине 30- 40% уз додатак Al и Zn
Бочице херметички затворене, ваздух и влага утичу на својства

## Slide 17: РЕАКЦИЈА ВЕЗИВАЊА ЦИНК- ФОСФАТНОГ ЦЕМЕНТА
Реакција везивања је процес спајања цинк-оксида и фосфорне киселине и добијања цинк- фосфата
ZnO+H3PO4 +H2O
= Zn3(PO4)2
Чврст материјал је хетероген и састоји се од Zn3(PO4)2 матрикса цинк-фосфата и неизреаговалих честица ZnO

## Slide 18: ВЕЗИВАЊА ЦИНК - ФОСФАТНОГ ЦЕМЕНТА ЗА ЗУБНА ТКИВА
Цинк фосфатни цемент остварује механичку везу са зубним ткивима и зубним надокнадама и не представља прави адхезивни спој
Продире у неравнине

## Slide 19: НАЧИН ПРИПРЕМАЊА ЦИНК - ФОСФАТНОГ ЦЕМЕНТА
Инструменти
Стаклена плочица
Шпатула од нерђајућег челика
Додају се мање порције праха у течност поступно и мешају 15 – 20 сек - постепено се засићује киселина
Укупно време мешања 1,5 мин
Затворене бочице да не би ни прах ни течност били у контакту са ваздухом или влагом

## Slide 20: У зависности од произвођача:
ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА
Време везивања је 2,5 -3 мин на 370С
Зависи од начина синтеровања - припреме честица
Величине честица праха (ситније – брже
очвршћавање, крупније – спорије)
Од састава течне компоненте уколико има више воде брже везивање
У зависности од терапеута:
Од температуре средине (виша температура
убрзава везивање - хлађење плочице)
Однос праха и течности (ређи цемент спорије се везује, не поседује механичка и биолошка својства –
штетно деловање резидуалне фосфорне киселине
Ритам припреме – очвршћавање је спорије ако се прах спорије додаје

## Slide 21: ПРИПРЕМА ЦЕМЕНТА
Температура средине за време хемијске
реакције (оптимална 180С;
виша Т- брже везивање)
Конзистенција цемента за привремени
испун и подлогу слично (стаклорезачком
гиту) каладонту
За цементирање ређи (мања отпорност,
слободна киселина)
Да би се контролисао однос прах – течност
препоручује се употреба компримованих
таблета или капсулирани дозирани
препарат цинк фосфатног цемента са
дефинисаним односом праха и течности

## Slide 22: СВОЈСТВА ЦИНК-ФОСФАТНОГ ЦЕМЕНТА
ПОЗИТИВНЕ
Лош проводник топлоте, електрицитета заштита пулпе, штити пулпу
од физичких и хемијских надражаја
Боја
Пластичност и флуидност - пријања уз зидове кавитета
Микромеханичка веза за зубну супстанцу
НЕГАТИВНЕ
Крт је лако се ломи и троши
Растварљив у пљувачци, порозан је
Ослобађа топлоту у току стврдњавања (егзотермна реакција)
Контрахује се после стврдњавања
Слободна фосфорна киселина

## Slide 23: Подлога испод сталних испуна (заштита од термичких надражаја код амалгама)
ИНДИКАЦИЈЕ
Цементирање ливених испуна и фиксних зубних надокнада
Привремено затварање
кавитета на дужи период

## Slide 24: Двокомпонентни цемент прах и течност
2. ЦИНК- ПОЛИКАРБОКСИЛАТНИ ЦЕМЕНТ
И ЦЕМЕНТ
MgO 1-1,5%
ПРАХ - ЦИНК ОКСИД ZnO
•
ТЕЧНОСТ – ВОДЕНИ РАСТВОР
ПОЛИАКРИЛНЕ КИСЕЛИНЕ 40%
имају различиту вискозност у зависности од молекулске тежине ! Вискознија -за цементирање;
мање вискозна-за испуне
Једнокомпонентни цемент има облик праха који се меша са водом
ПРАХ чини ZnO и ДЕХИДРИРАНА
ПОЛИАКРИЛНА КИСЕЛИНА
Прах се меша са водом, киселина се раствара и започиње реакција са ZnO

## Slide 25: РЕАКЦИЈА ВЕЗИВАЊА ЦИНК-ПОЛИКАРБОКСИЛАТНИХ ЦЕМЕНТА
Полиакрилна кис. има способност хелатације, што значи да може да веже јоне метала градећи комплексна једињења
Реакција неутрализације настаје везивањем Zn за карбоксилне групе градећи матрикс Zn- поликарбоксилата и неизреаговалих честица ZnO

## Slide 26: АДХЕЗИВНОСТ ЦИНК- ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ЦЕМЕНТА
Полиакрилна киселина са јонима Ca гради метални комплекс - ствара хелате (COOH групе за јоне Ca++) остварујући хемијску везу са калцификованим површинама зубних ткива (2,5 пута већа адхезивност у односу на фосфатни цемент)
Гради комплексна једињења са органским делом дентина – колагеном што повећава адхезивност
Акрилна киселина полимеризује у воденом раствору

## Slide 27: СВОЈСТВА ЦИНК-ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ЦЕМЕНТА
Растворљивост у води /пљувачци је мања од фосфатног; већа му је растворљивост у киселинама
Чврстоћа на притисак слична фосфатном, а чврстоћа на истезање је већа од фосфатног цемента
Атхезивност је већа, јер се хемијски везује за зубна ткива
Биокомпатибилан је: полиакрилна кис. има велику молекулску тежину, ствара комплексе са протеинима, велики молекули не продиру у дентинске каналиће
Брзо прелази ка неутралном рН: почетни рH од1,0-1,7

## Slide 28: ПРИПРЕМА ЦИНК-ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ЦЕМЕНТА
Однос прах : течност је 2:1
Прах се додаје течности у већим порцијама; на почетку половина укупне количине праха
Време мешања је кратко: 30-40 секунди
Употребљава се док је смеса сјајна; кад се јави паучинаста гумаста конзистенција везивање је напредовало
Стврдњава се за 5-8 мин; зависи од односа прах/течност, величина честица праха, мол. теж. и концентрације киселине
Чиста сува површина

## Slide 29: 3. ЦИНК ОКСИД- ЕУГЕНОЛ ЦЕМЕНТ /(ЗОЕ) ЦИНК ОКСИД –ОЛЕУМ КАРИОФИЛОРУМ (ЗООК)
Назива се паста,због конзистенције после мешања праха и течности
После везивања стварају се еугенолати; стврднута паста је ЦЕМЕНТ

## Slide 30: САСТАВ ЗОЕ ПАСТЕ (ЦЕМЕНТА)
ТЕЧНОСТ
Еугенол је дериват фенола екстракт олеум кариофилорума
У еугенолу има 100% фенола;
у олеум кариофилоруму 85- 96%
ПРАХ
Цинк-оксид ZnO
Цинк-ацетат, цинк-сулфат 1% ради бржег везивања

## Slide 31: ЦИНК-ОКСИД
Цинк- оксид је по свом рН базан и трпи промене у два правца:
У контакту са СО2 из ваздуха прелази у ZnCO3
(цинк-карбонат)
Уконтакту са водом у Zn(OH)2 (цинк-хидроксид)
Цинк- карбонат успорава, а цинк- хидроксид
убрзава стврдњавање

## Slide 32: Вода је неопходна за процес везивања и представља катализатор
ВЕЗИВАЊЕ ЦИНК- OКСИД ЕУГЕНОЛА
Цинк- оксид реагује са
еугенолом и даје
цинк- еугенолат
Цинк- оксид је база која неутралише фенолну групу еугенола
Слободни еугенол може деловати токсично

## Slide 33: ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА ЗАВИСИ:
Од додатка хемијских акцелератора (цинк-ацетата)
У влажној средини стврдњавање се убрзава
Од величине честица праха
Од односа праха и течности
Од температуре
Од начина мешања

## Slide 34: НАЧИН ПРИПРЕМАЊА ЗОЕ
ИНСТРУМЕНТИ:
СТАКЛЕНА ПЛОЧИЦА И
МЕТАЛНА ШПАТУЛА
ОДНОС ПРАХА И ТЕЧНОСТИ:
3-4 ДЕЛА ПРАХА И
1 ДЕО ТЕЧНОСТИ
еугенол мора да се добро засити
КОНЗИСТЕНЦИЈА:
ГУШЋА ОД ТЕСТА / СТАКЛОРЕЗАЧКОГ ГИТА

## Slide 35: СВОЈСТВА ЦИНК-ОКСИД ЕУГЕНОЛА
Антисептичност: еугенол има јако бактерицидно дејство
Анти-инфламаторно: има хигроскопно својство, чиме смањује притисак у инфламираном пулпном ткиву
Аналгетично дејство
Стимулативно делује на процес дентиногенеза
Добро рубно затварање

## Slide 36: НЕДОСТАЦИ ЦИНК-ОКСИД ЕУГЕНОЛА
Недовољна отпорност на притисак
Висока растворљивост
Време стврдњавања је споро
Контраиндиковано је стављати га испод естетских испуна јер ремети процес полимеризације и мења боју испуна
Потенцијалоно токсично дејство на пулпу уколико није добро засићен код припреме

## Slide 37: ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ ЦИНК-ОКСИД ЕУГЕНОЛА
За привремено затварање кавитета
Користи се у терапији дубоког каријеса преко суспензије Са(OH)2 јер има добро рубно затварање
Улази у састав цинк- оксид еугенолних паста за канално пуњење
Употребљава се у пародонталној хирургији
као "завој"

## Slide 38: 4. ГЛАС-ЈОНОМЕР ЦЕМЕНТИ - ГЈЦ
Комбинација силикатних (транспарентност и отпуштање флуорида) и поликарбоксилатних цемента (хемијско везивање и биокомпатибилност)
Прах чине различите врсте стакла: флуоро-
алумино силикатно стакло
Течност је водени раствор кополимера полиакрилне, итаконске или малеинске киселине

## Slide 39: ГЛАС ЈОНОМЕР ЦЕМЕНТИ: АЦИДО – БАЗНА РЕАКЦИЈА
ГЈЦ су материјали који се састоје из праха (базе) и течности (киселине)
ПРАХ:
Флуоро – алумино
силикатно стакло
(Al2O3 SiO2)
CaF3 AlF3
TEЧНОСТ: Полиакрилна киселина

## Slide 40: ПРАХ
Стакло је алумино- силикатног типа
Al2 O3 i SiO2 (1:2) (на 1100-1500º),
уз додатак калцијумових и флуоридних
јона CaF2 i Al F 3
После топљења и спајања елемената стакло се нагло хлади и уситњава
Веће честице праха: 45 µm - споро везивање за рестауративне испуне.
Мање честице праха -15µm за подлоге и цементирање фиксних надокнада; убрзавају реакцију везивања и постижу фини танак слој – “филм"
SiO2
29 %
2 3
Al O
CaF2
17 %
34 %
Na 3 Al F 6 | 5 %
Al F 3 | 5 %
AlPO 4 | 10 %

## Slide 41
ПРОЦЕС ВЕЗИВАЊА / СТВРДЊАВАЊА ГЈЦ
Полиакрилна киселина истискује из праха Ca2+ Al3+ F -;
из СООН групе киселине долази до замене Н+ јона
јонима Ca и Al ; настају калцијумове и алуминијумове
соли полиакрилне киселине;
јони Са реагују брже од јона Аl; поликарбоксилни ланци се
унакрсно везују и настаје гел – почетак стврдњавања ГЈЦ.

## Slide 42: Састоје се из органског матрикса и пуниоца- микро и хибридне честице (силикат, стакло, колоидни силикат) и силана
5.
КОМПОЗИТНИ ЦЕМЕНТИ
Мономер је Bis- GMA или UDMA са додатком мономера који регулише вискозност
Удео пуниоца је 20- 70%
Хемијска полимеризација настаје мешањем две пасте које садрже активатор и иницијатор

## Slide 43: КОМПОЗИТ НИ ЦЕМЕНТИ
Цементи који се полимеризују хемијски и под дејством светлости – ДУАЛ ЦЕМЕНТИ
користе се за цементирање композитних и керамичких инлеја, онлеја и круница
Растворљивост је мала
Могу деловати иритативно
на пулпу