## Slide 1
RANA DETEKCIJA KARIJESA
DOC. DR RAŠA J. MLADENOVIĆ
FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
MMXXII
07
Notes: <number>

## Slide 2
Uočavaju se:
  Pigmentacije
  Gubitak sjajnog izgleda
  Pojava neprozirnosti
VIZUELNO-TAKTILNI METOD

## Slide 3
MLEČNA DENTICIJA
MEŠOVITA DENTICIJA
STALNA DENTICIJA
KONTROLNI SNIMCI
NIZAK RIZIK
NA 12-24 MESECA
NA 12-24 MESECA
NA 18-36 MESECA
KOD VISOKOG RIZIKA
NA 6 MESECI
NA 6 MESECI
NA 6-12 MESECI
RETROKORONARNI SNIMAK
Obavezno pomoćno dijagnostičko sredstvo!
Notes: <number>

## Slide 4
DIGITALNA RADIOGRAFIJA
Smanjuje vreme eksponiranja zračenju
Eliminiše se proces razvijanja, a kontrast i jasnoća mogu se podešavati
Notes: <number>

## Slide 5: FOTI / DIFOTI
Transluminacija optičkim vlaknima – FOTI
Figital imaging FOTI - DIFOTI
Notes: <number>

## Slide 6: QLF
Quantitative Light-Induced Fluorescence je uređaj pomoću koga se karijes detektuje primenom fluorescencije
Vidljivo svetlo TD 370nm
Filter TD 540nm
Notes: <number>

## Slide 7
Intaktna gleđ je loš provodnik
Kod početne lezije formiraju se porozne zone koje ispunjavaju vodom i sa jonima iz pljuvačke čine osnovne puteve električnog provođenja
ELEKTRONSKI DETEKTOR KARIJESA
Notes: <number>

## Slide 8
Dijagnostika karijesa metodom laserske fluorescencije zasnovan je na merenju fluorescencij ezuba koja je indukovana svetlosnom iradijacijom.
Diagnodent je uređaj koji meri fluorescenciju koju daju bakterijski produkti (najčešće porfirin) unutar karijesne lezije, a ne gubitak intekriteta kristalne rešetke.
Emisija svetlosti koja kada dođe u kontakt sa promenom izaziva fluorescentnu svetlost druge talasne dužine koji aparat registruje na dipleju kao brojčanu vrednost.
Pre upotrebe neophodna je brza kalibracija.
LASER
Notes: <number>

## Slide 9
Vazdušna abrazija
Uzimanje otiska aproksimalnih površina
Aplikacija ortodonskih gumica interdentalno
Termo i elektrotest
OSTALE METODE
Notes: <number>