## Slide 1: МАТЕРИЈАЛИ У ОРАЛНОЈ ИМПЛАНТОЛОГИЈИ
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Назив предмета: Имплантологија
Предавање бр. 03 Час: 5 - 6
Тематске јединице: Захтеви за имплантатне материјале, подела материјала за имплантате,
материјали за супраструктуре
Припремио: Доц. др Мирослав Васовић
Copyright © 2020– Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Копирање и умножавање није дозвољено.
Notes: <number>

## Slide 2: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Уградња имплантата у хумани скелет треба да обезбеди пуну функционалну интеграцију невиталног имплантата и виталне алвеоларне кости.
На успех имплантације битно утичу избор материјала, његове физичке и механичке карактеристике и могућност интеракције са околним меким и коштаним ткивом.

## Slide 3: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Материјали за имплантате морају поседовати следеће особине:
Биокомпатибилност
Биоатхезивност
Повољне физичке и механичке особине
Функционалност и практичност
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih računara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.

## Slide 4: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Биокомпатибилност
Материјали који се уграђују у људски организам називају се биоматеријали и они су биокомпатибилни, тј. не изазивају штетне локалне или системске реакције организма, а биолошко окружење у које су уграђени не узрокује промене у материјалу.
Материјали не смеју испољити:
токсично, алергогено, канцерогено
или радиоактивно дејство
Периимплантатно ткиво не сме
дестабилизовати имплантат:
корозија, растварања или
биодеградацијa.

## Slide 5: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Апсолутна биокомпатибилност не постоји.
Сви алопластични материјале у имплантологији, класификовани су по Осборну на :
Биотолерантне материјале ( кост их толерише али на њих реагује као на страна тела – инкапсулира их слојем здравог везивног ткива )
Биоинертне материјале ( кост их не препознаје као страно тело, долази до стварања калуса остварујући интиман контакт али без хемијске везе )
Биоадхезивне материјале ( долази до хемијске везе на молеруларном нивоу која поседује значајну отпорност )

## Slide 6: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Биореактивне материјале ( не само да успостављају хемијску везу већ обављају и размену јона са околним коштаним ткивом. Биореактивни материјали индукују директно формирање коштаног ткива на површини имплантата у оба правца )
Уградња имплантата уместо осеоинтеграције
може резултирати везивном инкапсулацијом
без обзира на тип материјала.
Тип материјала није најважнији фактор
осеоинтеграције већ је то биомеханичка
стабилност за време фазе зарастања.

## Slide 7: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Биоадхезивност
је способност имплантатног материјала да околним ткивима и ткивним течностима омогући добро квашење, лако и интимно приањање уз његову површину.
Одређују је површински напон кости и ткивне течности ( адхезив )
и површинска енергија материјала ( адхерехт )

## Slide 8: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Физичка и механичка својства
подразумевају одговарајућу чврстоћу која гарантује добру дистрибуцију сила на околне коштане структуре, малу термичку и електричну спроводљивост.
Најбитније својство материјала ове групе захтева је еластичност
( приближна еластичности кости ).

## Slide 9: Захтеви за имплантатне материјале
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Функционалност и практичност
Од материјала за имплантате очекује се висок квалитет, једноставно руковање, могућност лаког обликовања, лака стерилизација, рентген контраст и економска прихватљивост.
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih računara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.

## Slide 10: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Аутологни – из истог организма ( трансплантација импактираних зуба, реимплантација зуба, коштана трансплантација )
Хомологни – из другог организма исте врсте ( трансплантација из банке коштаних имплантата )
Хетерологни – из организма друге врсте ( трансплантација девитализоване и депротеинизоване кости )
Алопластични – вештачки материјали ( имплантација готових елемената од вештачких материјала )
Метални Неметални

## Slide 11: Подела материјала за имплантате
Аутологни трансплантат
Хетерологни трансплантат
Предавање бр. 1
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Информатика
<number>

## Slide 12: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Метални имплантати
добре механичке и биолошке карактеристике неких метала и легура
Данас се скоро сви имплантати израђују од титана или легура титана.
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih računara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.

## Slide 13: Подела материјала за имплантазе
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Нерђајући Cr – Ni – Mo челик
аустенитни ( најотпорнији на корозију ) челик
у случају настанка напрслине јавља се одбацивање имплантата
због добрих механичких карактеристика користи се данас углавном за израду инструмената и сврдала
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih računara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.

## Slide 14: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Co – Ni – Cr легуре
Материјал избора дуги низ година у имплантологији.
Веома отпорна на корозију, одличне механичке карактеристике и добра ливност.
Са развојем технологије титана губи на значају, тако да данас има само историјску вредност.

## Slide 15: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Титан
Материјал избора за имплантате, завртње и капице за зарастање.
Титан CP – комерцијално чист титанијум
је преко 99% чист, док преосталих 0,1% чине кисеоник и у траговима гвожђе, азот, угљеник и водоник.
У зависности од легирајућих елемената разликују се 4 степена чистоће титана.
Највећи број имплантата израђен је од титана чистоће 2 и 4.
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih računara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.

## Slide 16: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
ТИТАНИЈУМ:
поседује велику чврстоћу ( затезну чврстоћу )
има малу густину ( повољно за укупну масу имплантата )
повољан модул еластичности
лош је проводник топлоте
лако се обликује
тренутно оксидише на ваздуху, води и у ткивним течностима
( оштећења на површини регенеришу се за неколко секунди поновном оксидацијом )

## Slide 17: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Слој TiO2 је отпоран на корозију, биоинертан и поседује важне биохемијске карактеристике значајне за интеграцију имплантата:
Хидратација ( упија воду )
Адсорбција неорганских јона ( калцијум, фосфор )
Адсорбција органских макромолекула ( протеини, липопротеини и пептиди )
Интеракција овог слоја са фибринским влакнима и остеобластима

## Slide 18: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Тантал и ниобијум
Добре механичке особине и велика биокомпатибилност.
Биокомпатибилност потиче од њихових стабилних оксида који те метале чине хемијски и електрохемијски постојаним.
Такође, велика чврстоћа и модул еластичности најприближнији кортикалној кости, значајне су физичке карактеристике ових метала.

## Slide 19: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Неметални ( керамички ) имплантати
Метални оксиди синтеровани на високим температурама.
Структура, механичке карактеристике и могућности везивања за кост керамичких материјала зависе од тога да ли је њихова структура компактна или порозна, аморфна или кристална.
У имплантологији користе се два типа керамике:
Бионеактивна ( алумина и сафир )
Биоактивна ( хидроксиапатит и биоглас )

## Slide 20: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Бионеактивна керамика
Алумина ( Al2O3 )
Структура ове керамике ( густа кристална решетка , глатка површина ), даје велику хемијску и електрохемијску постојаност ових материјала у живој средини.
У односу на метале ипак је
инфериорна у односу на
механичке карактеристике.
( ограничен дијаметар )

## Slide 21: Подела материјала за имплантате
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Биоактивна керамика
Материјали богати калцијумом и фосфатима и по хемијском саставу слични су саставу кости и зуба.
Највећи значај као и практичну примену у имплантологији имају
хидроксиапатитна керамика и трикалцијумфосфатна керамика.
Ови материјали се растварају у телесним течностима ослобађајући јоне калцијума.

## Slide 22: Материјали за супраструктуре
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>

## Slide 23: Материјали за супраструктуре
Предавање бр. 03
© Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Имплантологија
<number>
Коначан успех имплантатне терапије у многоме зависи и од материјала за супраструктуре, као и од фасетних материјала који прекривају имплантатне носаче.
Од материјала за супраструктуре се очекује:
Да испуне све захтеве физичко-механичких карактеристика и буду усклађени са физичко-механичким карактеристикама материјала за имплантате
Да фасетни материјал буде еластичнији
и мање тврд од конвеционалних
фасетних материјала
Notes: <number>
Internet je najveća postojeća grupa međusobno povezanih ra грађčunara. To je enormno velika globalna računarska mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža od kojih svaka koristi TCP/IP protokol za međusobno komuniciranje, a svi dele istu šemu adresiranja. Sa Interneta se mogu preuzimati podaci tekstovi, slike, zvukovi, animacije, programi, razmenjivati različite vrste informacija, ali obavljati i direktni telefonski razgovori i video konverzacija.