## Slide 1: ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 РАДИЈАЦИЈа, ИСТОРИЈАТ И ФИЗИЧКИ ОСНОВИ.
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ

## Slide 2: Откуд радијација?
Ми живимо у мору радијације…
Космичко зрачење
Инхалација Радона
Стене
Радиоактивни елементи
Индустријска примена
Медицинска примена
Електране
Војна примена
У нама
Notes: 2

## Slide 3
Зрачење или радијација – природна појава преноса енергије кроз простор
- електромагнетним зрачењем
- честицама
Јонизујуће зрачење – зрачење које јонизује атоме материје
Основне врсте јонизујућег зрачења:
- електромагнетно или фотонско зрачење
- честично или корпускуларно зрачење

## Slide 4
Космичко зрачење
космички зраци се састоје од:
~ 50% протона,
~ 25% алфа честица,
~ 13% C/N/O језгара,
<1% електрона,
<0,1% гама зрака
састоји се од тзв. галактичког космичког зрачења и зрачења са Сунца

## Slide 5
Природни радиоактивни низови
237Np
T1/2 =2.14 x 106 година

## Slide 6
Изотопи акцидентално унети у природу
International Nuclear Event Scale (INES)

## Slide 7
сноп фотона, основних кванта (“пакетића”) енергије
описује се фреквенцијом зрачења или таласном дужином зрачења. Изузетно се рендгенско зрачење описује напоном којим је постигнуто то зрачење у киловолтима (kV)
Врсте јонизујућег зрачења:
- рендгенско „X“ зрачење (W.C.Röntgen, енгл. X-rays)
- гама „γ“ зрачење
E=h*v
Електромагнетна зрачења

## Slide 8
Честично зрачење – сноп врло брзих субатомских честица или група, енергијом честица – у електронволтима (eV), keV или MeV
Врсте:
- алфа зрачење (α-зрачење) – сноп брзих α-честица (језгра атома хелијума - два протона и два неутрона),
- бета-зрачење (β-зрачење) – сноп брзих β-честица (електрона),
- електронско зрачење – сноп брзих електрона, по природи
једнако β-зрачењу,
- неутронско зрачење – сноп брзих неутрона,
- остало: протонско, деутеронско, тритонско, тешкојонско зрачење и др.
Корпускуларна зрачења

## Slide 9
+
=
Језгро сачињавају нуклеони - то су протони и неутрони.
Електронски омотач - у коме се крећу електрони.
Атом се састоји од језгра и електронског омотача.
Грађа атома
Боров модел
Таласно-механички модел

## Slide 10
ВЕЛИЧИНА АТОМА
Језгро атома је попут семенке поморанџе.
Електронски омотач је као 4.5 фудбалских игралишта (500 метара).
Атоми су веома мали: величина атома се мери у пикометрима — билионитим деловима (10−12) метра.
99.9% МАСЕ У ЈЕЗГРУ

## Slide 11
Илустрација атома хелијума. Приказан је нуклеус (љубичасто) и дистрибуција електронског облака (црно). Нуклеус (горе десно) у хелијуму је у реалности сферно симетричан и блиско је сличан електронском облаку, мада код компликованијих нуклеуса то није случај. Црна линија представља један ангстрем (10−10 m или 100 pm).
Атом је електронеутралан.
Укупно позитивно наелектрисање је једнако негативном, а то значи да је број протона једног атома једнак броју његових електрона.

## Slide 12
Са становишта данашње физике, све интеракције у природи се могу свести на 4 основне силе:

## Slide 13
+
=
Z
Број протона
(дефинише елемент)
N
Број неутрона
A
Број нуклеона
Масени број
Атомски број

## Slide 14
Код стабилних изотопа енергија везе по нуклеону износи између 7 и 9 MeV. Енергија везе зависи од броја нуклеона у језгру, односно масеног броја А
Електростатичко одбијање између протона зависи од квадрата наелектрисања, односно Z2
Код малих језгара број протона и неутрона је једнак, али код већих језгара да би се одржала стабилност, број неутрона се повећава, како би се повећањем енергија везе савладала сила одбијања између протона и језгро било стабилније!

## Slide 15
Радиоактивност је открио Бекерел 1896. године
Радиоактивни распад је случајан, статистички процес – не може се тачно предвидети које језгро ће се у ком тренутку распасти, али се може одредити број језгара који ће се распасти после извесног интервала времена.

## Slide 16
Закон радиоактивног распада

## Slide 17
Закон радиоактивног распада дефинише број нераспаднутих језгара (Н) радиоактивног елемента након протеклог времена т:
λ - константа радиоактивног распада
Време полураспада је временски интервал за који се распадне половина од укупног броја атомских језгара радиоактивног елемента:

## Slide 18
Биолошко време полуелиминације (Т1/2)b
је време потребно да се количина фармака или радиофармака апликованог пацијенту редукује на половину услед његовог излучивања из организма.
Ефективно време полуелиминације (Т1/2)е
је време потребно да се активност радиофармака у пацијенту редукује на половину због физичког распада и биолошког излучивања

## Slide 19
У дијагностичкој нуклеарној медицини нормално се користе активности у опсегу mCi - mCi (37 kBq - 37 MBq)
У терапијској нуклеарној медицини нормално се користе активности до 200 mCi (do 7.4 GBq)
Јединице радиоактивности
БЕКЕРЕЛ
1Bq=1 распад у секунди (kilo, mega, giga, tera)
КИРИ
1Ci=3.7x 1010 Bq (mili, mikro, nano, piko)

## Slide 20
Нуклид – Атомско језгро са егзактним саставом, односно масеним (А) и атомским (Z) бројем
• Радионуклид – Нестабилни односно радиоактивни нуклид
• Изотопи – Нуклиди са истим атомским а различитим масеним бројем (иста хемијска својства)
• Изобари– Нуклиди са истим масеним а различитим атомским бројем (различита хемијска својства)
• Изомери – Нуклиди који имају исти број протона и неутрона али имају различита енергетска стања

## Slide 22
Како се језгра ослобађају вишка енергије
-Радиоактивни распади-

## Slide 23: Алфа распад
Алфа распад је претварање једног атомског језгра у друго уз емитовање алфа честице. Језгро се трансформише (или "распада") на мање језгро масеног броја мањег за 4 и атомског броја мањег за 2 и на алфа-честицу

## Slide 24
Бета минус распад
Бета распад је врста радиоактивног распада атомских језгара изазвана утицајем слабе нуклеарне силе, при којем атомско језгро претвори (трансмутира) у нови хемијски елемент.
Не долази до промене атомске масе, већ се само атомски број Z повећа за један (ᵦ-) или смањи за један (ᵦ+).

## Slide 25
Бета плус распад
Електронски захват

## Slide 26
Гама распад
Гама распад је једна врста деексцитације језгра. До емисије гама зрака долази када језгро прелази из побуђеног стања у основно стање или у неко побуђено стање ниже енергије него почетно. Кванти гама зрачења су фотони

## Slide 27: Изомерни прелаз
Током радиоактивног распада потомак може имати ексцитирано стање
Прелазак у ниже енергетско стање праћено је емитовањем гама кванта
Т1/2 ексцитираних стања може бити и преко 600 година

## Slide 28
Пролазећи кроз материјалну средину, јонизујуће зрачење интеррeагује са атомима и молекулима средине
Последица: Јонизујуће зрачење губи енергију
Последица: Материјална средина се мења физички, хемијски, а жива материја и биолошки
Честична/корпускуларна зрачења (микросистеми који имају масу)
Електромагнетна/квантна зрачења (немају масу већ само енергију)
Интеракција зрачења са материјом

## Slide 29
Нееластични судари
Еластични судари
Ексцитација
Јонизација
Предавање енергије (LET)
Корпускуларна зрачења
Интеракција подразумева предају (кинетичке) енергије (LET) које носи зрачење (сноп брзих пројектила) материји (атомима и молекулима) кроз коју зрачење пролази!

## Slide 30
Корпускуларна зрачења
Интеракција подразумева предају (кинетичке) енергије (LET) које носи зрачење (сноп брзих пројектила) материји кроз коју зрачење пролази!
Ако мета прими кинетичку енергију честице и та енергија задржи исту форму, при чему се мета ставља у покрет, та се интеракција назива
ЕЛАСТИЧНИ СУДАР
Z2
Z1
У принципу се ради о интеракцији честице са целим атомом. Како је маса атома практично у језгру, у том случају је ова интеракција интеракција честице са језгром!

## Slide 31
Нееластични судари са омотачем
Кинетичку енергију упадне честице апсорбује електрон, што узрокује ексцитацију или јонизацију атома
10-14-10-8 секунди
XK или XL
ексцитација
јонизација
Уколико мета приликом преноса кинетичке енергије са честице утроши ту енергију на промену стања, та интеракција се назива
НЕЕЛАСТИЧНИ СУДАР

## Slide 32
Интеракција зрачења са материјом
папир алуминијум олово
Моћ заустављања или зауставна моћ представља губитак енергије при проласку зрачења кроз материјал

## Slide 33
Комптонов ефекат
Фотоелектрични ефекат
Ефекат стварања парова
Јонизација
Предавање енергије (LET)
Електромагнатна зрачења

## Slide 34
Интеракција зрачења са материјом
Пролазећи кроз материјалну средину, јонизујуће зрачење интеррeагује са атомима и молекулима средине
Последица: Јонизујуће зрачење губи енергију
Последица: Материјална средина се мења физички, хемијски, а жива материја и биолошки

## Slide 35
Интеракција зрачења са материјом
Честична, односно корпускуларна зрачења (микросистеми који имају масу)
Електромагнетна, односно квантна зрачења (немају масу већ само енергију)

## Slide 36
Корпускуларна зрачења
Алфа, бета, протони, деутерони, тешки јони...
Интеракција подразумева предају (кинетичке) енергије (LET) које носи зрачење (сноп брзих пројектила) материји (атомима и молекулима) кроз коју зрачење пролази!
Део кинетичке енергије честице који се предаје мети може задржати исту форму, а део може бити претворен у други облик енергије

## Slide 37
Корпускуларна зрачења
Ако мета прими кинетичку енергију честице и та енергија задржи исту форму, при чему се мета ставља у покрет, та се интеракција назива
ЕЛАСТИЧНИ СУДАР
Z2
Z1
У принципу се ради о интеракцији честице са целим атомом. Како је маса атома практично у језгру, у том случају је ова интеракција интеракција честице са језгром!
За алфа и бета честице је доминантан ефекат судара скретање, а предаја енергије је занемарљива!

## Slide 38
Корпускуларна зрачења
Уколико мета приликом преноса кинетичке енергије са честице утроши ту енергију на промену стања, та интеракција се назива
НЕЕЛАСТИЧНИ СУДАР
Нееластични судари са омотачем
Кинетичку енергију упадне честице апсорбује електрон, што узрокује ексцитацију или јонизацију атома
10-14-10-8 секунди
XK или XL
ексцитација
јонизација

## Slide 39
Nekoliko reči o jonizaciji.
Proces u kome narušavamo stabilnost elektronskog
omotača, zovemo jonizacijom.
Pri jonizaciji dobijamo slobodan elektron i pozitivno
naelektrisan ostatak atoma ili jon.
Posle jonizacije se kidaju intramolekularne veze.
Prekinute veze izazivaju disocijaciju I rekombinaciju molekula.
U živom organizmu, takve promene izazivaju razne efekte, tj biološke posledice.

## Slide 40
Корпускуларна зрачења
Закочно зрачење (Bremsstrahlung)
Нееластични судари са језгром
Вероватније за брже честице мање масе које интерреагују са тежим језгрима
Рендгенски зраци или X-зраци су део електромагнетског спектра са фреквенцијама од 3×1016 до 3×1019 Hz, односно таласнa дужина им је реда 0,1 до 10 nm (нанометра), (0,1×10-9 до 1×10-8 m).

## Slide 41
E=h*v
Електромагнатна зрачења
Јонизација
Фотоефекат
Комптонов ефекат
Стварање парова
Кохерентно расејање – Рејлијево (Raylegh) расејање
Фотодезинтеграција (при Е>10 MeV)

## Slide 42
Compton-ов ефект
(Compton scattering)
фотоелектрон
гама фотон
упадни гама фотон

## Slide 43
Фотоелектрични ефект
фотоелектрон
упадни гама фотон
фотон Kx, Lx
промена орбитале

## Slide 44
Ефекат стварања парова
(Pair production)

## Slide 45
Анихилација електрона и позитрона
Последица ефекта стварања парова
Емитовање два гама кванта од по 511 keV

## Slide 46
Медицински уређаји који користе јонизујуће зрачење
Дијагностички уређаји
Рентген апарати
1895 – Oткривени “Х”-зраци (Wilhelm Conrad Roentgen)

## Slide 47
Рентген апарати

## Slide 48
Медицински уређаји који користе јонизујуће зрачење
Терапијски уређаји

## Slide 49
Отворени извори јонизујућег зрачења
Нуклеарно медицинска примена
1896 – Oткривена природна радиоактивност (Antoine Henri Becquerel)
1903 – Откриће нових радиоактивних хемијских елемената Радијума (Ra) и Полонијума (Po) (Pierre Curie и Marie Skłodowska Curie)

## Slide 50
Брахитерапија
Радионуклид | Тип емисије | T1/2 | Енергија
131Cs | Electron Capture, ε | 9.7 дана | 30.4 keV
137Cs | β− | 30.17 год. | 0.662 MeV
60Co | β− | 5.26 год, | 1.17, 1.33 MeV
192Ir | γ | 73.8 дана | 0.38 MeV
125I | Electron Capture, ε | 59.6 данa | 27.4, 31.4, 35.5 keV
103Pd | Electron Capture, ε | 17.0 данa | 21 keV
106Ru | β− | 1.02 год. | 3.54 MeV
226Ra | β− | 1599 год. | 

## Slide 51
1958–Откриће гама камере (Hal Oscar Anger)
1976–Откриће SPECT гама камере (Ron Jaszczak и John Keyes)

## Slide 52
1976–Откриће PET камере (Edward Hoffman, Michael Ter-Pogossian, и Michael Phelps)
“Fused image” или “Hybrid image” системи
SPECT/CT; PET/CT; SPECT/MRI; PET/MRI

## Slide 53: ALARA
A- as
L- low
A- as
R- reasonably
A- achievable