## Slide 1: Видна поља и CBCT 3D уређаји
Доц. Др Радиша Војиновић

## Slide 2
Дијагностичке imaging методе укључују интраоралне радиографије, денталне панорамске томографије, МДЦТ, ЦБЦТ и МР imaging
Мултидетекторски ЦТ скенери са 16–64 (и више) реда детектора су тренутно стандард у ЦТ техници
Слика је у свим равнима исте резолуције, укључујући и панорамске равни
Тродимензионална рекострукција и мултипланарне реформације се такође могу добити из овако великог сета података

## Slide 3: Cone beam computed tomography ЦБЦТ
Делови ЦБЦТ уређаја уз помоћ којих настаје ЦБЦТ слика су:
  Високонапонски генератор (преводи градски напон електричне струје у високи напон неопходан за настанак Х-зрака)
  Извор Х-зрака (рендгенска цев која ротира око главе пацијента)
  Детектори Х-зрака (иза главе пацијента региструју атенуирано зрачење након проласка снопа кроз снимљена ткива)
  Компјутер (обрада података добијених из детектора на основу којих настаје слика)

## Slide 4: Cone beam computed tomography ЦБЦТ
Конусно ширење рендгенског зрака од извора ка објекту, уз истовремену ротацију око објекта снимања (глава пацијента) – примена принципа компјутеризоване томографије
Компјутерском обрадом и реконструкцијом добијених слика добијамо 3Д приказ структура од интереса
Прецизан приказ малих структура у костима, зубима и меким ткивима
Прецизан приказ анатомских односа зуба са околним структурама
Мања количина зрачења у односу на МДЦТ
Веће зрачење у односу на конвенционална рендгенска снимања

## Slide 5: Cone beam computed tomography ЦБЦТ
Једна ротација око главе пацијента је довољна за снимање целе регије од интереса
Снимање је јефтиније у односу на МДЦТ
Потребан је мањи радни простор за употребу апарата
Због конусног снопа рендгенског зрака већа количина расејања
Најчешћа примена у имплантологији, оралној хирургији, ортодонцији, ендодонцији, пародонтологији, максилофацијалној хирургији

## Slide 6: Ц Б Ц Т

## Slide 7: ЦБЦТ у односу на МДЦТ

## Slide 8: Ц Б Ц Т
Први пут коришћена конусна пројекција Х-зрака на клиници Мејо 1982. године
Прва употреба је била у ангиографији, а касније у радиотерапији и мамографији
Крајем 1990-их година конструисани су мали и јефтини дијагностички апарати за дентомаксилофацијалну регију
Тродимензионална анализа регије од интереса омогућила је компјутерско вођење разних и најкомпликованијих хируршких интервенција

## Slide 9: Модели ЦБЦТ

## Slide 10: Модели ЦБЦТ

## Slide 11: Модели ЦБЦТ

## Slide 12: Ц Б Ц Т
Процес настанка ЦБЦТ слике одвија се у 4 фазе:
  Аквизиција слике (acquisition configuration)
  Детекција слике (image detection)
  Реконструкција слике (image reconstruction)
  Приказ слике (image display)

## Slide 13: Реализација ЦБЦТ прегледа
За обављање прегледа и добијање слике довољна је једна ротација око објекта
Прве „сирове“ слике добијају се детектовањем Х-зрака на детекторима иза објекта
Детектори у виду flat panel-а високе резолуције региструју зрачне фотоне и шаљу сигнал компјутеру
Применом математичких алгоритама компјутер врши реконструкцију великог броја дводимензионалних слика
Секундарна реконструкција добијених слика омогућава настанак тродимензионалних приказа (3Д) у све три равни

## Slide 14: Карактеристике ЦБЦТ слике
Квалитет приказа 2Д слике одређује величина и број пиксела (најмања јединица ЦТ слике)
Пиксел је одређен величином матрице и дијаметром прегледаног поља
Током једне ротације добија се неколико стотина пресека са више од милион пиксела
Осим приказа у све три равни, применом специјалних софтвера могућ је и другачији приказ регије од интереса (volume rendering)

## Slide 15: Карактеристике ЦБЦТ слике
Воксел је основни елемент волумне (3Д) слике и одређен је величином пиксела, као и дебљином пресека
Резолуција ЦБЦТ слике зависна је од величине воксела
На ЦБЦТ приказима величина воксела варира, у зависности од технологије и начина прегледа, од 0,076 до 0,4 мм
Тиме се добија на прецизности мерења и приказа различитих структура, па је могуће квалитетно сагледати структуре високе густине (зуби, кост)

## Slide 16
Компјутеризовани пресек – томограм који је састављен од волумних елемената (пиксела): Д – дијаметар скенираног поља; д – дебљина скенираног слоја; а – димензије елемента

## Slide 17
Šta je “piksel” ?
Digitalna slika 600x800 piksela
Digitalna slika 60x80 piksela
Digitalna slika 6x8 piksela

## Slide 18: Видна поља - FOV
У зависности од индикација снимања могућа је примена различитих видних поља (fields of view – FOV)
Димензије видног поља одређене су ширином и геометријском дистрибуцијом зрачног снопа, као и обликом и димензијама детектора
Прецизним одређивањем видног поља осигурава се оптимална изложеност х-зрацима за сваког пацијента посебно
Правилним избором видног поља корисник добија прецизан увид у одређену проблематику код свог пацијента

## Slide 19: Ширина видног поља
Категоризација ЦБЦТ система према ширини видног поља:
  Ограничено подручје – до 5 цм
  Један лук – 5 до 7 цм
  Унутрашњи лук – 7 до 10 цм
  Максилофацијални – 10 до 15 цм
  Краниофацијални – преко 15 цм

## Slide 20: Висина видног поља
Из техничких и других разлога (висока цена детектора!) ограничавајући је фактор конструисања и употребе висине видног поља преко 15 цм
Техничко решење овог проблема се софтверски добија применом две ротације сонде око пацијента у току прегледа
На тај начин се може добити покривеност висине видног поља до 22 цм и више
Други метод је повећање видног поља уз употребу мањег детектора (значајно се смањује цена апарата)

## Slide 21: Видно поље се повећава употребом малог детектора тако да се скенира само половина регије од интереса

## Slide 22: Видно поље

## Slide 23: Димензије видног поља
50x50 mm
50x100 mm
80x100 mm
80x165 mm

## Slide 24: Видно поље ограниченог дела

## Slide 25: Видно поље лука

## Slide 26: Шире видно поље

## Slide 27: Приказ целог лука

## Slide 28: Димензије видног поља
140x100 mm
140x165 mm
180x165 mm
240x165 mm

## Slide 29: Приказ разлике ширине видних поља

## Slide 30: Ширина видног поља за максилофацијални приказ

## Slide 31: Краниофацијални приказ видног поља

## Slide 32: Планирање имплантата -планирање уградње имплантата је могуће извести у врло кратком року након обављања прегледа уз највиши ниво прецизности

## Slide 33: Праћење нерва -лоцирање и прецизно праћење нервних канала је први корак код планирања уградње имплантата, а омогућава и јасну припрему пре хируршких захвата

## Slide 34: Провера густине костију -пре операције неопходно је направити увид у постојање налаза остеопорозе или фокалног смањења густине вилице у циљу бољег постављања имплантата

## Slide 35: Ортодонција -употребом широког видног поља добијају се 2Д слике у односу 1:1, без изобличења, за цефалометријску анализу

## Slide 36: Праћење ваздушних путева -употребом софтвера за виртуалну ендоскопију прегледају се параназалне шупљине, носни ходници, синусне и фацијалне кости

## Slide 37: Подизање синуса -посебан софтвер омогућава мерења удаљености, површине, углова и волумена, што је значајно за операцију подизања синуса

## Slide 38: Упоредни приказ темпоро-мандибуларних зглобова

## Slide 39: Имплантологија

## Slide 40: Имплантологија

## Slide 41: Планирање и реализација имплантата

## Slide 42: Предности ЦБЦТ
Једна ротација је довољна за снимање целе регије од интереса
Колимацијом зрачног снопа на регију од интереса смањује се доза рендгенског зрачења
Нижа цена апарата и јефтинија употреба ЦБЦТ у односу на МДЦТ
За настанак Х-зрака потребна мања количина електричне енергије
Ефективна доза рендгенског зрачења је неколико пута мања у односу на МДЦТ

## Slide 43: Предности ЦБЦТ
Добијени воксели су изотропни што омогућава приказ структура велике густине (кост, зуби)
Већа просторна резолуција
Могућност добијања мултипланарних реконструкција (МПР)
Мерењима се добијају вредности без дисторзије и увећања
„Скаут слика“ омогућава прецизно позиционирање пацијента

## Slide 44: Недостаци ЦБЦТ
Употреба (штетног) јонизујућег зрачења
Већа количина зрачења у односу на конвенционалне радиолошке методе
Због конусног облика зрачног снопа већа количина расипног зрачења
Слабија контрастна резолуција на добијеним сликама
Лошији приказ промена у меким ткивима (бољи је МДЦТ)
Скупљи је и мање доступан у односу на конвенционалне радиолошке методе
На квалитет слике утиче појава артефаката