## Slide 1: Magnetna rezonanca u stomatologiji
Prof dr Milan Mijailović

## Slide 2: MRI
Stimulisana apsorbcija energije do koje dolazi kada je jezgro koje se nalazi u magnetnom polju izloženo radio talasima određene frekfencije-Larmorova frekfencija

## Slide 3: MRI
ISTORIJAT
Fenomen magnetne rezonance otkriven 1939-Rabi
1946-konstruisan prvi spektrometar i uočen jak signal vodonikovog jezgra-Bloch
1973-Lauterbur, uvodi gradijent i rešava problem prostorne lokalizacije MR signala
Prva slika preseka Ljudskog tkiva dobijena 1977-Damadian

## Slide 4: OSNOVI MRI
MR je fenomen do koga dolazi kada se jezgro nekog atoma nalazi u statičnom magnetnom polju i ujedno je izloženo drugom oscilujućem magnetnom polju
Spin protona vodonika:
1. Malo magnetno polje
2.Omogućava jezgru da proizvede MR signal

## Slide 5: MRI
  SPIN + -
  Dve ili više čestica sa spinovima suprotnog znaka mogu da se sparuju i tada se eliminišu manifestacije spina
  Za MR su od interesa nespareni spinovi

## Slide 6: MRI
Protoni se u jakom magnetnom polju orijentišu paralelno ili antiparalelno u odnosu na spoljašnje polje

## Slide 7: MRI
Ove dve orijentacije protona se nalaze na različitim energetskim nivoima
Orijentacija suprotno od pravca spoljašnjeg MP, zahteva više energije i nalazi se na višem energetskom nivou u odnosu na paralelnu orijentaciju
Razlika u energijama između ova dva stanja proporcionalna je jačini spoljašnjeg polja

## Slide 8: MRI
Precesija-protoni se ne nalaze u stanju mirovanja, orijentisani u jednom ili drugom pravcu, već vrše precesiju oko određenog pravca
Kretanje čigre
Brzina precesije-precesiona frekfencija-zavisi od jačine primenjenog spoljašnjeg MP
Što je jače MP, precesiona frekfencija je veća

## Slide 9: MRI
KOORDINATNI SISTEM
Linije sile MP su u pravcu z-ose
Z-osa, predstavlja pravac spoljašnjeg magnetnog polja

## Slide 10: MRI
Pet protona koji su usmereni na dole poništavaju magnetni efekat istog broja protona usmerenih na gore.
4 protona je usmereno na gore i njihove magnetne sile se ne poništavaju

## Slide 11: MRI
Magnetna sila protona A predstavljena vektorom može da se razloži na dve komponente: jedna duž z-ose i y-ose. Komponenta duž z-ose se poništava sa protonom Aprim, koji takođe ima komponentu duž z-ose ali suprotnog smera.
Isto važi i za ostale protone B.
Vektori duž z ose su usmereni u istom pravcu tako da se sabiraju i ovaj vektorski zbir je vektor usmeren na gore.
Pacijent u MP aparata MR postaje i sam magnet, odnosno poseduje sopstveno unutrašnje MP, sa vektorom paralelnim sa spoljašnjim MP

## Slide 12: MRI
Uloga radiofrekfentnih impulsa
Radiofrekfentni puls predstavlja prvi korak procesa u kome se magnetizacija transformiše u upotrebljiv signal
1. Na nivou individualnog atoma-kvantno mehanički pristup
2. Grupno ponašanje velikog broja atoma

## Slide 13: MRI
  Kvantno-mehanički pristup
  Protoni se orijentišu paralelno i antiparalelno (viši energetski nivo)
  ΔE je energetska razlika između protona ½ i -½ u odnosu na spoljašnje MP.
  RF impuls-predstavlja paket energije-fotona, ΔE=hν
  Ako energija fotona, tj. Njegova frekfencija odgovara razlici u energijama ΔE onda proton apsorbuje energiju RF pulsa i prelazi na viši energetski nivo.
  Ta frekfencija se zove rezonantna frekfencija
Grupno ponašanje atoma
Spoljašnje polje-z osa-longitudinalni pravac
Ravan normalna na spoljašnje polje je xy-transverzalna ravan
Radio talasi male energije-frekfencije
Da bi došlo do razmene energije RF impulsa sa protonima mora imati ν=ν protona.
RF impulsi se dobijaju iz sekundarnog MP koje proizvodi kalem-transmiter.
Transmiter je orijentisan da njegovo MP leži u transverzalnoj ravni i normalan na spoljašnje polje.

## Slide 14: MRI
Radio talas ima dvostruko dejstvo na protone:
1.neke protone podiže na viši energetski nivo (usmereni su na dole).
2.dovodi do toga da protoni vrše precesiju sinhronizovano tj. u fazi.
Pod 1.rezultuje smanjenjem longitudinalne magnetizacije a pod 2. uspostavlja novu magnetizaciju u xy ravni
Ugao za koji RF impuls rotira magnetizaciju se naziva flip ugao
Flip ugao se povećava sa povećanjem amplitude i vremena trajanja RF impulsa.

## Slide 15: MRI
U jakom MP uspostavlja se novi magnetni vektor u telu pacijenta, RF talas dovodi dostvaranja transverzalne magnetizacije, a longitudinalna se smanjuje. U zavisnosti od karakteristika RF impulsa longitudinalna magnetizacija može potpuno da nestane.
Vektor transverzalne magnetizacije se kreće precesiono zajedno sa protonima i zato se konstantno menja smer i indukuje signal u anteni.

## Slide 16: MRI
RELAKSACIJA
Po prestanku dejstva RF impulsa, ceo sistem se vraća u stanje ravnoteže-relaksacije.
Longitudinalna relaksacija raste-T1
Transverzalna magnetizacija se smanjuje (transverzalna relaksacija) T2
Energija RF impulsa se predaje prilikom relaksacije okruženju tj tkz. rešetki i proces se zove spin-rešetka
T1 je oko 300-2000ms. T2 je 30-150ms.

## Slide 17: MRI
  RELAKSACIJA
  Voda i tečnosti imaju dugo T1 i T2
  Mast ima kratko T1 i T2.
  Vektori longitudinalne i transverzalne magnetizacije se sabiraju. Ukupni vektor koji se dobija je totalni magnetni momenat tkiva u celini.
  Ceo sistem vrši precesiono kretanje, ukupan vektor se kreće spiralno, kada menja pravac od transv. ka long. Posledica promenljive magnetne sile je indukcija električne struje, koja predstavlja MR signal. Prijemni kalem,antena registruje MR signal.
  Ovaj signal se zove FID signal (Free Induction Decay), >neposredno posle gašenja RF impulsa.

## Slide 18: MRI

## Slide 19: MR
AMELOBLASTIČNI FIBROM
AMELOBLASTIČNI FIBROM

## Slide 20: MR
Lymphoma malignum gingive
Lymphoma malignum gingive

## Slide 21: Mucoepidermoid carcinoma mandibule

## Slide 22: Benign fibrous histiocytoma, Submental region

## Slide 23: Hemangioma

## Slide 24: Odontogenic keratocyst (primordial cyst)