## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Катедра изборног подручја
Докторске академске студије
ИП5: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином

## Slide 2: MACA
Маса је једно од основних карактеристика физичких тела (супстанце) и једна од основних величина механике.
Свако тело има неку масу.
Маса је стална - непроменљива величина (осим када се тело креће великим брзинама блиским брзини светлости)
Маса је мера за инерцију тела; тело мање масе се мање опире промени стања кретања.
Јединица за масу у међународном (SI) систему мера је килограм, kg.

## Slide 3: МЕРЕЊЕ

## Slide 4: ПОУЗДАНОСТ МЕРЕЊА
Прецизност мерења описује колико серије мерења истог ‘објекта’ личе међусобно
Поузданост мерења зависи од квалитета прибора, величине најмањег подељка на скали инструмента, радног искуства итд.
Што су вредности мерења међусобно ближе, оне су тачније.
Тачност описује колико је блиско измерена вредност од праве вредности (одступања од праве вредности), а зависи од избора методе, конструкције прибора и начина његове калибрације.

## Slide 5: ПОУЗДАНОСТ МЕРЕЊА
Уобичајено је да се мерење неке физичке величине врши више пута.
У случајевима када се врши само једно мерење, могуће је одредити само апсолутну и релативну грешку мерења.
Апсолутна грешка мерења представља одступање појединих резултата мерења од средње вредности

## Slide 6: ПОУЗДАНОСТ МЕРЕЊА
Максимална апсолутна грешка је често одређена самим инструментом на коме је извршено мерење (максимална апсолутна грешка мерења масе на дигиталној (аналитичкој) ваги износи ±0,0001 g).
Ради процене величине апсолутне грешке, она се мора упоредити са измереном вредношћу.
На тај начин добијамо релативну грешку мерења, која представља однос апсолутне грешке и средње вредности мерења.

## Slide 7: ПОУЗДАНОСТ МЕРЕЊА
Ако је релативна грешка мања од 0,1 сматра се да је мерење било коректно.
Увек треба поштовати правило да се експериментални резултати не смеју представљати са већим бројем значајних цифара него што је то одређено грешком мерења.
На пример, пошто апсолутна грешка мерења масе на аналитичкој ваги износи ±0,0001 g, маса измерених предмета мора бити представљена закључно са четири цифре иза децималног зареза.

## Slide 8: КАПАЦИТЕТ ВАГА
Зависно од капацитета и прецизности постоје различите врсте вага:
децимална вага је капацитета до 2 kg и прецизности од 0,1 g,
техничка вага је капацитета до 600 g и прецизности од 0,01 g,
прецизна вага има сличан или нешто мањи капацитет и прецизност од 1 mg,
аналитичка вага је капацитета до 200 g и прецизности од 0,1 mg,
микровага је капацитета до 25 g уз прецизност од 1 µg.

## Slide 9: ВАГЕ
Аутоматска техничка вага
Аутоматска аналитичка вага

## Slide 10: МЕРЕЊЕ НА ВАГИ
Без обзира на врсту ваге, при мерењу се морају поштовати следећа правила:
пре почетка мерења проверити да ли је вага у хоризонталном положају помоћу либеле, и уколико је потребно подесити положај завртањем ножица ваге;
неоптерећена вага показује вредност од 0,00 g, односно 0,0000 g; уколико је неопходно, поново нулирати вагу;
предмети који се мере морају бити хладни, суви и чисти;
супстанце се никада не стављају директно на тас ваге, већ се одмеравају у лабораторијској чаши, сахатном стаклу или посебним подметачима за мерење израђеним од пластике или специјалне хартије, тефлона итд.;

## Slide 11: МЕРЕЊЕ НА ВАГИ
Без обзира на врсту ваге, при мерењу се морају поштовати следећа правила:
ако се вага случајно запрља, мерење се прекида, вага очисти и операција мерења понавља
свака вага има одређени капацитет, који је назначен на самој ваги; вага се ни у ком случају не сме преоптеретити;
ако се у оквиру једног огледа врши више мерења, мора се користити иста вага за сва мерења.
испарљиве, корозивне или хигроскопне супстанце се одмеравају у затвореним предходно тарираним посудама

## Slide 12: ИЗРАДА РАСТВОРА
Процентни раствор % (w/v), изражен као проценат масе по укупној запремини:
Реч проценат потиче од две латинске речи 'пер' (по, на, од) и 'центум' (стотина). То значи да када правите овај тип раствора ви изражавате број грама одређене супстанце на 100 ml финалног раствора. Тако, уколико правите 25% раствор соли, то значи да треба да додате 25 g соли на укупно 100 ml раствора.
Примери:
Направити 100 ml 1% раствора NaCl (мол.маса=58).
За прављење процентног раствора није потребно да знате моларну масу. Потребно је само да израчунате број грама NaCl које треба да се нађе у 100 милилитара раствора који на крају треба да добијете. Стога, 1% водени раствор NaCl правите тако што узмете 1g NaCl и растворите га у води ДО запремине од 100 ml.

## Slide 13
Направити 250 ml раствора 3% сахарозе (мол.маса. = 342).
За сваких 100 милилитара 3% раствора сахарозе треба вам 3 g шећера. Значи поставите пропорцију:
3 g сахарозе: 100 ml раствора = X : 250 ml раствора
X= 7,5g сахарозе
Битно је имати на уму да када израчунате колико грама супстанце вам треба за одређену финалну запремину раствора, ви додајете ту масу супстанце и одговарајућу запремину растварача ДО финалне запремине.
Треба направити 300 ml хранљивог медијума који се састоји од 0.3% глукозе и 0.7% сахарозе.
То значи да треба да израчунамо посебно за сваку супстанцу:
-колико грама глукозе нам треба да би у 300 ml медијума њен удео био 0,3%
-колико грама сахарозе нам треба да би у 300 ml медијума њен удео био 0,7%
Пошто су и глукоза и сахароза у чврстом стању, треба знати колико грама сваке супстанце треба за финалну запремину од 300 ml медијума. Значи, за сваку супстанцу одвојено рачунамо:
*Глукоза: 0,3 g глукозе : 100 ml медијума= X : 300 ml медијума
90g*ml =100 ml*X
X=0,9 g глукозе
*Сахароза: 0,7 g сахарозе: 100 ml медијума = X : 300 ml медијума
210 g*ml=100 ml*X
X=2,1 g сахарозе

## Slide 14: ИЗРАДА РАСТВОРА
Процентни раствор % (v/v), изражен као проценат запремине по укупној запремини:
Овај тип процентног раствора правите када вам је супстанца коју растварате у течном стању.
Направити 100 ml, 40% етанола.
40% водени раствор етанола значи да у укупној запремини раствора од 100 ml, 40 ml треба да буде етанол. Значи 40 ml етанола и остатак воде (60мл) треба додати до 100мл.
Направити 200 ml, 5% етанола у води
5 ml етанола : 100 ml раствора = X : 200 ml раствора
5 ml * 200 ml = 100 ml * X
X= 10 ml етанола
Значи, у 10 ml етанола треба додати воду до укупне запремине од 200 ml, како би се направило 200 ml, 5% раствора етанола.

## Slide 15: ИЗРАДА РАСТВОРА
Моларна концентрација
За рачунање моларне концентрације раствора неопходно је да знате моларну масу супстанци. Моларна концентрација се односи на то колико мола неке супстанце је растворено у 1 L растварача.
На који начин бисте направили 500 ml воденог раствора 0,1М глукозе (мол.маса=180).
а) За раствор глукозе концентрације 1М, потребно је 180 g глукозе у коју доливате воду до финалне запремине од 1L.
б) АЛИ, вама не треба 1М раствор глукозе већ 0,1М. Стога, ако 180 g треба да би се направио 1L раствора концентрације 1М, колико грама глукозе треба за 1L раствора концентрације 0,1M? То рачунате преко следеће пропорције:
180 g глукозе: 1М = X : 0,1М
X = 18 g глукозе
ц) Међутим, вама не треба литар раствора, ВЕЋ 500 ml. Стога, ако 18 gглукозе треба за један литар 0,1М раствора глукозе, колико грама треба за пола литра тог раствора? То рачунате опет преко пропорције:
18 g глукозе : 1000 ml = X : 500 ml
18 g*500 ml=1000 ml*X
X = 9 g глукозе
Стога, 9 g глукозе вам треба да бисте у њих долили воду до 500 ml и направили пола литра раствора глукозе концентрације 0,1М.

## Slide 16
У бочици се налази 60% етанол, а вама треба 150 ml етанола концентрације 15%.
Коју запремину (V1, колико ml) почетног раствора од 60% (C1) треба да узмемо, да бисмо добили 150 ml (V2) финалног раствора разблажења 15% (C2)?
C1=60% C2=15%
V1=? V2=150мл
C1*V1=C2*V2
V1= (C2*V2)/C1
V1=37,5 ml почетног раствора етанола од 60% треба узети и додати воду до укупне запремине од 150 ml, како би се добило 150 ml, 15% раствора етанола.
Почевши од 100 ml, 5% раствора глукозе, треба направити 25 ml, 2% раствора.
C1*V1=C2*V2
5% * V1 = 2% * 25 ml
5 * V1 = 50 ml
V1 = 10 ml
Значи, да бисте направили 25 ml, 2% раствора глукозе, од почетног 5% разблажења глукозе треба да узмете 10 ml, и додате воду до запремине финалног раствора од 25 ml.