## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Основни принципи рада на покретној траци за испитивање физиологије напора пацова
Tрчање као модел тренинга пацова
Проф. др Владимир Живковић
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Notes: к
<number>

## Slide 2: Трчање као експериментални модел физиологије напора *базичне информације*
Трчање се сматра другим најоптималнијим видом физичке активности за пацове (осим пливање)
Трчање такође представља природан вид физичке активности пацова
Физичка активност која се брзо учи (2-3 дана)
Током последње деценије најчешће коришћен вид за испитивање физиологије напора експерименталних животиња
Погодан модел за одржавање, чишћење, чување
Мотивисаност се учи! (посредована је стимулусом, нпр. ел струја)
Није потребан дуг период адаптације
Није превише стресна активност за пацове (у смањењу ефекта стреса је важан период адаптације на траку)

## Slide 3: Трчање као експериментални модел физиологије напора *специфичне информације*
Пацови развијају читав низ трикова којима умањују ефективно време трчања (скакутање, стајање, окретање у супротну страну од правца кретања траке итд.)
Зато је потребно је водити рачуна да се омогући (готово) искључиво активност трчања
Фактори који доприносе искључењу ових адаптибилних форми понашања :
- правилно спроведен период адаптације/учења (7 дана)
- континуирани мониторинг испитивача (корекција штапићем)
- Посебна опасност је могућност повреде услед присуства ел. стимулације на крајевима трака

## Slide 4: Покретна трака као експериментални модел физиологије напора - pro et contra -
PRO | CONTRA
Интензитет вежбања се може прецизно дозирати | Могућност озледе на ел. стимулатору
Рад који животиња изврши се може се прецизно квантификовати | Виша цена уређаја у односу на базен
Софтверско дизајнирање и чувањераличитих протокола тренинга | Компликованије коришћење у односу на базен
Не захтева велики простор | /
Мали период адаптације | /

## Slide 5: Карактеристике траке за трчање пацова
Треадмил за пацове је покретна трака за трчање прилагођена анатомским и физиолошким карактеристикама малих експерменталних животиња
Служи за бројна функционална испитивања физичког вежбања и тренинга и њиховог утицаја на различите физиолошке и патолошке процесе

## Slide 6: Карактеристике траке за трчање пацова
Систем чини покретна трака са 4 одвојена, али визуелно повезана компартмана димензија погодних за пацове на чијем се једном крају налази електрична стимулација као систем за негативно поткрепљење, уз могућност и позитивног потркепљења на супротном крају
Омогућена је модулација нагиба, смера и брзине кретања траке, као и јачине стимулуса

## Slide 7: Карактеристике траке за трчање пацова
Управљање системом могуће је мануелно, директно преко панела на самом тредмилу, а захваљујући омогућеној комуникацији са рачунаром и дигитално управљање наменским програмом помоћу кога је могуће унапред дефинисати протокол рада траке у дужем временском периоду.

## Slide 8: Софтвер траке за трчање пацова

## Slide 9: Софтвер траке за трчање пацова

## Slide 10: Протокол оспособљавања пацова за трчање на покретној траци
Прва два дана пацови се постављају да трче на покретну траку без стимулуса (8м/мин) током 1 – 3 минута
Истраживач све време прати њихово трчање и усмерава их напред у случају да се окрену назад (може се користити штап или четкица)
Наредна два дана пацови се тренирају да ануче да ће доћи у контакт са ел. решетком (стимулатором) уколико престану да трче (јер се трака све време покреће); Ел. стимулација се укључује
Пацови наредних неколико дана трче са постепеним повећањем брзине трчања до 10м/мин и трајања трчања до 10 минута

## Slide 11: Тест за одређивање максималне брзине
Након петоминутног загревања (8м/мин, 5 мин) подесити брзину траке на 12м/мин
Брзина се потом повећавса на за 4,2 м/мин сваког минута
Максималном брзином се сматра највећа брзина коју пацови могу да издрже најмање 1 минут
Критеријум за исцрпљење:
- трећи контакт са ел. решетком и губитак рефлекса усправљања када се пацов постави на леђа

## Slide 12: Протокол 1 *тренинг умереног интензитета*
Адаптацији на трчање:
- трчање брзином од 8m/min 30 минута, једном дневно, 5 х недељно
MIT тренажни процес (moderate intensity training):
- четири недеље 60 минута дневно при чему се постепено повећа брзина (12-15m/min)
- 1. недеља (12m/min, 60 минута)
- 2. недеља (13m/min, 60 минута)
- 3. недеља (14m/min, 60 минута)
- 4. недеља (15m/min, 60 минута)

## Slide 13: Протокол 2 *тренинг високог интензитета*
Адаптацији на трчање:
- трчање брзином од 8m/min 30 минута, једном дневно, 5 х недељно
НIIT тренажни процес (high intensity interval training):
- четири недеље 5 циклуса дневно (90 s трчања/90 s пауза) при чему се постепено повећа брзина (40-55m/min)
- 1. недеља (40m/min, 90 s трчања/90 s пауза, 5 циклуса)
- 2. недеља (45m/min, 90 s трчања/90 s пауза, 5 циклуса)
- 3. недеља (50m/min, 90 s трчања/90 s пауза, 5 циклуса)
- 4. недеља (55m/min, 90 s трчања/90 s пауза, 5 циклуса)

## Slide 14
ПУБЛИКАЦИЈЕ

## Slide 15: Публикабилна оправданост модела
неколико радова у припреми за публикацију на SCI/CC листи
3 докторске дисертације
1 докторска дисертација у завршној фази
2 докторске дисертације у фази израде

## Slide 16: Радови
Different training models in mices and rats: role of mRNA
Effects of MIT and HIIT training regimes on cardyodinamic parameters in isolated rat heart

## Slide 17
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Завршене докторске дисертације :
Биљана Јаковљевић. Утицај различитих модалитета физичке активности на крвни притисак и функцију миокарда пацова.
Докторске дисертације у завршној фази :
Вељко Прокић. Утицај комбиноване примене ергогених средстава и физичке активности високог интензитета на срчану функцију и оксидациони стрес пацова
Јелена Ристић. Утицај хроничног прекондиционирања инхибиторима фосфодиестеразе 1 самостално и у комбинацији са физичком активношћу на функционални опоравак изолованог срца пацова