## Slide 1: Фототерапија
Тања Зечевић Луковић

## Slide 2: Фототерапија подела
Хелиотерапија
Хромотерапија
ИЦ зраци
УВ зраци
ЛАСЕР
Биоптрон (“ЗЕПТЕР”) лампа

## Slide 3: Дуалистичка природа светлости

## Slide 4: Електормагнетни спектар према таласној дужини активних електромагнетних зрака
Elektromagnetni zraci
Talasne dužine
Gama zraci
0,001 - 0,01 nm
X zraci
0,01 - 10 nm
U.V. zraci
10 - 380 nm
Vidljivi zraci
380 - 760 nm
I.R. zraci
760 nm - 1 cm
Mikrotalasi
1 - 10 cm
Radiotalasi
do 1 km
q(H) - svetlosni kvant (energija)
v - frekvenca
h - 6,67x10/-34

## Slide 5: Инфрацрвени зраци
ИРА зраци 770 - 1500 нм
ИРБ зраци 1500 - 3000 нм
ИРЦ зраци преко 3000 нм
Кратки ИР зраци 770 - 1500 нм
Дуги ИР зраци преко 1500 нм

## Slide 6: Извори ИР зрака
Природни извор је Сунце.
Вештачки извори
  Лампа са сијалицом од 150 - 1500 W, чије су спирале направљене од волфрама или тунгстрена. Бело усијање (око 3000º Ц) емитује кратке зраке велике топлотне енергије.
  “Sollux "лампа
  Грејачи са рефлектором
  Светлосне купке

## Slide 7: Физиолошки ефекат ИР
Продорност ИР зрака од 0,5 - 10 мм. (апсорбује у кожи и поткожном ткиву). Дубље постављени органи и ткива реагују преко Haed-ових зона.
Локалне и опште реакције
еритем нехомоген и настаје одмах, као и пигментација која га замењује.

## Slide 8: Терапијска дејства ИР
аналгетски
спазмолитички
трофички – гранулација
антиедематозни

## Slide 9: Методика примене ИР зрака
Трајање зрачења 5 до 30 мин, 10 дана у серији
растојање од извора зрачења се одређује на основу субјективног осећаја пацијента
Угао од 90 степени

## Slide 10: Индикације за ИР
посттрауматска стања:повреде меких ткива (после најмање 48 часова),
миалгија, неуралгије, лезије ПМН...
ванзглобни реуматизам, дегенеративни реуматизам..
фурункулоза, гљивична обољења...
увод у ЕС, СГ, ЕФ, тракције, КТХ...
болови после екстракције зуба,
фронтални и максиларни синуситис..

## Slide 11: Контраиндикације за ИР
акутна фебрилна стања,
акутна запаљења коже и зглобова,
склоност ка крварењу,
малигни процеси,
оклузивна артеријска обољења,
анестезија коже на термичке дражи,
декомпензација виталних органа,
екцем, дерматитис...

## Slide 12: Инфрацрвена фотографија
Кратки ИР зраци усмерени на кожу показују стање венског система (артеријски крвни судови се не виде).
користи се за дијагностику венске циркулације у млечним жлездама, циркулације у гравидитету и постпартално, венске циркулације код портне хипертензије.

## Slide 13: Термографија
Термографија је фотографско регистровање температуре коже - термограм.
Указује на стање циркулације у кожном омотачу - осликава стање артеријских крвних судова и проток крви.
Термовизија - у кратком времену даје слику дистрибуције температуре веће површине тела.

## Slide 14: ХЕЛИОТЕРАПИЈА
космички зраци задржавају у јоносфери као и X зраци
озонске рупе могу пропустити и штетне зраке
60% ИР, 3-5% УВ

## Slide 15: Осетљивост на Сунчеве зраке
Локална осетљивост:
кожа груди, леђа и флексорне стране екстремитета
Индивидуална осетљивост ( по боји косе и очију,полу,раси, по узрасту, по регији тела, код појединих обољења-албинос...

## Slide 16: Ефекат деловања Сунца
дебљине ваздушног слоја,
влажности ваздуха,
прашине,
доба дана,
годишњег доба,
надморске висине,
облачности,
загађености ваздуха и др.

## Slide 17: Светлосни надражај
"светлосни надражај“ ( Hollwich)
настаје преко чула вида, оптичким путевима се преноси до мезенцефалона
има секундарно деловање на хипофизу
појачано излучивање инсулина као последица директног дејства
одговоран за општи тонус и вегетативне функције организма.

## Slide 18
Шема сунчања по Rollier-у

## Slide 19: Индикације за хелиотерапију
лезије периферног моторног неурона,
дегенеративна реуматска обољења,
псориасис вулгарис,
екцем, рахитис,
хипохромна анемија,
инфекције респираторних путева,
реконвалесценција,
ТБЦ костију,
вегетативни поремећаји и др.

## Slide 20: Контраиндикације за хелиотерапију
активна ТБЦ плућа,
декомпензовани болесници(срчани, плућни бубрежни..)
фебрилна стања,
инфективна обољења
склоност ка крварењу,
малигна обољења,
стања после ЦВИ...

## Slide 21: Хромотерапија
Примена боја у бојењу просторија, у психијатрији...
плава боја обезбојавање новорођенчади са жутицом,
жута боја стимулативно и појачава катаболизам,
зелена боја умирујуће и појачава анаболизам,
црвена и наранџаста надражајне боје ,
љубичаста успорава ритам дисања, али продубљује дисање и повећава вентилациону способност.

## Slide 22: БИОПТРОН ПОЛАРИЗОВАНА СВЕТЛОСТ
је линеарно поларизована полихроматска светлост 400-2000 нм, тј цео видљиви спектар ИЦА и део ИЦ-Б. Добија се преламањем коз посебно “БРУСТЕР” вишеслојно огледало и пропуштањем кроз систем фото-филтера (ЗЕПТЕР)
суштина је унос додатне енергије која стимулише ћелијски метаболизам

## Slide 23: РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ОБИЧНЕ И ПОЛАРИЗОВАНЕ СВЕТЛОСТИ
светлосни зраци се простиру у паралелним равнима
таласи нису синхронизовани и имају различиту фреквенцу
енергија је мала, али константна

## Slide 24: ФИЗИОЛОШКА ДЕЈСТВА БИОПТРОН СВЕТЛОСТИ
нормализује мембрански потенцијал
повећава ен. активност ћел. мембране
повећава АТП продукцију
подстиче регулаторне процесе
подстиче фагоцитозу Ле
повећава микроциркулацију
повећава хидратацију и оксигенацију ћелија
активира макрофаге
подстиче продукцију фактора раста

## Slide 25: КЛИНИЧКА ДЕЈСТВА БИОПТРОН СВЕТЛОСТИ
поуспешује зарастање рана и торпидних улцерација
антиинфламаторно
аналгетски

## Slide 26: ДОЗИРАЊЕ БИОПТРОН СВЕТЛОСТИ
растојање 10цм
угао 90 степени
време 2-8 мин, 1-2 пута дневно
предуслови: чиста кожа, не померати
“окси” спреј (стерилни водени раствор О2 ) дезинфикује, хидрира и оксигенише кожу
пре и после терапије

## Slide 27: ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ “БИОПТРОН” СВЕТЛОСТИ
ране и улкуси
опекотине
декубити
акне
дерматити
целулит
постоперативни ожиљци
рагаде на брадавицама
дренирани синузитис
артрозе
артрити
Ц и Л Сy
фибромиалгије
спортске повреде

## Slide 28: УЛТРАВИОЛЕТНИ ЗРАЦИ
Откривени 1801.
1893. су конструисани први вештачки извори УВ зрака
“кварц” лампе

## Slide 29: Кварц лампа

## Slide 30: Подела УВ зрака
  ултравиолетни зраци А (УВА) таласне дужине 380 - 315 нм
  ултравиолетни зраци Б (УВБ) таласне дужине 315 - 280 нм
  ултравиолетни зраци Ц (УВЦ) таласне дужине 280 - 13,6 нм

## Slide 31: Локални ефекти УВЗ
развој еритема
бактерицидни ефекат
продукција витамина Д
активација ензима

## Slide 32: Регионална осетљивост на УВ зраке (петостепена скала)

## Slide 33: Дозирање УВЗ
биодоза
угао
растојање
број дана

## Slide 34: Биодоза
Stepen eritema
Biodoza
u min.
Slab
+
1
Jak
+
0,5
Slab
+
2
Jak
+
1,5
Slab
+
4
Jak
+
3,5
Vreme zračenja u min
1
2
4

## Slide 35: Дозирање УВЗ
суберитемна доза - доводи до незнатног црвенила
минимална еритемна доза - црвенило у току 24 сата повлачи без љуспања коже
еритемна доза I степена - јаче црвенило, иритација и љуспање коже
еритемна доза II степена - еритем са сврабом, јаком иритацијом, осећајем печења и јако љуштење коже
еритемна доза III степена - еритем јаког степена, са појавом бола и едемом (опекотине првог степена)

## Slide 36: Биолошко и физиолошко деловање УВ зрачења
фотохемијски феномен - измена односа и распореда атома
фотоелектрични феномен - мењање електричне равнотеже атома емисијом електрона;
феномен флуоресценције - мењање кинетичког стања атома депласирањем електрона са једне путање на другу.

## Slide 37: Општи ефекти УВЗ
повећање метаболизма
повећање броја еритроцита и Хгб
повећање броја леукоцита и имунитета
повећане гастричне секреције
повећање реналне функције
стимулација функције надбубрега
стимулација ЦНС и ВНС
нормализација гликемије, холестерола, Cа и P

## Slide 38: Терапијско дејство УВЗ
трофичко
побољшање регенерације (епителизација)
аналгетско

## Slide 39: Индикације УВЗ - локално
кожне болести - Ацнае вулгарис, Алопетиа, Псориасис...
декубити
неуролошке болести - неуралгиа, неуритис, Ц сy, Л сy...
реуматолошке болести - дегенеративни реуматизам, ванзглобни реуматизам...
гинеколошке болести - аднеxитис, дисменореја...
васкуларна хирургија - торпидне ране на васкуларној основи, улцус црурис...
офтамологија - блефаритис, трацхом...
ортопедија - стања после фрактуре костију, повреде меких ткива...

## Slide 40: Индикације УВЗ - опште
рековаленсценција
остеопороза
остеомијелитис
стања после прелома
анемија
рахитис

## Slide 41: Контраиндикације УВЗ
активна ТБЦ плућа,
хипертиреодизам,
шећерна болест,
психијатријска обољења,
узнапредовала кахексија,
фотогене болести коже - пелагра, лупус
младежи,
декомпензације виталних органа – срца, јетре...
рентген дерматитис,
малигни тумори коже,
хипервитаминоза Б1, и др.

## Slide 42: Оштећења УВЗ
кожа – опекотине
очи – снежно слепило
опште – протеински шок
заштита – филтри, наочари, вата