## Slide 1: Једносмерне импулсне струје

## Slide 2: Једносмерне импулсне струје
а) Leduc-ова струја
б) Bernard-ове (DDS) струје
ц) експоненцијалне струје (Коваршчик)
д) модулисане струје

## Slide 3: Једносмерне импулсне струје
ИМПУЛС - једнократно, временски одређено, краткотрајно протицање елeктричне струје одређеног интензитета, са одређеном паузом.

## Slide 4: ОБЛИЦИ ИМПУЛСА
правоугаони
троугласти
експоненцијални
синусоидни
трапезоидни
комбиновани
Треагернове струје
руска стимулација

## Slide 5
Импулси до 5 Hz – појединачне контракције
Импулси 6 до 20 Hz – зупчасти тетанус
Импулси преко 30 Hz – потпуни тетанус
Акомодација
Модулација
Фреквенција модулације
Моторна тачка мишића
Моторна тачка нерва

## Slide 6
ЕС – поступак изазивања мишићне контракције применом електричне дражи
контракција је изолована (код кинезитерапије није)
Спречава пропадање мишића док не дође до опоравка ПМН (1mm / 24h); атрофију и замену везивним ткивом
Дражење троуглим импулсима је безболно и селективно за разлику од дражења четвороуглим импулсима

## Slide 7: Електростимулација користи
1. експоненцијалне (Коwаrchik) троугле импулсе
2. четвороугле импулсе: у ЕД и лакшим денервацијама
3. ДДС : РС
4. ИФС фреквенције 0 – 10 Hz
5. модулисане струје

## Slide 8: ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ СТРУЈЕ
галванска струја импулсног тока,
трајање импулса до 2000 ms, интензитет до 80 мА.
Бергони 1895. године “електрогимнастика”
Коwарshick 1951.
“Коваршик-ове струје”
tu - period ulaza
tp - period pada
pauza = T - t1

## Slide 9
ОБЛИЦИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈЕ
sp t=10ms R=20ms (inaktivitetna atrofija, kontrakture, Mb Sudeck, periferna cirkulacija; preko 4)
E1 t=250ms R=500 ms (pareze i sve lezije n. facialisa)
E2 t=500ms R=1000 ms
t=1000ms R=2000ms (paralize; 0-2+)
Здрав мишић I = 2-6 mA t=0,1-1ms R= 20ms

## Slide 10
Избор: I/Т крива или ММТ
10 x 10 контракција, тј. онолико коликo су квалитетне и издашне између серија пауза од 1’ (sp) 1,5’ (Е1) 2’ (Е2)
Време: одмах (?) – оцене 3 по ММТ (све док се очекује инервација

## Slide 11: ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ СТРУЈЕ (Коваршчик)
Троугласти импулси (у облику експоненцијалне криве )
ЕС карактеришу благи пораст и пад интензитета.
Импулс траје од 125мс до 2000мс,
Пауза дупло дужа,

## Slide 12: Е2 облик експоненцијалних струја (код периферних парализа тежег степена) Е1 облик експоненцијалних струја(код периферних парализа средњег степена).

## Slide 13: Параметри експоненцијалних струја
Težina paralize | EKSPONENCIJALNA STRUJA |  |  | 
 | Oblik | Trajanje impulsa u milisec. | Trajanje pauze u milisec. | Vreme odmora između serija u minutima
Najteži stepen paralize (ocena "0", "1" po MMT) | E 2 | 500 – 1000 | 2000 | 2 - 2,5
Srednji stepen paralize (ocena "2", "3" po MMT) i sve paralize mimične muskulature | E 1 | 250 | 500 | 1,5
Laka oštećenja (ocena "3+", "4-" po MMT) |  | 50 – 125 | 250 - 500 | 1

## Slide 14
МЕТОД ЕС
Монополарно: активна електрода
катода се ставља на моторну тачку мишића (анода на C/Lкичму)
драже се мали мишићи (лице, шака)
Биполарно: обе електроде се стављају на тело мишића
предности: руке терапеута су слободне
стимулише све мишиће
користи мањи интезитет струје
мишић је релаксиран (ПОЛОЖАЈ)
интенционе вежбе по Forster-у
прогностички значај

## Slide 15: Монополарна техника електростимулације

## Slide 16: Биполарна техника електростимулације

## Slide 17
ПРИНЦИПИ ES
селективно
безболно
довољно снажне контракције
без замора
уводна процедура
минимaлни I,T, R за добијање квалитетне контракције
индивидуално

## Slide 18: Електростимулација м.делтоидеуса и екстензора шаке и прстију

## Slide 19
ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЕС
Превентива и отклањање инактивитетне атрофије (РС, модулисане)
Спречавање постоперативних тромбоза вена (m.triceps sure)
Лезије ПМН: парезе, парализе…
Лезије ЦМН: ФЕС (FEPА – функционална перонеална орт)
антагонистичких мишића – релаксира спастичне
спастичних мишића – преко Голџи апарата
Поремећаји дисања код квадриплегичара (дијафрагма)
Инкотиненција мокраћне бешике и дебелог црева
Атонија црева (постоперативна)
Слабе контракције утеруса при порођају
Сколиозе
“Pace maker” срца
Увежбавање нове функције мишића
Побољшање венског крвотока
“Заостале слабости” (заборављен покрет)

## Slide 20
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЕС
метал (?)
нарушен интегритет коже
прогресивна нервно – мишићна обољења
опште

## Slide 21
ЕС ГЛАТКИХ МИШИЋА
Глатки мишићи имају својства потпуно денервисаних ППМ (снижену надражљивост, продужену рефрактерност, недостатак акомодације); разлика – ППМ реагују на сваку праговну драж, а глатки сумирају подпраговне дражи = ИТЕРАТИВИТЕТ
ЕС дебелог црева код хроничних обстипација
ЕС мокраћне бешике код постоперативних атонија
код ноћног мокрења
Т=500 R=2000

## Slide 22: Модулисане струје
Модулације представљају "пакете" импулса где се интензитет повећава постепено, а затим постепено смањује. Између тих "пакета" импулса налази се пауза-модулисане струје по јачини.За време трајања импулса мишић је стално контрахован, а за време паузе долази до одмора.
Импулси преко 30 мс и паузе 50-60 мс, се не модулишу јер такви импулси изазивају појединачне контракције.

## Slide 23: МОДУЛИСАНЕ СТРУЈЕ (Швелстром)
Експоненцијални импулси, трајања 10мs са паузом од 20 мs, чија је фреквенција 33 Hz -основна фреквенција
доводе до тетаничке контракције мишића (мишић је у грчу), модулишу се по интензитету тако да се добијају серије постепено растућих импулса (пакети) са паузом између.
доводе до мишићне контракције која је слична контракцији здравог мишића, дакле траје кратко (1 до 2 сек) са паузом која је обично 2 до 3 пута дужа.

## Slide 24
Фреквенција модулисаних струја одређује се у односу на један минут(а не у односу на секунд, као што је случај код импулсних појединачних струја)
износи обично 10-15-20 контракција у минуту - фреквенција или ритам модулације

## Slide 25: Индикације за модулисане струје
Постинактивитетна aтрофија мускулатуре
Пареза/парализа после лезије ЦMН
Превенција тромбофлебита код лежећих болесника
Стимулација паравертебралне мускулатуре код сколиозе кичме
Стимулација остеогенезе...

## Slide 26: LEDUC-OVA STRUJA ("Ultrareiz" ili ultranadražajne struje)
Карактеристика импулса
Правоугли импулс
Импулс 2ms,
Пауза 5ms,
фреквенција =140 Hz

## Slide 27: LEDUC-ОВА СТРУЈА
Физиолошко деловање
локално вазодилататорно, спазмолитички и аналгетски
смањење бола веће испод катоде (за разлику од галванске струје где је аналгетски ефекат већи испод аноде)
Индикације су: сва болна стања локомоторног апарата, спазам мишића, периферна оштећења крвотока...

## Slide 28: ДИЈАДИНАМИЧНЕ СТРУЈЕ
Карактеристика импулса
Импулси полусинусоидног облика,
трајања 10 ms, са паузом од 10 ms или без паузе,
фреквенције 50 Hz или 100 Hz.
Импулси релативно мале амплитуде, испод прага побуђивања моторичких неурона.

## Slide 29: Дијадинамичке струје (Бернард)
једносмерне струје са периодичним, модулирањем импулса по учесталости, облику и амплитуди (Цонић)
серија различито модулираних импулса, који се добијају из наизменичне (синусне струје) у облику једноструко, двоструко усмерених полуталаса, трајања 10 ms, фреквенције 50/100 Hz, који се комбинују са галванском струјом (база) ниског интезитета, око 2 мА (Недвидек)
,,галваносинусне,,струје

## Slide 30: Дијадинамичке струје

## Slide 31: Proxima DIA (Апарат за дијадинамичне струје

## Slide 32: Апликација дијадинамичне струје на лумбосакрални део

## Slide 33: Дејства дијадинамичких струја
аналгетски и спазмолитички (CP,LP,MF)
симпатиколички (DF)
трофички (MF,CP)
контракција нормално инервисаних мишића (RS)