## Slide 1: НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
Наизменичне струје карактерише промена интензитета и правца кретања јона

## Slide 2: Наизменичне струје ниске фреквенције (нискофреквентне струје
фарадска струја
транскутана електрична неурална стимулација (ТЕНС)

## Slide 3: Фарадска струја
Фарадеј 1831. године
  асиметрија, ирегуларност циклуса
Отварање и затварања струјног кола у примарном калему
индукција у секундарном калему индукционог апарата као последица наизменичног отварања кола "класични облик

## Slide 4: Техника примене
Стабилна методa
Биполарна техника са плочастим металним електродама
Лабилна метода
Монополарна техника
Активна електрода је у облику ваљка или у облику мање или веће четке.

## Slide 5: Техника примене
стабилна
лабилна фарадизација

## Slide 6: Неофарадска струја
"неофарадска" струја
  импулс 1 мс
  паузa 20 мс
користи се у дијагностичке сврхе

## Slide 7: Транскутана електрична нервна стимулација (ТЕНС)
Импулси
обично у пакетима од 7 или више веома кратких импулса.
Импулс траје 0,05 до 0,4 мс
фреквенција је од 75 до 125 Hz
Импулси су троугли или правоугли, бифазни или монофазни.
Могу се примењивати у серији од 7 импулса, при чему се серија понавља 3 пута у једној секунди.

## Slide 8: Транскутана електрична стимулација (ТЕНС)
ЕС у терапији бола
правоугли, бифазни или монофазни импулси
фреквенција је од 2-200 Hz
Трајање имп 50-500 микросекунди
Облици: конвенционални
сличан акупунктури
у салвама
модулисани

## Slide 9: gate control" теорија
“врата,, у sups gelatinosi предњих рогова кичмене мождине
компетиција танких и дебелих нервних влакана А бета/А делта и Ц
GABA кочи пренос болних сигнала на ћелије у 5. ламини к.м. ,,затвара врата,, у задњим роговима

## Slide 10: Teорија ендогених опиоида
постојајне ендогеног опијатног и неопијатног система у постизању аналгетског ефекта (опијатни рецептори:ми, капа, делта;
ослобађају се енкефалини, ендорфини и динорфини

## Slide 11: Индикације за ТЕНС
Постоперативни бол
Порођајни бол
Дисменореја
РА и ОА
Неуропатски бол (постехерпетични, неуралгија н.V, Мб Судек, постампутациони..
Ангина пекторис

## Slide 12: Контраиндикације за ТЕНС
Epi
Sinus caroticus
Гравидни утерус
Оштећена кожа

## Slide 13: Струје средње фреквенције
интерферентне (Nemec) струје
синусоидно модулисане струје (руска стимулација)
хоризонтална терапија

## Slide 14: Интерферентне струје
Синусоидалне струје ниске фреквенце које настају ендогено у ткивима суперпозицијом (интерференцијом) средњефреквентних струја из два самостална струјна кола.
биоструја
Ова кола имају исти интезитет , а различиту фреквенцију (компоненте струје)
Нема електролизе!

## Slide 15: Интеферентне Немец-ове струје
струјно коло константне фреквенције 4000 Hz
струјно коло варијабилне фреквенције 3900-4100 Hz
фреквенција 1-100 Hz
,,детелина,,

## Slide 16: Техника примене ИФС
локално
сегментно
на Хедове зоне
ганглиотропно
стандардне електроде
- плочасте
- вакум
специјалне електроде
- двополарне
- четворополарне

## Slide 17: Биолошки eфекти ИФС
стимулативно на крвоток, изазивајући вазодилатацију( боља прокрвљеност и окигенацији ткива, брже одстрањивање токсина и медијатора бола.
аналгетски, због боље циркулације и оксигенације ткива и дејства на нервне завршетке
повећавају надражљивост и спроводљивост периферних нерава
инхибиторно на симпатикус, а стимулишу парасимпатикус (AcH,могуће и других хемијски активних материја у отганизму )
убрзавају лимфоток, што омогућава активнију размену електролита посебно јона натријума, калцијума и калијума и ресорпцију едема.
побољшавају трофику, активирајући оксидоредукционе процесе у организму и стимулишу зарастање рана.
стимулишу стварање калуса код фрактура
мењају pH вредност ка алкалности
антиинфламаторно, убрзавајући циркулацију, метаболизам и ресорпцију.
стимулативно на попречно-пругаста и глатка мишићна влакна

## Slide 18: Физиолошки ефекат ИФС
0-10 Hz контракција мишића
90-100 Hz аналгетски и симпатиколитички
0-100 Hz активна хиперемија, метаболизам и елиминација токсичних продуката; антиедемат
60-100 Hz стимулативно деловање на регенерацију повређених нерава, мишића, кости...
100 Hz const симпатиколитичко

## Slide 19: Дозирање ИФС
јачина струје (мА) - субјективно
фреквенција (Hz) - према дијагнози
трајање процедуре (мин) - 5 до 30
дужина третмана - неограничено

## Slide 20: Индикације за ИФС
посттрауматска стања (контузије, дисторзије, луксације...)
коштани преломи и њихове компликације (псеудоартрозе, Мb Sudeck...)
цервикални и лумбални синдром, неуралгије, неуритиси..
стања после повреде живаца..
артритиси, артрозе, Мb Bechterew, PAHS, RA..
Мb Burger, Мb Raunauyd...

## Slide 21: Контраиндикације за ИФС
фебрилност
декомпензације виталних органа
акутна инфективна обољења
трудноћа
тромбофлебитис
малигнитети

## Slide 22: Синусоидне модулисане струје (руска стимулација)
Јасногордски 1969.
фреквенција од 5000 Хз, терапијски ефекат 10-150 Хз
- дубина модулације 100%
дубина модулације 50%
- континуирани ток

## Slide 23: Високофреквентне струје (ВФС)
преко 100.000 Hz
Тесла 1891. године први описао топлотни ефекат
Д'Арсонвал 1892. године је испитивао ефекте ВФС струје на човечији организам
Negelschmit 1908. године примену ВФС-а назива "диатермиа"

## Slide 24: Шта је дијатермија?
Употреба нејонизујуће електромагнетне енергије из радио-фреквенцијског спектра као терапијског средства
Notes: <number>

## Slide 25
Свакa VFS представља електромагнетну енергију
Око проводника-ЕМП, кроз проводник електрична струја
Које ће поље превагнути зависи од фреквенције (таласне дужине)

## Slide 27: Нормалан распоред дипол молекула у организму и њихова орјентација и сређеност у кондензаторском колу

## Slide 28: Дејства ВФС
примарно дејство - термичко
секундарна дејства

## Slide 29: Експериментални докази физичког (термичког) деловања ВФС-а на организам
Мc Lennan
крв у епрувети постављена у поље кратких таласа брже се загрева него епрувета са серумом. Овај експеримент показује да се средина брже загрева ако има више честица (веће је трење).
Еnssau
у раствор парафина сипа се мало Nа2CО3 и добија емулзија која кључа у пољу ВФС-а на нижој температури него на којој кључа вода. Разлози су као и у горњем примеру.
Коwаrchick
раствор албумина (беланце) се коагулише у пољу ВФС-а на 55-57 C, а у воденом купатилу на 62-64 C.

## Slide 30: Експериментални докази физичког (термичког) деловања ВФС-а на организам
Schliephake
векна хлеба се пресече на три дела и између њих се ставе изолаторске плоче. Када се на крајевима векне укључи DTD унутрашњи део векне има 5 C, а спољашњи делови 60 C. Ако укључимо у коло КТD-а, температура у сва три дела векне ће бити иста.

## Slide 31: Високофреквентна струја
наизменичнa струјa са фреквенцијом преко 100 000 Hz.
специфични облик термотерапије, у оквиру кога се користи топлота, која настаје претварањем ( конверзијом) апсорбованe електромагнетне енергије
Топлота створена у организму на овај начин назива се ендогеном топлотом, зато што настаје у самим ткивима за разлику од егзогене топлоте, којом се делује споља на кожу.

## Slide 32: Секундарна дејства ВФС
на циркулацију: вазодилататорно
на нервни систем: седативно и аналгетски
на мишиће: релаксација
на везиво: повећање истегљивости
на метаболизам и ензимску активност
бактериостатички и бактерицидно дејство

## Slide 33: Подела ВФС
D'Arsonvalizacija (100.000 Hz)
dugotalasna dijatermija (500.000 - 1.000.000 Hz)
kratkotalasna dijatermija (KTD) 10-100 MHz
ultrakaratkotalasna dijatermija (434,78 MHz)
mikrotalasna dijatermija (2.450 MHz)

## Slide 34: Краткоталасна дијатермија
таласне дужине
22,12 m и 11,06 m
фреквенција
13,56 МHz
и 27,12
КОНТИНУИРАНО И ИМПУЛСНО

## Slide 35: Апарат за КТД
1*генераторско коло
Наизменична струја у једносмерну Триода>анода, катода, решетка
2*осцилаторно коло осцилације високе фреквенције
3*пацијентово коло

## Slide 36: Електроде за дијатермију
  Стаклене електроде по Schliephakе-у или Тањирасте електроде са стакленим капама.
  Плочасте, гумене - Rabове електроде.
  Калем електроде
  Индукциони кабл или вод

## Slide 37: Апарат са кондезаторским електродама

## Slide 39: А) Кондензаторско
Кондензаторно поље се ствара између два кондензатора. Кондензатори су сачињени од металних плоча које су обложене неким изолатором (стакло, гума, каучук).
  Стаклене електроде по Schliephake-у
  Тањирасте електроде са стакленим капама.
  Плочасте, гумене – Rabb-ове електроде.
Notes: chliephake
<number>

## Slide 41: Б) Електрода за електромагнетно поље боље се загревају мишићи, док загревање органа у дубини изостаје.
а) Калем електроде (калем са више намотаја смештен у кућишту) стављају на 1 до 5 цм од тела.
1. Монода ( 14 цм, Р = 200 W )
2. Минода ( 8,5 цм, Р = 70 W )
3. Диплода ( Р = 200 W )
б) Индукциони кабл или вод (коаксијални кабел 2-3 м, обложен изолатором)
користи се за обмотавање екстремитета или за апликацију у облику пљоснатог калема у специјалној филцаној навлаци.

## Slide 42: Индукциони кабл (магнетно)

## Slide 44: Положај електрода
Са супротних страна-дубљи ефекат,са исте стране тела-површински ефекат
За дубље дејство на 3-4 цм од површине коже, за површно дејство на 1 цм од површине коже

## Slide 45: Импулсна КТД
Користи кратке таласе 27,12 Hz који се емитују у импулсима
Пауза између импулса омогућава да створена топлота одводи циркулацијом

## Slide 46: Примарно деловање КТД
Кондезаторско поље
Проводник-трење јона се претвара у топлоту (кожа и поткожно ткиво)
КОДУКТИВНА СТР
Изолатор- оријентација дипола-
КАПАЦИТИВНА
Електромагнетно поље
Индукцијом настају вртложне струје-Фукоове
У прокрвљеним регијама, мишићима и кс

## Slide 47: Начини загревања код КТД
Кондезаторско поље
кондуктивна струја
трењем јона
стаклене електроде на растојању од тела
(Schliephake-oве), или плочасте гумене (Rabb)
кожа и масно ткиво
Индукционо поље
вртложне стује
калем електроде
(минода 8,5 цм, 70 W монода 14 цм, 200 W
или индукциони кабл
мишићи

## Slide 51: Примена КТД-а у лечењу стерилитета
пре примене хормоналне терапије, пре покушаја вештачке оплодње или уводне терапије пре хирушке интервенције.
Основни циљ код примене КТД-а је да се постигне хиперемија у нивоу мале карлице, чиме органи бивају припремљени и стимулисани за активност.

## Slide 53: Ендогена топлота

## Slide 54: Дозирање
Дозирање дијатермије се врши у ватима Максимална доза износи до 100W.
Доза се одређује према субјективном осећају болесника-треба да осећа пријатну и благу топлоту.

## Slide 55: Дозирање КТД
атермичка - нема никаквог осећаја топлоте
олиготермичка - једва уочљив осећај топлоте
термичка-пријатна топлота
хипертермичка – јак осећај топлоте
трајање процедуре
5-30 мин
дужина третмана
10 дана

## Slide 56: Индикације за КТД
посттрауматска стања и њихове компликације (не користи се код свежих повреда)
запаљенски, дегенеративни, ванзглобни реуматизми у фази ремисије
гинеколошка хронична неспецифична запаљења, маститис, стерилитет (примарни и секундарни)
ОРЛ: синуситис, хронични отитис..
неуролошка обољења: неуралгије, неуритиси...
инфилтрати после хируршких обољења
инфилтрати после упале плућа, плеурита, абсцеса
кожна обољења уз антибиотску тер-furunkuli, carbunculi..

## Slide 57: Контраиндикације за КТД
фебрилност
акутна инфективна обољења
склоност ка крварењу
гравидитет
ТБЦ
поремећај сензибилитета на термичке дражи
метал
оклузивна артеријска обољења
Pace maker

## Slide 58: Мере опреза
Pace maker
Слушни апарат
Сат
Ситетика
Све врсте метала
Блага топлота
ТЕРАПЕУТ У ПРОСТОРИЈИ
Исправни каблови, без укрштања и додиривања
Гумени делови без контакта са телом бол
Потезни гајтан у руке
Без померања

## Slide 59: Мере предострожности
пацијенту треба објаснити да у току сеансе треба да осети благу топлоту. При примени КТД не вреди девиза: "јаче помаже више".
каблови који повезују елецтроде с апаратом, морају бити исправни, не смеју се укрштати, нити додиривати
водити рачуна да гумени делови електрода или прикључних каблова не додирују тело пацијента.

## Slide 60: Ултракраткоталасна дијатермија
настаје у генератору са магнетроном.
од 100-500 МХз; фреквенција је 433,92 МХз, таласна дужина 69 цм
повољнији ефекат загревања масног и мишићног ткива који износи 4:1,( код КТД однос је 9:1)
Електрода је у виду рефлектора који може имати различито поље зрачења.
максимална доза је 200 W.
Топлотни ефекат је резултат конверзије електромагнетских таласа у топлоту.
крвни судови капиларног реда се проширују 3-10 пута. Проширење се након зрачења одржава и неколико дана а условљено је не само топлотним него и симпатиколитичним ефектом
Базални метаболизам се повећава (Нассет) као и имунолошке снаге организма.

## Slide 61: Микроталасна дијатермија
електромагнетске радијације високе фреквенције и мале таласне дужине.
Фреквенција с 2.000-18.000 МХз, таласна дужина 15,0-1,67 цм.
У терапијским апаратима се користи фреквенција 2.450 МХз и таласна дужина од 12 цм.
Основно и примарно физичко деловање на организам је стварање ендогене топлоте у озраченом делу тела.
Продорност ових зрака је око 5 цм. Из тих разлога се дубље положена ткива не могу третирати овим физичким агенсом.
Значајан је ниски топлотни коефицијент абсорпције у масном ткиву (однос 1:1 масног ткива и мишићног ткива)
Мишићи

## Slide 62: СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ (франклинизација)
примена статичког електрицитета високог напона (до 50 КW) у терапијске сврхе. Између две електроде јавља се струја мале јачине, до 0,5 mА, а наелектрисање јона одговара активној електроди. Обично се користе ефекти негативних активних јона.
Основни ефекат је вазодилатација којој претходи краткотрајна васоконстрикција. Вазодилатација условљава локално повишење температуре, што условљава убрзани метаболизам.
Апликација може бити општа и локална.