## Slide 1: ELEKTRODIJAGNOSTIKA

## Slide 2: ELEKTRODIJAGNOSTIKA
- Klasična elektrodijagnostika
- Hronaksimetrija
- Kriva intenzitet-vreme
- Detekciona EMG
- Stimulaciona EMG
- SSEP

## Slide 3: Ciljevi elektrodijagnostike
postavljanje ili potvrđivanje dijagnoze
utvrđivanje stadijuma oboljenja ili povrede
praćenje i kontrola efekata lečenja
donošenje prognostičkih zaključaka

## Slide 4: Klasična elektrodijagnostika
Elektrodijagnostika (ED), u užem smislu reči, podrazumeva ispitivanja nadražljivosti živaca i mišića jednosmernom impulsnom i naizmeničnom niskofrekventnom strujom. Tome služi tzv. klasična ED i hronaksimetrija.
nadraživanje se vrši u motornim tačkama živaca ("indirektno") i mišića ("direktno")
malom ("aktivnom") elektrodom, dok je veća ("inaktivna") elektroda po pravilu fiksirana proksimalno, ili u predelu medijalne linije.
rezultat se obeležava intenzitetom kojim se postiže minimalna, okom vidljiva kontrakcija mišića

## Slide 5: Postupak pri ED
Prvo F K zdrava n
Pa G A bolesna m
Normalna reakcija je promptna kontrakcija
- tetanička za F
- pojedinačna (klonična) za G

## Slide 6: Kvantitativne promene nadražljivosti
Na oboleloj strani kod oštećenja PMN nadražljivost :
- ista kao i sa zdrave strane ("normalna"),
- smanjena u odnosu na zdravu stranu ("hipoekscitabilitet"),
- povećana u odnosu na zdravu stranu("hiperekscitabilitet")
- ugašena nadražljivost za F, tzv. reakcija Duchenne de Boulgone

## Slide 7: Kvalitativne promene nadražljivosti
Remakova kontrakcija
Sporost mišićne kontrakcije (crvuljasta, glistasta, troma ).
Može da se javi kod rashladjenja mišića.
Inverzija polova (inverzija formule) katoda/anoda
Formula nadražljivosti: KZ<AO<AZ<KO.
Kod lezije: veći intezitet kod KZ nego kod AZ.
Longitudinalna reakcija
Distalno pomeranje motorne tačke mišića.
Razlog: obuhvatanje većeg broja mišićnih vlakana G
Galvanotonična reakcija
Tetanička kontrakcija tokom proticanja G

## Slide 8
Kod oboljenja samih mišića:
Miotonična reakcija
Rigidnost mišića pri pokretima (Mb Thomsen). Pri indirektnom mišić reaguje normalno. Pri direktnom draženju javlja se nagla kontrakcija koja traje dugo, popušta postupno 5 ili više sekundi posle prekida struje. Razlikuje se od Remak-ove reakcije. Hronaksija traje 100 puta duže no normalno.
Motorična reakcija
Izuzetno izraženim hipoekscitabilitetom za F i G (Mb Oppenheim). Hronaksija je nemerljiva.
Mijastenična reakcija
Brzo iscrpljivanjem snage voljnih pokreta, kao i kontrakcija izazivanih elektrostimulacijom (Jolly). Iscrpljenost se oporavlja posle kraćeg odmora, ali se javlja ponovo posle niza kontrahovanja.
Pri regeneraciji živca PRVO GALVANSKA, pa pokret, a posle faradska nadražljivost.

## Slide 9: Prednosti ED
bazična
jednostavna, pristupačna, jasna
- praktičku vrednost
pristupačna širem krugu stručnjaka
upoređivati sa kliničkim stanjem
- prognoza isključivo na osnovu ponovljenih ED nalaza.

## Slide 10: Nedostaci ED
ne govori o stepenu promene i daljem razvoju bolesti u vidu mernih vrednosti
ne vodi računa o trajanju nadražaja
bolno
jači inteziteti “probijaju” u okolne mišiće

## Slide 11: Hronaksimetrija
Ako je nalaz klasične ED negativan, a ne odgovara kliničkoj slici; ispituje vremenska karakteristike nadražljivosti
Hronaksija je najkraće vreme potrebno da impuls G intenziteta ravnom dvostrukom pragu izazove minimalnu okom vidljivu kontrakciju. Prema Bourguignon-u hronaksija može biti
kratka: 0,06 - 0,14 ms
srednja 0,16 - 0,34 ms
duga 0,40 - 0,70 ms
U novijoj literaturi do 1 ms.
Hronaksija nerva i mišića u normalnim uslovima je ista - izohronizam.

## Slide 12: Hronaksimetrija
Hronaksija nerva i mišića kod zdravog je ista - izohronizam.
Kod oštećenja nerva u prvoj fazi postoji skraćenje hronaksije, a zatim njeno produženje (i preko 100 ms). Nervna vlakna su nadražljivija od mišićnih, pa električni impulsi najpre nadraže nerve, pa tek onda sam mišić. Ako je mišić izgubio svoju inervaciju (povreda, polio..) hronaksija će biti mnogo duža jer se ustvari određuje hronaksija mišićnih vlakana.

## Slide 13: Prednosti hronaksimetrije

## Slide 14: KRIVA INTENZITET - VREME
Horwig i Weiss: zavisnost intenziteta G potrebne za izazivanje minimalne okom vidljive kontrakcije i vremena proticanja.
Kod čoveka se vrši impulsima trajanja: 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1, 0,5, 0,1 i 0,05 ms.
Koeficijent akomodabiliteta.

## Slide 16: Denervaciona kriva intenzitet - vreme

## Slide 17: Kriva intenzitet - vreme u fazi regeneracije nerva

## Slide 18: Elektrodegenerativna reakcija (EDR)
1849. D. de Boulogne ukazao na mogućnosti razlikovanja centralnih od perifernih oduzetosti određenim draženjem F
1868. Erb je opisao elektrodegenerativne reakcije.
Nalaz ispoljene EDR ukazuje da je oštećenje lokalizovano na PMN, na samom nervnom stablu, na njegovim korenovima ili motornim ćelijama prednjih rogova. Prognoza je lošija kod lezije ćelija prednjih rogova ili korenova, a bolja kod oštećenja na samom nervnom stablu. EDR se ne javlja kod lokalizacija na CMN, korteksu, kortikospinalnim putevima ili samim mišićima.

## Slide 19: Stadijumi EDR:
a) laki oblik EDR
b) delimična EDR
c) potpuna EDR
d) apsolutna EDR
U slučaju jasnog nalaza nisu neophodna druga ispitivanja. Kada se klasičnom ED dobije negativan nalaz, uz nepodudarnost sa kliničkim stanjem, umesno je odrediti i hronaksiju.

## Slide 20: Parcijalna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
MIŠIĆ | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
PUNI FUNKCIONALNI OPORAVAK ZA 4 NEDELJE |  |  | 

## Slide 21: Parcijalna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
MIŠIĆ | hiper\hipo | Remak | normalna
PUNI FUNKCIONALNI OPORAVAK ZA 6-8 NEDELJA |  |  | 

## Slide 22: Parcijalna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
MIŠIĆ | hiper\hipo | Remak | produžena
PUNI FUNKCIONALNI OPORAVAK ZA 8-12 NEDELJA |  |  | 

## Slide 23: Kompletna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hipo | Remak | produžena
MIŠIĆ | hipo | Remak | produžena
PUN ILI DELIMIČNI OPORAVAK ZA 5 MESECI |  |  | 

## Slide 24: Kompletna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hipo | Remak | produžena
MIŠIĆ | ? | Remak | produžena
DELIMIČNI OPORAVAK ZA VIŠE OD 6 MESECI |  |  | 

## Slide 25: Apsolutna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | ? | Remak | produžena
MIŠIĆ | ? | Remak | produžena
NEPOTPUNI OPORAVAK(do ocene 2) ZA VIŠE OD 6 MESECI |  |  |