## Slide 1: НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
Доц. др Катарина Парезановић Илић

## Slide 2: НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
Наизменичне струје карaктерише промена правца кретањa јона и интензитета.

## Slide 3: Наизменичне струје ниске фреквенције (нискофреквентне струје
а) фарадска струја
б) транскутана електрична неурална стимулација (TENS)

## Slide 4: Фарадска струја
Фреквенција фарадске струје је до 100 Hz. Фарадска струја је откривена од стране Фарадаy-а 1831. године, и то преко индукције у секундарном калему индукционог апарата, а као последица наизменичног отварања и затварања струјног кола у примарном калему. Овај облик струје можемо назвати и "класични облик" фарадске струје који се карактерише асиметријом позитивне и негативне фазе једног циклуса као и ирегуларности циклуса. Данас се добија регуларна фарадска струја "неофарадска струја" која има трајање 1ms, а паузу 20 ms и користи се у дијагностичке сврхе.

## Slide 5: Техника примене
Фарадска струја у терапијске сврхе се користи као стабилна или лабилна фарадизација

## Slide 6: Транскутана електрична стимулација (TENS)
ЕС у терапији бола користи импулсе који су правоугли, бифазни или монoфазни. Фреквенција је од 2-200Hz. Деловање ТЕНС терапије заснива се на принципу дуализма, односно "гате контрол" терапије. Новија истраживањa указују на значaј ендогеног опијатног и неопијатног система у постизању анaлгетског ефeкта. Опијатни рецeптори су ми, капa, делта, а супстанце које се ослобађaју кроз ТЕНС су енкефалини, ендорфини и динорфини. Ове ступстанце имају ефeкат сличан морфијуму и на томе се заснива блокирање болних сензација у одређeној регијi (AA Cheng, Pomeranz).

## Slide 7: Транскутана електрична стимулација (TENS)
Сматра се да коришћењe великих интензитета изаzива "стрес анaлгезију" (Zhang i sar, 1991). Како се анaлгетски ефeкти могу постићи и са интензитеtима мањим од 40 мА, али је значaјно применити адекватну фреквенцију, то је у клиничкој пракси овај начин прихватљивији.

## Slide 8: Струје средње фреквенције
a) струје средње фреквенције - интерферентне Nemec struje
б) Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)

## Slide 9: Интеферентне Nemec-ove струје (I.F.S.)
Апарат за нискофреквентне струје се састоји из два струјна кола:
струјно коло константне фреквенције 4000 Hz
струјно коло варијабилне фкреквенције 3900-4100Hz

## Slide 10: Физиолошки ефекат IFS
Клиничка и експериментална испитивања многих аутора (H, Fiedler, 1960) показала су да IFS са постојаном фреквенцијом 90-100 Hz имају аналгетички и симпатиколитички ефекат.
Ритмична учесталост од 0-100 Hz изазива активну хиперемију и убрзава метаболичке процесе као и елиминацију токсичних продуката. Вазодилататорни ефекат IFS доказан је капилароскопијом, мерењем кожних температура, осцилографијом, хистохемијским и лабораторијским истраживањима. Nikilova (1972) указује да се путем електромиографије може доказати стимулативно деловање IFS на регенерацију повређених нерава и мишића.

## Slide 11: Синусоидне модулисане струје (руска стимулација)
Синусоидне модулисане струје у терапију је увео руски лекар Jasnogordski 1969. године. Синусоидне струје имају фреквенцију од 5000 Hz. Терапијски ефекат се постиже кроз модулацију синусоидног облика са фреквенцијом од 10-150 Hz.
Модулисање синусоидне струје:
1 - дубина модулације 100о
2 - дубина модулације 50о
3 - континуирани ток

## Slide 12: СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ (франклинизација)
Под појмом "франклинизација" подразумева се примена статичког електрицитета високог напона (до 50 КV у терапијске сврхе. Између две електроде јавља се струја мале јачине, до 0,5 mА, а наелектрисање јона одговара активној електроди. Обично се користе ефекти негативних активних јона.
Основни ефекат је васодилатација којој претходи краткотрајна васоконстрикција. Вазодилатација условљава локално повишење температуре, а то условљава убрзани метаболизам.
Апликација може бити општа и локална.

## Slide 13: Високофреквентне струје (VFS)
Високофреквентне струје су струје са фреквенцијом преко 100.000 Hz/sec. Никола Тесла је 1891. године први описао топлотни ефекат под дејством V.F. струја. Следеће 1892. D‘Arsonval је испитивао ефекте VFS струје на човечији организам и утврдио да струја изнад 10.000 Hz не изазива дражење нерава и мишића. Negelschmidt (1908) примену VFS-а назива "диатермиа".

## Slide 14: Експериментални докази физичког (термичког) деловања ВФС-а на организам
Експеримент McLennan-а:
Крв у епрувети постављена у поље VFS (кратких таласа) брже се загрева него епрувета са серумом. Овај експеримент показује да се једна средина брже загрева ако има више честица (веће је трење).
Експеримент Essay-а
У раствор парафина сипа се мало Na2CO3 и добија емулзија која кључа у пољу VFS-а на нижој температури него на којој кључа вода. Разлози су као и у горњем примеру.
Експеримент Kowarschik-а:
Раствор албумина (беланце) се коагулише у пољу VFS-а на 55-57оC, а у воденом купатилу на 62-64оC.

## Slide 15: Експериментални докази физичког (термичког) деловања VFS-а на организам
Експеримент Schliephake-а
Векна хлеба се пресече на три дела и изме|у њих се ставе изолаторске плоче. Тада се на крајевима векне укључи дуготаласна дијатермија и после извесног времена се може констатовати, ако меримо температуру у исеченим деловима, да унутрашњидео векне има 5оC а спољашњи делови 60оC. Ако сада исту векну са постављеним изолаторским плочама укључимо у коло краткоталасне дијатермије, онда након извесног времена (10-15 минута) измеримо температуру она ће у свим деловима бити иста: 20оC.
Ово указује да дуготаласна дијатермија има особину кондуктивне проводне струје, а крактоталасна дијатермија која има већи број електромаг-нетских осцилација, има по Maxwell-u особину струја померања, односно капацитативних струја.

## Slide 16: Подела VFS
а) D'Arsonvalizacija (фреквeнција 100.000 Hz)
b) Дуготаласнa дијатермија (фреквeнција 500.000 - 1.000.000 Hz)
c) краткоталасна дијатермија (KTD) фреквeнција 10-100 MHz
d) ултракраткоталасна дијатермија (фреквeнција 434,78 MHz)
e) микроталаснa дијатермија (фреквeнција 2.450 MHz)

## Slide 17: Краткоталасна дијатермија
Електромедицински апарати за краткоталасну дијатермију (KTD) су одашиљачи подручја кратких таласа. Како могу правити сметње у преносу сигнала PTT саобраћаја, радиоталаса и сл., 1947. године усвојена је међународна конвенција о таласној дужини електромедицнских апарата. Према тој класификацији KTD има таласне дужине од 22,12 метара и 11,06 метара а фреквенцију 13,56 МHz односно 27,12 МHz.

## Slide 18: Краткоталасна дијатермија
Дозирање,
1. атермичка- нема никаквог осећаја топлоте,
2. олиготермичка- једва уочљив осећај топлоте,
3. термичка- пријатан осећај топлоте,
4. хипертермичка- јак осећај топлоте, али још увек није непријатан.

## Slide 19: Ултракраткоталасна дијатермија
Ултракратки таласи настају у генератору са магнетроном. Учесталост се креће од 100-500 МHz. У терапијским апаратима фреквенција је 433,92 МHz а таласна дужина 69 cм.
Применом овог облика постигнут је повољнији ефекат загревања масног и мишићног ткива који износи 4:1, а код КTD зрака однос је 9:1.
Електрода је у виду рефлектора који може имати различито поље зрачења. Дозирање се врши у (W) а максимална доза је 200 W.
Топлотни ефекат је резултат конверзије електромагнетских таласа у топлоту. Дејство се огледа, углавном, на крвним судовима капиларног реда који се проширују 3-10 пута. Проширење се након зрачења одржава и неколико дана а условљено је не смо топлотним него и симпатиколитичним ефектом услед депресивног деловања ултракратких таласа на симпатикус. Базални метаболизам се повећава (Nasset) као и побољшање имунолошких снага организма (Петровић, 1972).

## Slide 20: Микроталасна дијатермија
Под микроталасима се подразумевају електромагнетске радијације високе фреквенције и мале таласнедужине. Фреквенција се креће од 2.000-18.000 МHz а таласне дужине 15,0-1,67 cm. У терапијским апаратима се користи фреквенција 2.450 МHz и таласна дужина од 12 cm.
Основно и примарно физичко деловање на организам је стварање ендогене топлоте у озраченом делу тела. Продорност ових зрака је око 5 цм. Из тих разлога се дубље положена ткива не могу третирати овим физичким агенсом. Ниски топлотни коефицијент абсорпције у масном ткиву представља значајан моменат, јер се загревање масног ткива у корелацији са загревањем мишићног ткива доводи у однос 1:1

## Slide 21: Индикације
Трауматологија (не користи се код свежих повреда): повреде меких ткива, стања после прелома костију и то након фазе имобилизације;
Реуматологија: запаљењска обољења у хроничном стадијуму, дегенеративна реуматска обољења, ванзглобни реуматизам;
Гинекологија: хронична неспецифична гинеколошка обољења - аднекситиси, салнигитиси, параметиртиси и др; аменеореја, стерилитет (примарни и секундарни);
ОРЛ: синуситис, хронични отитис;
Неурологија: неуралгије, неуритиси, спинална обољења;
Остале медицинске дисцпилине: КТД се користи код свих хроничних обољења као што су стања после хируршких интервенција са инфилтратима, хроничних кожних обољења, хроничног бронхитиса и др.

## Slide 22: Контраиндикације
Обољења која применом КTD могу довести до погоршања, паце макер, хеморагична дијатеза, гравидитет, ТBC, малигна обољења, поремећај сензибилитета третираног дела тела, оклузивна артеријска обољења, тешка срчана и бубрежна обољења и др.

## Slide 23: Контраиндикације
Обољења која применом КTD могу довести до погоршања, pace mаkеr, хеморагична дијатеза, гравидитет, ТBC, малигна обољења, поремећај сензибилитета третираног дела тела, оклузивна артеријска обољења, тешка срчана и бубрежна обољења и др.